Додаток 2

до Тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

по предмету закупівлі: «Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення (ДК 021:2015 50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)».

| № | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуговування мереж вуличного освітлення м.Золотоноша (ТП-37шт.); с.Деньги(ТП-14шт.); с.Хвильово-Сорочин (ТП-2шт.); с.Крупське (ТП-6шт.);с.Коробівка (ТП-6шт.); с.Кедина Гора (ТП-4шт.);с.Благодатне (ТП-3шт.); с.Кропивна (ТП-9шт.);с.Маліївка (ТП-1шт.). | м | 160100 |
| 2 | Обслуговування та ремонт освітлювальних приладів вуличного освітлення (Заміна світильників, заміна ламп, заміна патронів, проводів, притирання скла та відбивачів) м.Золотоноша | шт | 2300 |
| 3 | Обслуговування та ремонт освітлювальних приладів вуличного освітлення (Заміна світильників, заміна ламп, заміна патронів, проводів, притирання скла та відбивачів)с.Деньги, с.Хвильово-Сорочин , с.Крупське ,с.Коробівка , с.Кедина Гора ,с.Благодатне , с.Кропивна ,с.Маліївка . | шт | 440 |
| 4 | Використання спецтехніки для обслуговування мереж вуличного освітлення Золотоніської міської ради | маш-год | 500 |
| 5 | Технічне обслуговування шаф управління з вузлами обліку електроенергії вуличного освітлення, засобів автоматики і телемеханіки управління вмикання та вимикання вуличного освітленням. Золотоноша (ТП-37шт.); с.Деньги(ТП-14шт.); с.Хвильово-Сорочин (ТП-2шт.); с.Крупське (ТП-6шт.); с.Коробівка (ТП-6шт.); с.Кедина Гора (ТП-4шт.); с.Благодатне (ТП-3шт.); с.Кропивна (ТП-9шт.); с.Маліївка (ТП-1шт.). | шт. | 82 |
| 6 | Переведення таймерів (реле часу) згідно розпоряджень | (2рази на місяць) | 656 |
| 7 | Заміна таймерів (реле часу) (у випадкувиходуіз ладу) | шт | 10 |
| 8 | Зняття показників лічильників вуличного освітлення на кожне 20-те або 1-ше число місяця м.Золотоноша (ТП-37шт.); с.Деньги(ТП-14шт.); с.Хвильово-Сорочин (ТП-2шт.); с.Крупське (ТП-6шт.); с.Коробівка (ТП-6шт.); с.Кедина Гора (ТП-4шт.); с.Благодатне (ТП-3шт.); с.Кропивна (ТП-9шт.); с.Маліївка (ТП-1шт.). | шт | 328 |
| 9 | Зняття показників лічильників світлофорів на кожне 20-те або 1-ше число місяця м.Золотоноша перехрестя вул.Обухова-Новоселівська перехрестя вул.Шевченка-Черкаська перехрестя вул.Благовіщенська- Черкаська | шт | 3 |
| 10 | Оплата електроенергії , що буде використана на забезпечення функціонування системи вуличного освітлення, здача звітів в Золотоніський РЕМ | КВт*год | 19437 |
| 11 | Держповірка вузлів обліку електроенергії вуличного освітлення включаючи програмування | шт. | 20 |
| 12 | Ремонт або заміна вузлів обліку електроенергії вуличного освітлення включаючи Програмування (у випадку виходуіз ладу при неможливості ремонту) | шт | 15 |
| 13 | Обслуговування контакторів (затяжкаконтактів) або заміна контакторів (у випадку виходу із ладу) | шт | 23 |
| 14 | Обслуговування автоматичних вимикачів (затяжка контактів) або заміна автоматичних вимикачів (у випадку виходу із ладу) | шт | 100 |
| 15 | Проведення лабораторних випробувань (опір ізоляції, перехідні опори з’єднань, петля фаза-нуль, опір заземляючих контурів вуличного освітлення Золотоніської міської територіальної громади) | шт | 70 |
| 16 | Демонтаж та підвішування проводів за допомогою механізмів при реконструкції або ремонті ПЛ-0,22В вуличного освітлення Золотоніської міської територіальної громади(При виконанні робіт в охоронній зоні діючих ПЛ) | м. | 1000 |
| 17 | Обрізання гілок під лініями та освітлювальними приладами за допомогою спецтехніки. Прибирання та вивезення гілок. | шт | 100 |
| 18 | Демонтаж та закріплювання штирьових ізоляторів на установленій опорі при реконструкції або ремонті ПЛ- вуличного освітлення Золотоніської міської територіальної громади | шт | 100 |
| 19 | Ліквідація пошкоджень та коротких замикань на ЛЕП-вуличного освітлення Золотоніської міської територіальної громади | шт | 80 |

Вказаний перелік не є вичерпним і може бути скоригованим УЖКГ Золотоніської міської ради.

Якісні характеристики:

Перелік послуг та об’єми, які вказані в технічному завданні повинні надаватись Виконавцем своєчасно та в повному обсязі.

При несправності систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів, Виконавець має надати послуги з технічного обслуговування у термін, що не перевищує 30 хвилин.

У разі не виконання виконавцем усіх вказаних об’ємів та послуг Замовник залишає за собою право не сплачувати за неякісно надані не в повному обсязі послуги про що зазначається у актах- претензіях. В таких випадках рахунок повертається Виконавцю та не сплачується.

Якість та порядок надання послуг повинні відповідати діючим нормативним документам, що стосуються порядку та якості надання послуг.

В разі виявлення Замовником, при візуальному обстежені, неякісного або не в повному обсязі виконання Виконавцем послуг, представниками Замовника, за результатами перевірки  складається акт-претензія , який підписується уповноваженими представниками Сторін, по одному екземпляру для кожної зі Сторін. У разі відмови Виконавця від писання акту-притензії, про це зазначається у акті-притензії. При складанні акту-притензії, обов’язково уповноваженими представниками Замовника робиться фото- фіксація неякісного або не в повному обсязі виконання послуг.

Виконавець протягом доби з моменту отримання акту-притензії повинен усунути всі недоліки за власний рахунок , та повідомити Замовника у телефонному режимі з послідуючим письмовим повідомленням на електрону адресу Замовника,та надати фото-фіксацію. При відмові Виконавця від усунення недоліків вказаних у актах –притензіях у встановлений строк, Замовник має право відмовитись від підписання Акту приймання виконаних послуг та не сплачувати Виконавцю за неякісно надані послуги.

Інші характеристики та вимоги:

Пропозиції Учасників повинні враховувати вартість використання обладнання, паливно – мастильних матеріалів,  транспортних витрат, витратних матеріалів, податків і обов’язкових зборів та інших витрат, необхідних для якісного, своєчасного та в повному обсязі надання послуг замовнику згідно з чинним законодавством..

Учасник визначає ціни на послуги з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути ним сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам або субпідрядникам, в разі їх залучення до надання послуг.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

Учасник повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, , не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

Примітки:

- У разі наявності в технічному завданні посилання на конкретні торгівельні марки чи фірми, патенти, конструкції або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника застосовується термін "або еквівалент".

- У  зв’язку з тим, що майже 100% мереж вуличного освітлення Золотоніської міської територіальної громади проходить  по ПЛ-0,4кВ АТ «Черкасиобленерго» Виконавець домовляється про спільне використання мереж та допуск до робіт з представниками Золотоніського РЕМ .

- При виконанні монтажних чи ремонтних робіт норми освітленості для вуличного освітлення в міських і сільськихпоселенняхвибираються згідно ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення".

- Для вулиць і доріг, що мають прості (грунтові, щебеневі) або перехідного типу(асфальтові, укріплені терпкими) покриття, допустимо характеризувати рівень освітлення величиною освітленості. Тому згідно ВСН 22-75 встановлює норму освітлення вулиць і інших проїздів з асфальтобетонним покриттям у вигляді величини середньої яскравості(у межах від 1,6 до 0,2 кд/м2) залежно від категорії вулиць і щільності руху, а для вулиць з простими перехідного типу покриттями - у вигляді величини середньої горизонтальної освітленості(у межах від 6 до 2 лк).  ВСН 22-75 містять ряд якісних вимог до облаштування вуличного освітлення, у тому числі визначають найменшу допустиму висоту підвісу світильників залежно від їх характеристик, потужності і типу ламп, а також співвідношення найбільшої і найменшої величин яскравості і освітленості

- Виконання робіт, які проводитимуться в місцях скупчення людей та  при інтенсивному русі техніки, автотранспорту  необхідно погоджувати з відповідними інстанціями згідно нормативних документів.

- Виконання робіт, які  проводитимуться в місцях скупчення комунікацій (вода, газ, зв’язок, мережі АТ «Черкасиобленерго» ), що потребуватиме погодження та отримання дозволів на виконання робіт у відповідних інстанціях згідно нормативних документів.

Термін  надання послуг – до  01.07.2024 р.