Додаток 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Попередньоізольовані труби та комплектуючі до них

ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги

та супутні вироби

| № | Найменування товару | Опис та характеристика товару | Один. виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба сталева попередньоізо-льована, ф108/200 мм | Труба, сталь 20, безшовна, гарячекатана, товщина стінки 5,0 мм, ДСТУ 8943:2019, без системи аварійної сигналізації. | м/п | 150 |
| 2 | Труба сталева попередньоізо-льована, Ф89/160 мм | Труба, сталь 20, безшовна, гарячекатана, товщина стінки 4,5 мм, ДСТУ 8943:2019, без системи аварійної сигналізації. | м/п | 90 |
| 3 | Труба сталева попередньоізо-льована, ф57/125мм | Труба, сталь 20, безшовна, гарячекатана, товщина стінки 4,0 мм, ДСТУ 8943:2019, без системи аварійної сигналізації. | м/п | 6 |
| 4 | Відвід сталевий попередньо -ізольований, ф108/200 мм | Відвід, сталь 20, безшовний, гарячеката-ний, товщина стінки 5,0мм, 900, ДСТУ 8943:2019 | шт. | 2 |
| 5 | Відвід сталевий попередньо -ізольований, Ф89/160 мм, | Відвід, сталь 20, безшовний, гарячеката-ний, товщина стінки 4,5 мм, 900, ДСТУ 8943:2019 | шт. | 14 |
| 6 | Нерухома опора сталева попе-редньоізольована, Ф108/200 мм | Якість товару має відповідати ДСТУ 8943:2019 | шт. | 2 |
| 7 | Трійник прямий сталевий попередньоізольований, Ф108/200 мм / Ф57/125 мм, | Трійник, сталь 20, безшовний, гаряче- катаний, товщина стінки 5,0 мм, ДСТУ 8943:2019 | шт. | 2 |
| 8 | Перехідник сталевий поперед-ньоізольований, Ф108/200 мм - Ф89/160 мм, | Перехідник концентричний, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки 5,0 мм, ДСТУ 8943:2019 | шт. | 2 |
| 9 | Кран кульовий фланцевий, Ду 50 мм | Кран, Ру16 атм. | шт. | 2 |
| 10 | Засувка сталева, Ду 80 мм | Засувка, Ру16 атм. | шт. | 2 |
| 11 | Фланці сталеві, Ду 50 мм |  | шт. | 4 |
| 12 | Фланці сталеві, Ду 80 мм |  | шт. | 4 |
| 13 | Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових, ф57/125 мм | Якість товару має відповідати ДСТУ 8943:2019 | компл. | 2 |
| 14 | Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових, ф89/160 мм | Якість товару має відповідати ДСТУ 8943:2019 | компл. | 28 |
| 15 | Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових, Ф108/200 мм | Якість товару має відповідати ДСТУ 8943:2019 | компл. | 22 |

Рік виготовлення товару – 2022 – 2023 рр.

Товар повинен відповідати технічним  характеристикам.

Якість Товару підтверджується документом про якість Товару (та/або посвідченням якості та    безпеки, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності,  та ін.), який надається разом з товаром.

Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова,1.