Додаток 2 до Оголошення

Технічне завдання

до закупівлі

«Каналізаційні люки та дощоприймачі з решітками в асортименті»

код ДК 021:2015 – 44420000-0 – Будівельні товари

Уточнюючі коди ДК 021:2015: 44423710-1 – Каналізаційні люки; код ДК 021:2015: 44423750-3 – решітки ливне стоків; ДК 021:2015: 44423760-6 – Технологічні люки

Люк чавунний В800 DN600 круглий середній з замком В125-40шт.

Внутрішній діаметр – не менше 600 мм, зовнішній діаметр – не менше 800 мм, висота – не менше 65мм, маса – не менше 28 кг, наявність шаблону отвору для перевірки загазованості колодязя, люк повинен фіксуватись у відкритому положенні, наявність антивандального штифта, запірного пристрою та ущільнювача, матеріал – високоміцний чавун (ВЧ-50).

Зона застосування: пішохідні зони та зони зелених насаджень.

Перелік супровідної документації для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Сертифікат відповідності (якості) від виробника;

- Паспорт на виріб.

Люк чавунний D800 DN600 круглий важкий з замком С250-70шт.

Внутрішній діаметр – не менше 600 мм, зовнішній діаметр – не менше 800 мм, висота – не менше 100мм, маса – не менше 44 і не більше 50 кг, наявність шаблону отвору для перевірки загазованості колодязя, наявність гумової прокладки, люк повинен фіксуватись у відкритому положенні, наявність антивандального штифта, запірного пристрою та ущільнювача, матеріал – високоміцний чавун (ВЧ-50)

Зона застосування: автомобільні дороги з інтенсивним рухом.

Перелік супровідної документації для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Сертифікат відповідності (якості) від виробника;

- Паспорт на виріб.

Люк полімерпіщаний  D770 DN570 круглий важкий чорний С250-40шт.

Перелік супровідної документації для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1.	Сертифікат відповідності (якості) від виробника;

2.	Паспорт на виріб.

Дощоприймач чавунний 540х940 прямокутний важкий магістральний з замком С250-20шт.

Дощоприймач в комплекті з обоймою  (зовнішній розмір 940х540х100, внутрішній розмір 778х373мм) для встановлення на міських дорогах з інтенсивним рухом.

Має бути обладнаний запірним пристроєм і антивандальним елементом для кришки.

Вага комплекту не менше 50 і не більше 55 кг.

Перелік супровідної документації для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Сертифікат відповідності (якості) від виробника;

- Паспорт на виріб.

Кришка дощоприймача В2010 800х400х38-40шт.

Дощоприймач  (решітка) розміром 800х400х38 для встановлення на міських дорогах з інтенсивним рухом.

Вага решітки не менше 55 кг, чавун марки СЧ-20 (або еквівалент)

Перелік супровідної документації для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Сертифікат відповідності (якості) від виробника;

2. Паспорт на виріб.

- Товар, що є предметом закупівлі, повинен бути новим, що не був у вжитку.

- Поставка товару відбувається виключно згідно замовлень Покупця в залежності від його потреб,  яке може бути  здійснене у будь-який доступний Сторонам спосіб, транспортом Продавця і коштом Продавця.