Додаток 2

до Документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

до предмету закупівлі: радіостанція портативна MOTOROLA DP 4400е VHF – діапазону з ключем захисту AES 256, додатковою акумуляторною батареєю Impres 3000mAh, додатковою зовнішньою виносною антеною з кабелем 10м;

по коду ДК:021:2015: 32230000-4 апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм

| № | Найменування предмета закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радіостанція портативна MOTOROLA DP 4400е VHF – діапазону з ключем захисту AES 256, додатковою акумуляторною батареєю Impres 3000mAh, додатковою зовнішньою виносною антеною з кабелем 10м | комплект | 22 |

1. Назва та адреса Замовника: Військова частина 3028 Національної гвардії України, місто  Калинівка.

2. Джерело фінансування – державний бюджет України.

3. Місце постачання: 22400, Україна, Вінницька область, м. Калинівка

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 600 000 грн. 00 коп.

5. Вартість постачання товару повинна включати усі витрати Учасника закупівлі.

6. Термін постачання товару: не пізніше 30 календарних днів з моменту підписання договору.

7. Під час надання цінової пропозиції товару слід звернути УВАГУ на режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений підпунктом 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Діапазон робочих частот: | 136-174 MHz |
| --- | --- |
| Потужність передавача, макс | 4 W |
| Потужність передавача, мін | 1 W |
| Програмування кроку сітки частот: | 12.5, 20, 25 kHz |
| Кількість каналів | 64 |
| Шифрування радіоканалу: | криптографічний захист інформації за алгоритмами: AES з довжиною ключа 256 біт |
| Відповідність стандарту/протоколу: | ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4; DMR Tier II, III |
| Діапазон робочих температур: | від -30 °С до +60 °С |
| GNSS Support | GPS, GLONASS |
| Сумісність з акумуляторами | Сумісність з акумуляторами Motorola |
| Батарея в комплекті: | IMPRES Li-Ion 2450mAh IP68 Battery |
| Розміри радіостанції з батареєю (В x Ш x Г) | 130 x 55 x 40 mm |
| Вага з батареєю | 320+/-2g |
| Час роботи в цифровому / аналоговому режимі | 21.5 / 16.5 hrs |
| Наявність технології Impres | Обов’язково |
| Додаткова батарея: | IMPRES Li-Ion 3000mAh IP68 Battery |
| Додаткові антени | Зовнішня виносна з кабелем 10 м |
| Час роботи в цифровому / аналоговому режимі, не менше | 21.5 / 16.5 hrs |
| Наявність технології Impres | Обов’язково |

Загальні вимоги:

Зазначена радіостанція повинна бути з встановленими ліцензійними ключами алгоритму шифрування AES 256. Рік виготовлення товару не раніше 2021 року. Товар повинен бути новим та таким що не перебував у використанні.

Комплектність портативної радіостанції VHF діапазону:

- прийомо-передавач з активованими вищезазначеними функціями – 1 од.;

- антена 136-174 МГц – 1 од.;

- заглушка (кришка) гнізда для підключення гарнітури – 1 од.;

- кліпса – 1 од.;

- зарядний пристрій з блоком живлення – 1 од.;

- ремінець для переноски – 1 од.;

- акумуляторна батарея IMPRES Li-Ion 2450mAh IP68 Battery – 1 од.(в 22 комплектах);

- додаткова акумуляторна батарея IMPRES Li-Ion 3000mAh IP68 Battery – 1 од.(в 22 комплектах);

- додаткова зовнішня виносна антена з кабелем 10 м – 1 од. (в 22 комплектах)

- упаковка виробника.

Товар (у відповідній комплектації) повинен бути повністю укомплектованим та готовим до роботи. Повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені, без зовнішніх/внутрішніх пошкоджень. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними та заводської комплектації, не повинно бути заміни компонентів на не оригінальні (надати у складі пропозиції гарантійний лист).

На підтвердження відповідності технічній специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, Учасники повинні надати (завантажити) в складі тендерної пропозиції оригінал діючого Сертифікату ISO 9001 «Систему управління якістю» зі звітом виданий акредитованою лабораторією.

Враховуючи специфіку закупівлі, учасник повинен надати (завантажити) сканкопію сертифіката, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), про відповідність системи менеджменту інформаційної безпеки учасника вимогам ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2022, IDT).

Надати (завантажити) оригінал сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), про реєстрацію відповідності системи екологічного менеджменту учасника вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) із звітом про проведення відповідної сертифікації

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат на доставку товару (власним транспортом постачальника або підприємством-перевізником), а також витрат на страхування, завантаження, розвантаження та інших витрат, визначених законодавством. Оплата проводиться безготівковою формою розрахунку

Гарантійні зобов’язання:

- Учасник гарантує, що якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

- Термін гарантійного обслуговування повинен становити: 1 рік в офіційному сервісному центрі виробника в Україні.

- Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Учасник зобов’язаний його замінити. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.

Фінансові умови контракту: оплата після поставки.

Ми (Я), _________________ згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні вимоги Замовника, зазначені у Вимогах до предмета закупівлі.

Дата: _____________                                   ___________                       		     _____________________

(підпис)                                                            (прізвище та ініціали)

М.П.