Додаток 2

до тендерної документації

Технічне завдання

«код ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі житлового корпусу Старокривинського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю по вул. Перемоги, 76А в с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області (коригування))»

Клас наслідків (складності) виконання робіт СС1

| № п.п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 2 | Знімання дверних полотен | м2 | 4,21 |  |
| 3 | Розбирання відливів віконних | м | 60 |  |
|  | Розділ №2. Стіни |  |  |  |
| 4 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 2,74 |  |
| 5 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,04616 |  |
| 6 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,00276 |  |
| 7 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 18 мм | т | 0,036 |  |
| 8 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 8- 12 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,005 |  |
| 9 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 0,115 |  |
| 10 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 1,2 |  |
| 11 | Гайки шестигранні, М18 | шт. | 2 |  |
| 12 | Шайби плоскі пружинні18Н 65Г | шт. | 2 |  |
| 13 | Шайби плоскі М18 | шт | 2 |  |
| 14 | Фарбування металевих поверхонь суриком за 1 раз | м2 | 1,98 |  |
| 15 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 1,98 |  |
|  | Розділ №3. Прорізи |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 16 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,785 |  |
| 17 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 1,785 |  |
| 18 | Дюбель з шурупом 10х100 | шт | 8 |  |
| 19 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,46 |  |
| 20 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 2,46 |  |
| 21 | Дюбель з шурупом 10х100 | шт | 9 |  |
| 22 | Установлення дверних пристроїв самозачинення | шт | 2 |  |
| 23 | Пристрій дверний для самозачинення | шт | 2 |  |
|  | Вітраж |  |  |  |
| 24 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 18,6 |  |
| 25 | Блоки вiконнi металопластикові | м2 | 18,6 |  |
| 26 | Дюбель з шурупом 10х100 | шт | 52 |  |
| 27 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 12 |  |
| 28 | Дошки пiдвiконнi пластикові шир 200мм | м | 12,24 |  |
| 29 | Установлення віконних зливів | м | 60 |  |
| 30 | Відливи підвіконні 400мм | м | 60 |  |
| 31 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 17,622 |  |
|  | Розділ №4. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |
| 32 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 24 |  |
| 33 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 24 |  |
| 34 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 24 |  |
|  | Розділ №5. Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |
|  | Цоколь вище рівня землі |  |  |  |
| 35 | Утеплення цоколю фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 23,8 |  |
| 36 | Плити мінераловатні | м3 | 1,27 |  |
| 37 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 286 |  |
| 38 | Дюбель фасадний 10х120мм | шт | 192 |  |
| 39 | Сітка фасадна армуюча 160г/м2,5х5мм | м2 | 27,4 |  |
| 40 | Штукатурка декоративна акрилова структурна "Мозаїка" | кг | 64,3 |  |
| 41 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | -23,8 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 42 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 590,4 |  |
| 43 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 498,1 |  |
| 44 | Плити мінераловатні,марка М135 | м3 | 79,95 |  |
| 45 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 5977 |  |
| 46 | Дюбель фасадний 10х260мм | шт | 4025 |  |
| 47 | Сітка фасадна армуюча 160г/м2,5х5мм | м2 | 573 |  |
| 48 | Штукатурка декоративна акрилова структурна "Баранник" | кг | 1345 |  |
| 49 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | -498,1 |  |
|  | Укоси |  |  |  |
| 50 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 68,5 |  |
| 51 | Плити мінераловатні,марка М135, товщина 30 мм | м3 | 2,2 |  |
| 52 | Дюбель фасадний 10х70мм | шт | 416 |  |
| 53 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 836 |  |
| 54 | Сітка фасадна армуюча 160г/м2,5х5мм | м2 | 88 |  |
| 55 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 380 |  |
| 56 | Штукатурка декоративна акрилова структурна "Баранник" | кг | 188 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | -68,5 |  |
| 58 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (карниз) | м | 15,6 |  |
| 59 | Відливи | м | 15,6 |  |
|  | Розділ №6. Система водовідведення |  |  |  |
| 60 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | м | 24 |  |
| 61 | Ринва пластикова 125мм | м | 24 |  |
| 62 | Заглушка ринви 125мм | шт | 2 |  |
| 63 | Муфта ринви 125мм пластикова | м | 11 |  |
| 64 | Кронштейн ринви 125 | шт | 25 |  |
| 65 | Саморізи покрівельні | шт | 50 |  |
| 66 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 4,9 |  |
| 67 | Труба водостічна ПВХ ф110мм | м | 3 |  |
| 68 | Лійка водостічна 125/110 | шт | 1 |  |
| 69 | Колiно водостоку 110 | шт | 3 |  |
| 70 | Хомут труби з гакои 110мм | шт | 3 |  |
|  | Розділ №7. Ганок № 1 |  |  |  |
| 71 | Улаштування підстильного шару щебеневого фр.20-40 | м3 | 2,9 |  |
| 72 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 7,8 |  |
| 73 | Улаштування залізобетонних сходів та площадок | м3 | 10,9 |  |
| 74 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм | кг | 22,7 |  |
| 75 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 6 мм | кг | 78,5 |  |
| 76 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 21,6 |  |
| 77 | Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні | м2 | 4,6 |  |
| 78 | Установлення металевих огорож | м | 16 |  |
| 79 | Огорожа металева з труб | мп | 16 |  |
| 80 | Суміш для анкерування Ceresit CX-5 | кг | 10 |  |
| 81 | Фарбування металевих колон, балок білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 8,1 |  |
|  | Відділ №1. Світлові приямки (4 шт) |  |  |  |
| 82 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів(Ремонт світлових приямків) | м3 | 6 |  |
| 83 | Монтаж балок металевих | т | 0,08 |  |
| 84 | Труба прямокутного перерізу 40х20х2,5мм | т | 0,0848 |  |
| 85 | Фарбування металевих поверхонь суриком за 1 раз(колони,драбина) | м2 | 6,72 |  |
| 86 | Фарбування металевих колон, балок білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 6,72 |  |
| 87 | Улаштування покриття з полікарбонату | м2 | 9 |  |
| 88 | Полікарбонат монолітний 4,0мм | м2 | 12,5 |  |
| 89 | Саморізи оцинковані з прес-шайбою 4,2х14мм | шт | 90 |  |
|  | Розділ №1. Козирки Кр-1 (2 шт.) |  |  |  |
| 90 | Монтаж конструкцій козирьків вагою до 0,1 т | т | 0,058 |  |
| 91 | Козирьок | шт | 2 |  |
|  | Розділ №2. Вимощення |  |  |  |
| 92 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 14 см | м2 | 90,5 |  |

- В місцях, де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то читати його разом з виразом «або еквівалент». З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по реконструкції в разі розрахунку своєї пропозиції учасником будуть запропоновані еквівалентні товари, то вони мають повністю відповідати якісним характеристикам тих, що вказані в технічному завданні.

- Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

- З метою уточнення переліку робіт, одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та яку учасник вважає за необхідне отримати для прийняття участі у процедурі закупівлі, передбачається обов’язковий виїзд фахівця Учасника для огляду об’єкта. Огляд проводиться в присутності представника Замовника. За результатами огляду складається акт за підписом представника Замовника з відбитком печатки та представника Учасника, датований не раніше дати оголошення закупівлі, Учасник у складі пропозиції надає належно оформлений акт разом з іншими документами. У зв’язку з ситуацією, яка склалася на території України та збройною російською агресією, запровадженням Президентом України правового режиму воєнного стану на території України, огляд об’єкту проводиться виключно в період уточнень та з обов’язковим дотриманням всіх необхідних заходів для збереження життя та здоров’я уповноважених представників сторін.