Додаток №1

до тендерної документації

Технічні характеристики

код ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби

(Металопластикові вікна , двері та супутні товари)

з метою усунення наслідків збройної аргесії  російської федерації,

пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд

Предмет закупівлі: Товар, а також супутні послуги, пов’язані з постачанням таких товарів та монтажу.

Усі конструкції повинні бути новими (такими що не перебували у використанні), не мати пошкоджень.

Всі витрати на транспортування, навантаження/розвантаження, поставку (демонтаж існуючих конструкцій та встановлення Товару, страхування, гарантійні зобов’язання і інші витрати, пов’язані з постачанням Товару, здійснюються за рахунок Продавця.

Розміри конструкцій приблизні та потребують уточнюючого заміру.

Для одержання інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції, Учасник може виконати візуальний огляд об’єкту, по якому мають бути поставлені товари з монтажем, що є предметом закупівлі.

Переможець процедури протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір зобов’язується провести контрольний замір конструкцій.

Таблиця 1

| Вікна металопластикові та підвіконники. Двері металопластикові. Склопакети |
| --- |
| № з/п | Функціонально-розмірна схема конструкції | Індивідуальні особливості вікон даного типу | К-сть вікон, шт. |  |  |
| 1. |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 2050х1750). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і-16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Фурнітура поворот-відкид Відлив 230мм – 2150 мм | 23 шт. |  |  |
| 2. |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1170х1740). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 24 мм 4-16-4). Фурнітура поворот-відкид Відлив 230мм – 1270 мм | 3 шт. |  |  |
| 3. |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1400х2300). Колір - білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. 8 склопакетів (не менше 24мм. 4-16-4) 1 склопакет (не менше 42 мм 4і -16-4-14-4і). . з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 не відкривне. Відлив 230мм – 1500 мм | 9 шт. |  |  |
| 4 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1400х2300). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Фурнітура поворот-відкид 4 шт. відкривне ліве. 3шт. відкривне праве. Відлив 230мм – 1600 мм | 7 шт. |  |  |
| 5 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1380х1200). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і).з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Фурнітура поворот-відкид Відлив 230мм – 1580 мм | 1 шт. |  |  |
| 6 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1590х1200). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Не відкривне. Відлив 230мм – 1790 мм | 3 шт. |  |  |
| 7 |  | Двері ПВХ (орієнтовний розмір 1000х1860). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 та сендвіч не менше 32 мм. Фурнітура поворот-відкид | 1 шт. |  |  |
| 8 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1230х1400). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Не відкривне. Відлив 230мм – 1430 мм | 1 шт. |  |  |
| 9 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1730х1360). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Фурнітура поворот-відкид Відлив 230мм – 1930 мм | 1 шт. |  |  |
| 10 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1350х1390). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Фурнітура поворот-відкид Відлив 230мм – 1550 мм | 1 шт. |  |  |
| 11 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1880х1390). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Не відкривне. Відлив 230мм – 2080 мм | 1 шт. |  |  |
| 12 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1340х1350). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і).з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Не відкривне. Відлив 230мм – 1540 мм | 1 шт. |  |  |
| 13 14 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1350х650). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет ( 4-16-4 ). Не відкривне. Відлив 230мм – 1550 мм Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1350х630). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет ( 4-16-4 ). Фурнітура поворот-відкид. Відлив 230мм – 1550 мм | 3 шт. 1 шт. |  |  |
| 15 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 380х600). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет ( 4-16-4 ). Не відкривне. Відлив 230мм – 580 мм | 1 шт. |  |  |
| 16 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1390х2280). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Фурнітура поворот-відкид Відлив 230мм – 1590 мм | 3 шт. |  |  |
| 17 18 |  | Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1390х2300). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Не відкривне. Відлив 230мм – 1590 мм Вікна ПВХ (орієнтовний розмір 1120х1380). Колір – білий. Профіль 6-тикамерний, монтажна ширина 70мм. Склопакет (не менше 42мм 4і -16-4-14-4і). з енергозберігаючим прозорим склом та коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90м2К/Вт — згідно ДБН В.2.6-31:2021 Фурнітура поворот-відкид Відлив 230мм – 1350 мм | 2 шт. 1 шт. |  |  |
| 19 |  | Комплект фурнітури на вікно для створки 650х1630 | 3 шт. |  |  |
| 20 |  | Склопакет (орієнтовний розмір 515х1525). 24 мм ( 4-16-4 ). | 1 шт. |  |  |
| 21 |  | Склопакет (орієнтовний розмір 585х1605). 28 мм ( 4-20-4 ). | 3 шт. |  |  |
| 22 |  | Склопакет (орієнтовний розмір 510х1505). 28 мм ( 4-20-4 ). | 2 шт. |  |  |
| 23 |  | Розширювач 60 мм з металом, білий (орієнтовний розмір - 1400). | 10 шт. |  |  |

Загальні вимоги до метало пластикових віконних блоків:

Технічним завданням передбачено постачання вікон, дверей, склопакетів, розширювача, фурнітури та  встановлення за адресою Замовника.

Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий 4і-16-4-14-4і, однокамерний 4-16-4, 4-20-4. Склопакети повинні відповідати сучасним вимогам по тепло збереженню.

Профіль – шестикамерний, повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій,  не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір);

Колір оздоблення поверхонь профілів – білий;

Опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,9 м2 К/Вт.

Відлив металевий – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки.

Конструкція вікон великої площі повинна враховувати вплив вітрових навантажень.

Конфігурація віконних стулок повинна бути оптимальною з точки зору їх геометричних розмірів і кількості стулок, що відкриваються.

В комплект поставки повинні входити: виріб у зібраному (встановленому) вигляді відповідно до замовлення; вказівки з  експлуатації.

Вироби повинні супроводжуватися «Паспортом на виріб» ,або «Сертифікатом відповідності на виріб» ,або «Декларацією відповідності» згідно ДСТУ EN 14351-1:2020(EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT)  (або еквівалент) Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері.

Загальні вимоги до метало пластикових віконних блоків:

під час виготовлення метало пластикових віконних блоків  виробник повинен керуватися встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам України (ДСТУ) ДСТУ EN 14351-1:2020(EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT)  (або еквівалент) Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері. На блоки віконні із ПВХ профілів,  склопакети клеєні  однокамерні та двохкамерні загально-будівельного   призначення, енергозберігаючі.

Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але не менше 5 років з моменту введення блоків віконних в експлуатацію, про що надається гарантійний лист.

Постачальник протягом дії гарантійного терміну експлуатації товару приймає на себе зобов’язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини, про що надається гарантійний лист.

Учасник закупівлі виконує наступні вимоги цієї закупівлі:

- доставка предмету закупівлі на адресу замовника –

30069, Хмельницька область, село  Стригани,  вул. Г.Охман, 3а;

- вантажно-розвантажувальні роботи;

- демонтаж старих вікон;

- монтаж нових метало пластикових вікон;

-  монтаж нових  відливів;

- винос будівельного сміття.

. В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то читати його разом з виразом «або еквівалент». В разі розрахунку своєї пропозиції учасником будуть запропоновані еквівалентні товари, то вони мають повністю відповідати якісним характеристикам тих, що вказані в технічному завданні.

- «З технічними, якісними, кількісними та іншими вимогами до предмета закупівлі ознайомлений, з вимогами погоджуємось»

- Датовано: « _____ » ___________________ 20 ___ року

- Посада, прізвище, ініціали підпис Учасника  або уповноваженої особи Учасника, відбиток печатки (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства)