Додаток №3

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію

Медико-технічні вимоги

Ліжко для прийому пологів

Код ДК 021:2015-33190000-8 медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.

Код НК 024:2019-15732-ліжко для народжування, Електрогідравлічний операційний гінекологічний стіл.

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, та гарантійний термін (строк) експлуатації якого повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі, в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Спроможність учасника  поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті, а також перелік та контакти сервісних центрів, які здійснюють сервісне обслуговування відповідного обладнання.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

завірену копію декларації (сертифікату відповідності)  або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту,

7. Проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

| № з/п | Характеристики | Вимоги | Відповідність так/ні з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ліжко повинно застосовуватись в акушерстві для прийому пологів | Відповідність |  |
| 2 | Ліжко повинно бути з електроприводами | Не менше 3-х електроприводів |  |
| 3 | Конструкція ліжка повинна бути виготовлена зі сталі з електростатичним порошковим покриттям | Відповідність |  |
| 4 | Наявність пульта дистанційного керування, що дозволяє регулювати: Спинну секцію Висоту Положення Тренделенбурга | Наявність |  |
| 5 | Наявність бічних панелей з ABS-пластику | Наявність |  |
| 6 | Панелі для голови та ніг повинні бути виготовлені з ABS пластику | Відповідність |  |
| 7 | Панелі для голови та ніг повинні бути знімними | Відповідність |  |
| 8 | Тримачі для рук повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі з хромованим покриттям | Відповідність |  |
| 9 | Підколінники повинні бути виготовлені з хромованої сталі з регулюванням висоти | Відповідність |  |
| 10 | Наявність не менше ніж 4-х захисних бамперних коліс діаметром не менше | 12 см |  |
| 11 | Наявність індикатора кута нахилу з двох сторін ліжка | Наявність |  |
| 12 | Зовнішні розміри ліжка (Д х Ш), не більше | 195 х 95 см |  |
| 13 | Регулювання висоти, не гірше | 60 – 90 см |  |
| 14 | Регулювання спинної секції, не менше | 0° - 70° |  |
| 15 | Регулювання положення Тренделенбурга | 12° |  |
| 16 | Вага ліжка, не менше | 110 кг |  |
| 17 | Максимальне навантаження, не менше | 200 кг |  |
| 18 | Наявність коліс з гальмами | Не менше 2-х |  |
| 19 | Здатність повертати колеса на 360° | Відповідність |  |
| 20 | Наявність інфузійної стійки з регулюванням висоти | Наявність |  |
| 21 | Наявність поролонового водонепроникного матрацу з поліуретановим покриттям | Наявність |  |
| 22 | Комплектація: Ліжко для прийому пологів Матрац Інфузійна стійка Матрац для підтримки шиї та талії Захисні протиударні бампери (4 шт) Опори для рук (2 шт) Опори для колін (2 шт) Прогумовані колеса діаметром 125 мм (4 шт) Лоток з нержавіючої сталі Знімна ножна секція Отвори для інфузійної стійки (4 шт) | Відповідність |  |
| 23 | Учасник повинен надати копії сертифікатів: ISO 9001:2015 ISO 10002:2018 ISO 13485:2016 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 | Наявність |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».