Додаток № 4

До тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

| № з/п | Найменування | Вимоги Замовника | Пропозиція учасника** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опора СК 120-17 | Стійки опор ліній електропередач призначені для рівномірного розподілу маси проводів на відстанях від 100 до 250 м. Центрифуговані залізобетонні опори виготовлені методом обертання в спеціальних формах кільцевого перерізу. Довжина (L) - 12000 мм Діаметр (D) нижній - 391 мм Діаметр (D) верхній - 220 мм Розрахункове навантаження 170 kH / m - розрахунковий згинальний момент Маса, 1,8 т. Відповідають ДСТУ Б В.2.6-2:2009 |  |

# * У випадку, коли у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».

# Учасник зазначає в специфікації повну назву товару, що пропонується ним у складі пропозиції, а також виробника та країну походження.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.

*своїм  підписом учасник підтверджує відповідність запропонованого товару всім зазначеним вимогам Замовника.