Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмету закупівлі:

Предмет закупівлі: Портативні зарядні станції

ДК 021:2015 код 31680000-6 – Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання

Зарядна станція Bluetti PowerOak AC200P (2000 Вт·год / 2000 Вт), (або еквівалент)

Робочі параметри:

•	Ємність акумулятора, Вт/г -  не менше 2000 Вт/год

•	Номінальна потужність, Вт -  не менше 2000 Вт

•	Максимальна потужність, Вт – не менше 4800 Вт

•	Ресурс акумулятора – не менше 3500 циклів

•	Час заряджання від мережі 220 В – не більше 4.5 год

•	Час заряджання від сонячної панелі – не більше 3.5-4 годин від панелі 700 Вт

•	Час зарядки від автомобільного прикурювача – не більше 10-20 год

Вихідні роз'єми (не менше):

•	Вихід DC5521 - 2 порти (12 В, 3 А)

•	Вихід RV-порт - 1 порт (12 В, 25 А)

•	Вихід USB Type-A - 4 порти (5 В, 3 А)

•	Вихід USB Type-C - 1 порт (60 Вт)

•	Вихід безпровідна зарядка - 2 порти (15 Вт)

•	Вихід прикурювач - 1 порт (12 В, 10 А)

•	Вихід розетка 220V - 2 розетки (загальна потужність 2000 Вт/перенапруга 4800 Вт, 230 В)

•	Вихід швидка зарядка USB-A - 4 порта (5V/3A)

Характеристики акумулятора (не гірший):

•	Тип акумулятора - LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний)

Конструктивні та функціональні особливості:

Способи заряджання:

•	від сонячної батареї

•	від мережі

•	від автомобільної зарядки

•	Кількість розеток -  не менше 2 шт

•	Можливість підключення додаткової батареї - є

Робоча температура - от 0°C до 40°C

Вага – не більше 27.48 кг

Температура заряджання - від 0°C до 40°C

Габарити – не більші 420х280х386 мм

Гарантія – не менше 24 місяці

Комплектація

- Портативна станція живлення;

- адаптер змінного струму;

- кабель зарядного пристрою для сонячних батарей MC4 (MC4 до XT90);

- автомобільний зарядний пристрій (автоприкурювач до XT90);

- XT90 в авіаційну розетку (вхід);

- сертифікат;

- інструкція з експлуатації;

- гарантійний талон;

Товар має бути новим, таким, що не був у використанні, без дефектів, чи бути кращим за вказаними технічними характеристиками Товару.

Товар повинен бути таким що не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. (надати гарантійний лист у складі пропозиції)

У комплекті з товаром надається (при поставці): паспорт, інструкція по експлуатації товару, гарантійний талон (обов’язково), документи якості (відповідності) товару, інше визначається  Учасником (Продавцем).

Для належного захисту інтересів Замовника щодо авторизованого джерела постачання за даними торгами учасник зобов’язаний надати документальне підтвердження у вигляді авторизаційного листа (електронна копія) від виробника обладнання та/або офіційного дистриб’ютора в Україні щодо партнерських відносин між виробником та учасником, які необхідні для продажу (поставки) запропонованого товару, та виконання гарантійного/післягарантійного обслуговування із зазначенням найменування Замовника, найменування запропонованого товару, номера оголошення в електронній системі ProZorro.

На весь товар Учасник надає гарантійні талони та перелік сервісних центрів, служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування цього обладнання (із зазначенням їх місцезнаходження та телефонів), якими буде проводитись гарантійне обслуговування запропонованих зарядних станцій).

У разі надання оригіналу листа про повноваження від виробників іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову.

Під час гарантійного періоду Учасник (Постачальник) проводить відновлення працездатності товару, що є предметом закупівлі, шляхом його заміни або ремонту. Надати гарантійний лист про зобов’язання здійснювати безкоштовне гарантійне обслуговування товару (обов’язково зазначити строк надання гарантійного обслуговування).

З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, учасник повинен надати у складі своєї пропозиції  таблицю з порівняльною характеристикою параметрів запропонованого ним товару по відношенню до параметрів, що визначені замовником.

При цьому учасник враховує наступне:

Запропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів. Замовник залишає за собою право запросити перевірку моделей та серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника чи офіційного дистриб’ютора на території України і відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу.

Запропоновані учасником характеристики товару мають бути запропоновані не гірші, ніж вказані Замовником, при цьому у довідці з порівняльною характеристикою учасник надає вичерпну інформацію про запропоновані ним технічні параметри обладнання, вказуючи конкретні величини, розміри та інші параметри запропонованого ним обладнання, торгову марку та модель (за наявності), найменування виробника товару.

При відхиленнях в комплектації запропонованого обладнання від переліку найменувань комплектації вказаного еталону, яке свідчитиме про погіршення експлуатаційних та  функціональних характеристик товару, вважатиметься нееквівалентним та буде відхилено за невідповідність вимогам до предмета закупівлі;

Товар повинен відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам державної стандартизації і сертифікації для такого виду товарів, сертифікатам виробника та супроводжуватись відповідними документами, передбаченими законодавством України для товарів такого виду, що підтверджують його якість та придатність до використання. Товар повинен відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються законодавством України для такого виду товарів. Зазначені документи надаються в складі пропозиції.

Постачання Товару здійснюється на загальних засадах цивільного законодавства та усіх вимог нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність, у тому числі з питань захисту довкілля.

У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".

Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

Враховуючи те, що  посилання на конкретні параметри застосовані виключно з метою визначення орієнтовних характеристик, що плануються до закупівлі (за результатом аналізу ринку України), документація не містить вимог, що обмежують конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.