Замовник: Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики

Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ- 37794186)

Зміни до тендерної документації

на закупівлю послуг: Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи –Довженка – Крихівецька-набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (поточний ремонт) (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ГБН Г.1-218-182:2011), а саме:

1. У титульній  сторінці тендерної документації назву предмета закупівлі «Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи –Довженка – Крихівецька - набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (поточний ремонт) (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)(ГБН Г.1-218-182:2011)» змінити на «Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи –Довженка – Крихівецька-набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)(ГБН Г.1-218-182:2011)»

2. У пункті 4.1 частини 4 «Інформація про предмет закупівлі» розділу 1 «Загальні положення» Тендерної документації, «назва предмета закупівлі змінити на «Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи –Довженка – Крихівецька-набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)(ГБН Г.1-218-182:2011)»

3. У пункті 4.1 частини 4 «Інформація про предмет закупівлі» розділу 1 «Загальні положення» Тендерної документації, доповнити підпунктом – «вид предмета закупівлі -Закупівля послуг, поточний ремонт»

4.  Додаток № 4 Тендерної документації викласти у новій редакції

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю послуг: Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи –Довженка – Крихівецька-набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ГБН Г.1-218-182:2011)

| Поточний ремонт |
| --- |
| № з/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м2 | 1,25 |  |
| 2 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 4,34 |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (S=440м2, Н=15см) | 100 м3 | 0,66 |  |
| 4 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових та дощоприймальних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 10 |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 1,3715 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 12 км, без завантаження | т | 237,15 |  |
| 7 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. Демонтаж металевих стовпчиків ( 101 стовпчик) | т | 1,616 |  |
| 8 | Навантаження м/к вручну | т | 1,616 |  |
| 9 | Перевезення металоконструкцій транспортом загального призначення (15 км) | т | 1,616 |  |
|  | Дорожній одяг |  |  |  |
| 10 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100 м | 5,46 |  |
| 11 | Камені бортові БР 100х30х15 | м | 546 |  |
| 12 | Розливання в'яжучих матеріалів з розрахунку 0,6 кг/м2 S=4455м2 | т | 2,673 |  |
| 13 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону H сер=5 см, S=1250м2 | 100 т суміші | 1,44625 |  |
| 14 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2 | т | 146,071 |  |
| 15 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-10 | 100 м2 | 44,55 |  |
| 16 | Щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-10 | т | 445,8564 |  |
|  | Перемощування внутрішнього кільця |  |  |  |
| 17 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | 100 м2 | 2,2 |  |
| 18 | Перемощування бруківки | 100 м2 | 2,2 |  |
| 19 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм (5-20 мм ) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] т. 10 см | 100 м2 | 0,3 |  |
| 20 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 К=-5 | 100 м2 | 0,3 |  |
| 21 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м2 | 0,03 |  |
| 22 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Римський камінь" сірі | м2 | 30,3 |  |
|  | Благоустрій "острівців безпеки" |  |  |  |
| 23 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм (5-20 мм ) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] т. 10 см | 100 м2 | 0,26 |  |
| 24 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 К=-5 | 100 м2 | 0,26 |  |
| 25 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м2 | 0,026 |  |
| 26 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Старе місто біла" | м2 | 13,13 |  |
| 27 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Старе місто чорна" | м2 | 13,13 |  |
| 28 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100 знаків | 0,08 |  |
| 29 | При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 | 100 шт | 0,08 |  |
| 30 | Стійка, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм/ фарбована (3 м.п. / 8 шт.) | м | 24 |  |
| 31 | Вартість щитків дорожних знаків | шт | 16 |  |
| 32 | Кріплення оцинковані для дорожніх знаків в комплекті з гайками та шайбами | шт | 32 |  |
| 33 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5 | 100 м3 | 0,0052 |  |
| 34 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм (для підсипки під опору) | м3 | 0,18 |  |
|  | Благоустрій тротуару на вул. Крихівецькій |  |  |  |
| 35 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 110 |  |
| 36 | Поребрик 1000х200х80 | м | 110 |  |
| 37 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм (5-20 мм ) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] т. 10 см | 100 м2 | 1,53 |  |
| 38 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 К=-5 | 100 м2 | 1,53 |  |
| 39 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 1000 м2 | 0,153 |  |
| 40 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Римський камінь" сірі | м2 | 151,5 |  |
| 41 | Плитка бетонна тактильна біла 300х300мм | м2 | 3 |  |
| 42 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 1 |  |
|  | Благоустрій зеленої зони |  |  |  |
| 43 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см (Н=25см.) | 100м2 | 7,2 |  |
| 44 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 К=2 | 100 м2 | 7,2 |  |

У всіх посиланнях на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника (якщо це має місце) – щодо обладнання, устаткування, інвентарю, матеріалів тощо учасник може застосовувати  еквівалент, бо закупівля послуг з поточного ремонту здійснюється відповідно до чинних стандартів, норм та правил виконання робіт з будівництва. Учасник під еквівалентом повинен запропонувати обладнання, устаткування, матеріали, інвентар тощо, технічні характеристики яких дають можливість учасникові виконати послуги з поточного ремонту в повному комплексі згідно з чинними в будівництві. У разі заміни  обладнання, устаткування, матеріали, інвентар тощо на «еквівалент» під час подання тендерної пропозиції такий учасник повинен подати порівняльну таблицю технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріали, інвентар тощо, які він планує замінити, для підтвердження технічної, функціональної та якісної відповідності еквівалента технічним вимогам замовника.

Переможець торгів, під час укладання договору про надання послуг, повинен надати у паперовому вигляді кошторисний розрахунок на надання послуг та всі розрахунки до нього (калькуляції). Сума договору повинна відповідати остаточній ціні пропозиції переможця відкритих торгів після аукціону. Кошторис розраховується на підставі вищевказаних технічних вимог замовника і нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, з врахуванням якісних та технічних характеристик матеріальних ресурсів і поточних цін на них. Обов’язково надати розрахунки загально-виробничих та адміністративних  витрат.

5. Пункт 1.2 розділу I «Предмет договору» проекту договору про закупівлю послуг Додатку № 5 Тендерної документації викласти у новій редакції: «Найменування послуг: Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи –Довженка – Крихівецька-набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ГБН Г.1-218-182:2011)»

| Уповноважена особа Департаменту | ________________ підпис | Мар’яна ЗАРИЦЬКА |
| --- | --- | --- |