Додаток 1

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП ПАЕС

Каскад ГЕС – ГАЕС

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| --- | --- |
|  | ЗГІ – ДК |
|  | ____________О. МЕЛЬНИЧУК |
|  | «______»__________2023 р. |

# Технічна специфікація до предмета закупівлі

# «Поточний ремонт залізобетонних конструктивів будівель 
Ташлицької ГАЕС»

ТС до ПЗ (п) 23.1500.0062 – 2023

| ПОГОДЖЕНО: |  | РОЗРОБЛЕНО: |
| --- | --- | --- |
| Головний інженер Каскаду ГЕС-ГАЕС |  | НГЦ Каскаду ГЕС-ГАЕС |
| ____________С. МУЗИЧЕНКО |  | ____________О. ГІРСЬКИЙ |
| «______»__________2023 р. |  | «______»__________2023 р. |

Зміст

Стор.

Скорочення та позначення………………………………………………………......3

- Повна назва послуг..……………………………………………………………....4

- Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ…………………..…..4

- Стан об’єкта надання послуг..……………………………………………………4

- Опис і технічні характеристики послуг..………………………………………...4

- Вимоги до виконавця послуг..……………………………………………………10

Додаток А. Інші вимоги до надання послуг..……………………………………12

Додаток Б. Перелік осіб (назва підрядної організації), відповідальних за 
безпечне проведення робіт за нарядами і розпорядженнями 
на гідротехнічному обладнанні……………………………………...15

Скорочення та позначення

АЕС				 – атомна електрична станція

ВОП 				 – відділ охорони праці

ВП ПАЕС			 – відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС»

ВРП 				 – відкритий розподільчий пристрій

ДСНСУ 			 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ЗПК 				 – загальностанційний пункт керування

ЛСК 				 – ліфтово-сходова клітина

ПКМУ 			 – Постанова Кабінету Міністрів України

ППіВР 			 – правила пропускного і внутрішньооб’єктового режиму

СВБ 				 – системи, важливі для безпеки

СВК 				 – службово-виробничий корпус

СВНтаПБ 			 – служба відомчого нагляду та пожежної безпеки

ТГАЕС 			 – Ташлицька гідроакумулююча електростанція

- Повна назва послуг:

«Поточний ремонт залізобетонних конструктивів будівель Ташлицької ГАЕС».

- Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ

Ремонтно – відновлювальні роботи залізобетонних конструктивів будівель ТГАЕС.

Залізобетонні конструктиви будівель Ташлицької ГАЕС не належать до об’єктів СВБ.

- Стан об’єкта надання послуг

Послуги надаються на діючому підприємстві Ташлицькій ГАЕС, в будівлях які експлуатуються. Згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» об’єкт передається Виконавцю послуги за актом-допуском.

- Опис і технічні характеристики послуг

  - Строки надання послуг: початок – з дати укладання договору, закінчення 
– 15.12.2023.

  - Об’єми надання послуг з поточного ремонту залізобетонних конструктивів будівель Ташлицької ГАЕС:

| № п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Будівля ЗПК – 330. |
|  | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 540 |
|  | Ремонт стиків зовнішніх стінових панелей, шириною 100 мм | м.п. | 321,5 |
|  | Праймер «Тенопрайм ПУ 110» (витрата 0,2 л/ м2) | л | 6,45 |
|  | Склотканини, шириною 120 мм | м | 321,5 |
|  | Поверхнева герметизація стиків мастикою «Оксипласт» на ширину 150 мм, товщиною 5 мм (витрата 0,9 кг/м) | кг | 289,35 |
|  | Розділ 2. Ліфти та дверні отвори ЛСК № 4 з відм. +11.100 до відм. +42.300. |
|  | Влаштування обрамлення ліфта та дверних отворів, з алюмінієвого кутика | шт/м.п. | 27/48,6 |
|  | Алюмінієвий кут 60х60 мм, довжина 1,6 м | шт/м.п. | 3/4,8 |
|  | Алюмінієвий кут 60х60 мм, довжина 2 м | шт/м.п. | 2/4 |
|  | Алюмінієвий кут 60х60 мм, довжина 1,3 м | шт/м.п. | 6/7,8 |
|  | Алюмінієвий кут 60х60 мм, довжина 1,9 м | шт/м.п. | 12/22,8 |
|  | Алюмінієвий кут 60х60 мм, довжина 2,3 м | шт/м.п. | 4/9,2 |
|  | Влаштування обрамлення стіни алюмінієвою полосою розміром 4,5 м х 1 м | шт/м2 | 1/4,5 |
|  | Кріплення анкерами FAZ M10/15GS фірми «Fisher», або еквівалентні | шт | 22 |
|  | Розділ 3. Приміщення № 107. Відм. +11.100. |
|  | Демонтаж розбитого скла в дверних отворах (до 1 м2) | м2 | 3,28 |
|  | Скління рам одинарним армованим склом в дверних отворах (до 1 м2) | м2 | 3,28 |
|  | Армоване моноскло б=5,5 мм | м2 | 3,28 |
|  | Розділ 4. Приміщення № 200/1. Відм. +16.500. |
|  | Установлення та розбирання металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 22,6 |
|  | Демонтаж та монтаж кабельних пластикових коробів під електричну проводку (старих) | м.п. | 30 |
|  | Демонтаж та монтаж одинарних зовнішніх вимикачів (старих) | шт | 2 |
|  | Демонтаж та монтаж дволампових світильників (старих) | шт | 2 |
|  | Демонтаж та монтаж старого проводу пожежної сигналізації | м.п. | 6,3 |
|  | Розбирання пошкодженого облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 | 1,06 |
|  | Просте штукатурення стін розчином М-100 | 100 м2 | 1,06 |
|  | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT-29, товщиною 5 мм з ґрунтуванням Ceresit CT-17 | 100 м2 | 1,06 |
|  | Поліпшення фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (два рази), підготовлених під фарбування з додаванням колеру | 100 м2 | 1,06 |
|  | Фарбування раніше пофарбованих кесонних стель всередині будівлі емаллю ПФ-115 за 2 рази з розчищенням до 10% | 100 м2 | 0,395 |
|  | Фарбування металевої смуги заземлення емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100 м2 | 0,0054 |
|  | Фарбування дерев’яних дверей та дверних коробок емаллю ПФ-115 за 2 рази сірим кольором (раніше пофарбованих) | 100 м2 | 0,12 |
|  | Завантаження сміття вручну | т | 4,6 |
|  | Вивіз сміття на відстань до 2 км | т | 4,6 |
|  | Розділ 5. Приміщення № 306 відм. +24.000. ТГАЕС. |
|  | Демонтаж пошкоджених плит стельових зі стелі типу «Армстронг» | 100 м2 | 0,301 |
|  | Укладання нових плит стельових в каркас стелі «Армстронг» | 100 м2 | 0,301 |
|  | Розділ 6. Головний вхід до СВК. |
|  | Встановлення та розбирання зовнішніх інвентарних трубчатих риштувань при висоті будівлі до 6 м | 100 м2 | 0,9 |
|  | Демонтаж планки оздоблювальної з покрівлі | м | 8,3 |
|  | Демонтаж кута оздоблювального з покрівлі | м | 22,4 |
|  | Демонтаж старого профнастилу з покрівлі при висоті будівлі до 6 м | м2 | 52 |
|  | Виготовлення та монтаж металевого каркасу з профтруби 50х50х3 мм | м/т | 98/0,844 |
|  | Виготовлення та монтаж металевого каркасу з профтруби 40х20х3 мм | м/т | 45/0,110 |
|  | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 36 |
|  | Знепилення, знежирення поверхонь уайт-спиритом та протравлення перетворювачем іржі | м2 | 36 |
|  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 36 |
|  | Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 36 |
|  | Монтаж покрівельного покриття з профнастилу марки T-20U «Прушинські» при висоті до 6 м | м2 | 60 |
|  | Вартість покрівельного профнастилу марки T-20U «Прушинські» (синього кольору) | м2 | 60 |
|  | Кріплення покриття саморізами з пресшайбою 5,5х25 мм (синього кольору) | шт. | 204 |
|  | Встановлення кута оздобленого на саморізах (синього кольору) | м | 24 |
|  | Саморіз покрівельний з пресшайбою 5,5х25 мм (синього кольору) | шт. | 96 |
|  | Влаштування герметизації шва між навісом та будівлею | м | 6 |
|  | Гумова ущільнююча стрічка | м | 6 |
|  | Силіконовий герметик 280 мл | шт. | 2 |
|  | Монтаж торцевої планки для профнастилу на саморізах (синього кольору) | м | 9 |
|  | Вартість планки торцевої | м | 9 |
|  | Укладання ущільнюючої стрічки | м | 9 |
|  | Гумова ущільнююча прокладка | м | 9 |
|  | Саморізи покрівельні з пресшайбою 5,5х40 мм (синього кольору) | шт. | 108 |
|  | Монтаж конька 150х150 мм на саморізах (синього кольору) | м | 8,5 |
|  | Вартість конька | м | 8,5 |
|  | Укладання ущільнюючої стрічки | м | 8,5 |
|  | Гумова ущільнююча прокладка | м | 8,5 |
|  | Саморізи покрівельні з пресшайбою 5,5х40 мм (синього кольору) | шт. | 106 |
|  | Улаштування водовідводу з пластикових жолобів ( 90 мм | м | 17 |
|  | Вартість пластикових жолобів ( 90 мм (білого кольору) | м | 17 |
|  | Кріплення пластикових жолобів за допомогою пластикових кронштейнів | шт. | 34 |
|  | Вартість пластикових кронштейнів (білого кольору) | шт. | 34 |
|  | Встановлення дюбель-анкерів зі свердленням отворів 10х100 мм | шт. | 68 |
|  | Кріплення пластикової водовідвідної труби ( 90 мм за допомогою хомутів та анкерів | м | 32 |
|  | Вартість пластикової водовідвідної труби ( 90 мм (білого кольору) | м | 32 |
|  | Хомути пластикові (білого кольору) | шт. | 26 |
|  | Встановлення дюбель-анкерів 10х150 мм | шт. | 26 |
|  | Водоприймальна воронка під трубу ( 90 мм (білого кольору) | шт. | 4 |
|  | Коліна пластикові ( 90 мм (білого кольору) | шт. | 12 |
|  | Трійник пластиковий ( 90 мм (білого кольору) | шт. | 2 |
|  | Монтаж заглушок жолобів (білого кольору) | шт. | 8 |
|  | Заглушка жолобова ліва (білого кольору) | шт. | 4 |
|  | Заглушка жолобова права (білого кольору) | шт. | 4 |
|  | Розділ 7. Приміщення № 434 (хол) СВК. |
|  | Монтаж металопластикової перегородки | м2 | 10,8 |
|  | Металопластикова перегородка | м2 | 10,8 |
|  | Свердління отворів діаметром 3,5 мм в оцинкованому металопрофелі | шт | 24 |
|  | Саморізи 3,5х50 мм | шт | 24 |
|  | Монтаж панелі з ламінованого ДСП з кріпленням саморізами | м2 | 6,8 |
|  | Ламіноване ДСП | м2 | 6,8 |
|  | Кріплення гачків меблевих для вішання одягу | шт | 20 |
|  | Гачки меблеві для вішання одягу | шт | 20 |
|  | Саморізи 3,5х50 мм | шт | 40 |

  - До складу послуг входять:

    - Підготовчі роботи та монтаж інвентарних трубчастих риштувань;

    - Демонтаж-монтаж, скла та ущільнюючої гуми;

    - Ремонт стиків зовнішніх стінових панелей;

    - Ремонтно-відновлювальні роботи бетонного покриття;

    - Ремонтно-відновлювальні роботи оздоблення поверхонь стін та стель;

    - Оздоблення ліфтових та дверних отворів алюмінієвим кутиком;

    - Виготовлення та монтаж металевого каркасу з профтруби;

    - Фарбування металевих поверхонь;

    - Оздоблення металевого каркасу покрівельним профнастилом;

    - Завершальні роботи, демонтаж інвентарних трубчастих риштувань;

    - Вивезення сміття з території Ташлицької ГАЕС.

Примітки.

- Усі матеріали які будуть використовуватись Виконавцем в процесі надання послуг повинні відповідати перелікам необхідних матеріалів даної технічної специфікації або бути їх еквівалентом.

- Об’єм і зміст послуг, що передаються Виконавцю, можуть уточнюватись або коректуватися Замовником.

- До складу послуг повинні входити вартість експлуатації спеціальних машин та механізмів, необхідних розхідних матеріалів, а також інші витрати, які може понести Виконавець послуг.

- Обов’язково, при проведенні ремонтних робіт необхідно передбачити відповідні організаційно–технічні заходи з захисту самих приміщень та технологічного обладнання розташованого в них від пошкоджень.

- Під час виконання фарбувальних робіт належить забезпечити заходи та засоби нейтралізації, прибирання пролитих або розсипаних лакофарбувальних матеріалів і хімікатів.

- У зв’язку з тим, що використання вантажопідйомних механізмів неможливо, занесення та виніс устаткування, обладнання, а також виніс зібраного сміття в мішках з приміщень здійснюється по сходових клітинах вручну.

- Ремонтні матеріали повинні, перед початком надання послуг, пройти процедуру вхідного контролю продукції відповідно вимог СОУ НАЕК 038:2021 та положення ПЛ.0.0021.0037.

- Вимоги до виконавця послуг

  - Виконавець повинен мати досвід виконання аналогічного договору.

  - Згідно ПКМУ від 26.10.2011 року № 1107 при виконанні робіт підвищеної небезпеки у Виконавця повинна бути декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці або діючій дозвіл:

- на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- зварювальні роботи.

  - Для своєчасного і якісного виконання поточного ремонту залізобетонних конструктивів будівель Ташлицької ГАЕС Виконавець повинен мати кваліфікований персонал, а також необхідне спеціальне устаткування:

- міксер для приготування розчинів;

- апарат для зварювання металоконструкцій;

- внутрішні та зовнішні інвентарні риштування висотою до 6 м.

  - Виконавець, на етапі подання пропозиції, має надати:

- копію протоколу засідання комісії (під головуванням представника територіального Управління Держпраці України) з перевірки знань охорони праці, а саме «Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій» НПАОП 40.1-1.03-76 у працівників підприємства учасника (голови та членів внутрішньої комісії підприємства з перевірки знань охорони праці);

- копію файлу відсканованого з наказу по підприємству про створення комісії з перевірки знань охорони праці (наказ  повинен бути виданий на тих осіб, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці  у комісії під головуванням представника територіального Управління Держпраці України);

- перелік працівників учасника, відповідальних за безпечне проведення робіт за нарядами і розпорядженнями на гідротехнічному обладнанні у табличній формі, приведеній в додатку Б.

  - Не пізніше, ніж за п’ятнадцять робочих днів до прибуття спеціалістів на Каскад ГЕС-ГАЕС, Виконавець повинен направити лист на паперовому носієві на ім'я генерального директора ВП ПАЕС і в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу начальника ВОП ВП ПАЕС a_samchinskiy@sunpp.atom.gov.ua з метою надання права працівникам підрядних організацій бути відповідальними особами під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об’єктах Каскаду ГЕС – ГАЕС.

  - У листі повинен бути вказаний список персоналу Виконавця, відповідального за безпечне проведення робіт за нарядами і розпорядженнями на гідротехнічному обладнанні у табличній формі, приведеній в додатку Б. А також П.І.Б. і номер мобільного телефону представника керівництва підрядної організації, відповідального за дотримання працівниками Виконавця вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (ч. III. «Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту») та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».

  - До початку надання послуг (на протязі 10 робочих днів після оформлення договору) Виконавець зобов’язаний надати Замовнику наказ щодо організації робіт в період ремонту, у котрому мають бути призначені керівник робіт та відповідальний за дотримання персоналом правил та норм з охорони праці.

ЗНГЦ								    Олександр АБДУЛАЄВ

Додаток А

Інші вимоги до надання послуг

А.1 Підстава для надання послуг:

- акт від 11.02.2021 № АК/ТО.1500.04.011 «Про позачерговий огляд приміщень будівлі ТГАЕС зі сторони НБ»;

- акт від 17.02.2021 № АК/ТО.1500.04.012 «Про позачерговий огляд приміщень будівлі ТГАЕС»;

- акт від 14.07.2022 № АК.0.0037.12777 «Про загальний весняний технічний огляд виробничих будівель і споруд ВП ПАЕС станом на 30.06.2022», п.71.1.1.3, п.71.1.13.1;

- ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції 2019 року), п.6.1.1, п.6.2.1, п.7.1.1;

- Припис ДСНСУ від 04.10.2018 № 69 «Про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» п.11.

А.2 Перелік нормативних посилань

Послуги повинні бути виконані у відповідності з наступними документами:

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций»;

- ГКД 34.20.507-2003. «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції 2019 року);

- СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»;

- ПЛ.0.0021.0037 «Управління закупівлями продукції. Організація робіт з проведення вхідного контролю продукції, що надходить до ВП ПАЕС. Положення»;

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок (в редакции 2000 года)»;

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 
2019 року).

А.3 Вимоги до безпечного надання послуг

А.3.1 При наданні послуг з поточного ремонту залізобетонних конструктивів будівель Ташлицької ГАЕС необхідно забезпечити організаційні заходи щодо безпечного надання послуг згідно вимог правил (мовою оригіналу) 
НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, 
гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», а також забезпечити виконання відповідних законів, норм і правил, що діють в Україні, зокрема:

А.3.1.1 Охорони праці, яка визначається і направлена на створення безпечних і здорових умов праці і запобігання нещасним випадкам, згідно вимог 
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;

А.3.1.2 Забезпечення виконання вимог правил пожежної безпеки згідно вимог  НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах і в організаціях енергетичної галузі України»;

А.3.1.3 Відряджені для надання послуг робітники та спеціалісти Виконавця повинні мати при собі посвідчення встановленого зразка з вказаними групами з електробезпеки та записом про проходження медичного огляду, посвідчення на право виконання спеціальних видів робіт (електрозварники, роботи на висоті);

А.3.1.4 Відряджений персонал Виконавця повинен дотримуватися правил пропускного і внутрішньо об’єктового режиму (ППіВР), що діють на об’єкті Замовника. Замовник не несе відповідальності за недотримання персоналом Виконавця вказаних правил.

А.3.2 Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», Виконавець повинен застосувати заходи із захисту довкілля у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством.

А.4 Вимоги до гарантій

А.4.1 Виконавець повинен гарантувати відповідність якості послуг, які виконуються за договором вимогам нормативної документації для даного виду послуг і умовам договору. Якість наданих послуг повинна відповідати технічній документації, якою встановлені вимоги до їх якості, умовам договору.

А.4.2 При виконанні будь-яких робіт, у разі пошкодження внутрішніх поверхонь приміщень будівлі ТГАЕС Виконавець усуває пошкодження за свій рахунок.

А.4.3 Виконавець зобов'язаний усунути, в найкоротший технологічно можливий термін, за свій рахунок недоробки і дефекти, що виникають протягом гарантійного терміну, який має складати не менше 12 місяців, після підписання сторонами актів здачі-приймання виконаних послуг і обумовлені наданням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов договору. Перелік недоробок фіксується в двосторонньому дефектному акті з вказівкою термінів виявлення недоробок і їх усунення. При відмові Виконавця брати участь в складанні дефектного акту, він може складатися із залученням фахівців не зацікавлених сторін.

А.4.4 Виконавець повинен забезпечити відповідність кваліфікації свого персоналу під час надання послуг вимогам ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 2019 року), ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції 2019 року), Правилам охорони праці та іншим правилам і нормативним документам, які розповсюджуються на дані послуги.

А.5 Вимоги до документації

А.5.1  Основною звітною документацією є:

- акти здачі-приймання наданих послуг з поточного ремонту залізобетонних конструктивів будівель Ташлицької ГАЕС (по три примірника);

- виконавча документація (акти прихованих робіт, загальний журнал робіт та інше) згідно ДБН А.3.1-5-2016;

- сертифікати якості та паспорти на надані ремонтні матеріали.

А.5.2 Послуги, надані Виконавцем відповідно до п.п. 4.1 – 4.3 даної Технічної специфікації, згідно державних стандартів і технічних умов, приймаються Замовником із підписанням акту здачі-приймання наданих послуг в трьох друкарських примірниках кожен.

Документи готуються Виконавцем послуг українською мовою і надаються в електронному вигляді та у двох друкарських примірниках кожен.

А.5.3 Виконавець послуг повинен розробляти звітну технічну документацію, згідно з вимогами технічної документації та стандартів ВП ПАЕС 
(СТП 3.0031.006-2017 «Управління документацією. Загальні вимоги до текстових документів»).

ЗНГЦ								    Олександр АБДУЛАЄВ

Додаток Б

ПЕРЕЛІК
осіб (назва підрядної організації), відповідальних за безпечне проведення робіт за нарядами і розпорядженнями на гідротехнічному обладнанні

| № з/п | Прізвище, Ім’я, по Батькові | Посада (професія) розряд | Група з електробезпеки | Охорона праці. Номер протоколу про навчання і перевірку знань працівників на роботи з підвищеною небезпекою і за нормативно-правовими актами для ІТР (НПАОП 40.1-1.03-76; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.71-13) | Дата наступного чергового іспиту з ПТЕ | Дата наступного чергового іспиту з ППБ | Дата отримання медичного висновку. Висновок комісії про придатність до роботи за професією чи видом робіт | Номер посвідчення на підставі якого виконуватимуться роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗНГЦ															Олександр АБДУЛАЄВ