Додаток 4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# Послуги з ремонту коробки перемикання передач транспортного засобу (МАЗ 530905-3225-061 АЦ-5-40 (5309)-442А), згідно коду CPV за ДК 021:2015 код 50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

Кількість – 16 (шістнадцять) послуг

В місцях де технічні вимоги містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент».

| № з/п | Найменування |
| --- | --- |
| 1 | Послуги з ремонту коробки перемикання передач транспортного засобу (МАЗ 530905-3225-061 АЦ-5-40 (5309)-442А), а саме: |
| 1.1 | Заміна шестерні 1 пер. валу втор. 239.1701112-10 (Z=39) | 1 послуга |
| 1.2 | Заміна муфти включення заднього ходу 239.1701280 (158*182) | 1 послуга |
| 1.3 | Заміна ступиці муфти 239.1701288 | 1 послуга |
| 1.4 | Заміна валу вторинного КПП 239.1701105 | 1 послуга |
| 1.5 | Заміна синхронізатора 4-5 передачі 239.1701150 (Dвн.75мм) | 1 послуга |
| 1.6 | Заміна синхронізатору 2-3 передач (ЯМЗ 336,239) 336.1701151 | 1 послуга |
| 1.7 | Заміна валу вхідного 238М-1721213-50 | 1 послуга |
| 1.8 | Заміна шестерні коронної 238М-1721350 в сб. | 1 послуга |
| 1.9 | Заміна підшипника 6-7517А (32217 Р6) (маточини внутрішній) | 1 послуга |
| 1.10 | Заміна підшипника 6-7608А1К [32308/Р6] (ролик конічний) | 1 послуга |
| 1.11 | Заміна підшипника 8.8263 (3КК 95*103*50Д) 2-х рядний | 1 послуга |
| 1.12 | Заміна підшипника 6-7516А(32216) розмір 80*140*35,25 | 1 послуга |
| 1.13 | Заміна підшипника 7311 (30311) розмір 55*120*31,5 | 1 послуга |
| 1.14 | Заміна підшипника 822806Д (36*51*32) дільника передній | 1 послуга |
| 1.15 | Заміна підшипника 6-50217К (6217N) (85*150*28) вихідного валу | 1 послуга |
| 1.16 | Заміна оливи напівсинтетична трансмісійна 75W90 (надається замовником) | 1 послуга |

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

Відомості про коробку перемикання передач (далі - КПП) транспортного засобу (МАЗ 530905-3225-061 АЦ-5-40 (5309)-442А), АН 239 Е: КПП 239-1702015.

1. Обладнання, запасні частини та матеріали, що використовуються та/або монтуються під час виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів повинні бути новими (такими, що не були у використанні).

2. Строк надання послуг: до 30 червня 2024 року.

3. Місце надання послуг: Дніпропетровська область, на території Виконавця, за домовленістю сторін (зазначена вимога обґрунтована необхідністю забезпечення максимальної економії бюджетних коштів у зв'язку з передислокацією транспортних засобів до більш безпечних регіонів України, а саме на територію зведеного підрозділу із забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Донецькій області, який розташований у Дніпропетровській області).

4. Послуги з ремонту та технічного обслуговування КПП 239-1702015 транспортного засобу повинні відповідати вимогам:

- Закон України «Про дорожній рух» № 3353-ХІІ (зі змінами);

- Закон України «Про транспорт» № 232/94 ВР (зі змінами);

- Закон України «Про автомобільний транспорт» № 2344-ІІІ (зі змінами);

- Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ (зі змінами);

- «Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615;

- «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», затверджене наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102;

- Технічна документація заводу-виробника автотранспортних засобів.

5. Вимоги щодо якості послуг:

5.1. На період надання послуг Учасник приймає транспортний засіб/вузол транспортного засобу на відповідальне зберігання.

5.2. Уповноважений представник Замовника може бути присутнім при виконанні робіт (наданні послуг) Учасником.

5.3. При проведенні (наданні) послуг Учасник повинен використовувати власні запасні частини, обладнання, матеріали, вартість яких повинна бути врахована при формуванні ціни пропозиції.

5.4 Відповідність тривалості технічного обслуговування і ремонту запланованій кількості нормо-годин, відображеній в наряді-замовленні.

5.5 Учасник гарантує, що у разі підписання договору, якість наданих послуг (в т.ч. на встановлені обладнання та/або матеріали) протягом 6 (шести) календарних місяців з моменту підписання Замовником Акту про надання послуг, у разі дотримання останнім правил експлуатації підйомної установки.

5.6 У разі виявлення недоліків наданих послуг протягом встановлених гарантійних термінів, Учасник зобов’язується усунути їх власними силами та за власні кошти протягом трьох робочих днів з моменту звернення Замовника за умови, що такі недоліки виникли з причин неякісного надання послуг або застосування неякісних матеріалів (запасних частин).

5.7 Учасник повинен забезпечити:

- за власний рахунок відповідальне зберігання автотранспорту Замовника в повній відповідності з вимогами експлуатаційної чи нормативної документації протягом строку здійснення технічного обслуговування та ремонтування підйомної установки автомобіля Замовника.

- можливість Замовнику особисто візуально контролювати надання послуг за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством.

- у разі виявлення недоліків у наданих Послугах під час прийняття виконаних робіт Замовником: безоплатне усунення недоліків; зменшення вартості виконаної роботи відповідно до завданих збитків чи повернення коштів замовнику; безоплатне виконання роботи чи відшкодування замовнику витрат, пов’язаних з усуненням недоліків з наданих послуг; забезпечити виконання інших обов’язків виконавця, встановлених законодавством про захист прав споживачів.

________________________________________________________________________________

(Посада, ім’я, прізвище, підпис керівника або уповноваженої особи учасника)