ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Труби та супутні вироби

ДК 021:2015:  44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

Товар, зазначений в даному технічному завданні повинне відповідати чинним в Україні Законам, постановам, стандартам і нормам, а також задовольняти вимогам до технічних характеристик, конструкції, випробувань, упаковки.

У разі якщо найменування чи технічні характеристики мають посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, патент або виробника читати у редакції «… або еквівалент».

1. Обсяг товару:

| № з\п | Найменування | Один. виміру | Кіль-кість | Технічні, якісні характеристики | Технічні, якісні характеристики товару запропонованого учасником (заповнюється учасником при поданні тендерної пропозиції) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба PPR PN20 DN50 | м | 28 | Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. ДСТУ Б В.2.7-144:2007 Технічні умови (EN ISO 15874-2:2003, MOD) Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) Товщина стінки не менше 8,3 мм |  |
|  | Труба PPR PN20 DN32 | м | 56 | Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. ДСТУ Б В.2.7-144:2007. Технічні умови (EN ISO 15874-2:2003, MOD) Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) Товщина стінки не менше 5,4 мм |  |
|  | Труба PPR PN20 DN25 | м | 4 | Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. ДСТУ Б В.2.7-144:2007. Технічні умови (EN ISO 15874-2:2003, MOD) Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) Товщина стінки не менше 4,2 мм |  |
|  | Труба PPR PN20 DN20 | м | 8 | Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. ДСТУ Б В.2.7-144:2007. Технічні умови (EN ISO 15874-2:2003, MOD) Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) Товщина стінки не менше 3,4 мм |  |
|  | Коліно 900 PPR DN50 ВВ | шт | 13 | Коліно рівнопрохідне поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) Кут вигину: 900 тип з’єднання: пайка/пайка з’єднання пайки: внутрішня/внутрішня |  |
|  | Коліно 900 PPR DN32 ВВ | шт | 59 | Коліно рівнопрохідне поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) Кут вигину: 900 тип з’єднання: пайка/пайка з’єднання пайки: внутрішня/внутрішня |  |
|  | Коліно 900 PPR DN25 ВВ | шт | 4 | Коліно рівнопрохідне поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) Кут вигину: 900 тип з’єднання: пайка/пайка з’єднання пайки: внутрішня/внутрішня |  |
|  | Коліно 900 PPR DN20 ВВ | шт | 10 | Коліно рівнопрохідне поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) Кут вигину: 900 тип з’єднання: пайка/пайка з’єднання пайки: внутрішня/внутрішня |  |
|  | Трійник рівнопрохідний PPR DN50 ВВВ | шт | 4 | Трійник рівнопрохідний поліпропіленовий ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) |  |
|  | Трійник рівнопрохідний PPR DN32 ВВВ | шт | 11 | Трійник рівнопрохідний поліпропіленовий ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) |  |
|  | Трійник рівнопрохідний PPR DN25 ВВВ | шт | 1 | Трійник рівнопрохідний поліпропіленовий ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) |  |
|  | Трійник перехідний PPR DN50/32/50 ВВВ | шт | 3 | Трійник редукційний поліпропіленовий ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) |  |
|  | Трійник перехідний PPR DN50/20/50 ВВВ | шт | 4 | Трійник редукційний поліпропіленовий ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) |  |
|  | Трійник перехідний PPR DN32/25/32 ВВВ | шт | 1 | Трійник редукційний поліпропіленовий ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) |  |
|  | Муфта PPR DN50 ВВ | шт | 6 | Муфта поліпропіленова ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) |  |
|  | Муфта PPR DN32 ВВ | шт | 11 | Муфта поліпропіленова ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) |  |
|  | Муфта редукційна PPR DN50х32 ВВ | шт | 1 | Муфта редукційна поліпропіленова ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) тип з’єднання: пайка/пайка з’єднання пайки: внутрішня/внутрішня |  |
|  | Муфта редукційна PPR DN32х20 ВВ | шт | 3 | Муфта редукційна поліпропіленова ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +70 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: поліпропілен (PPR) тип з’єднання: пайка/пайка з’єднання пайки: внутрішня/внутрішня |  |
|  | Муфта пряма комбінована PPR DN50х1 1/2" зовнішня різьба | шт | 4 | Муфта комбінована поліпропіленова ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьба – латунь Конструкційні особливості: пряма з переходом на різьбу Різьба: 1 1/2"З |  |
|  | Муфта пряма комбінована PPR DN32х1" зовнішня різьба | шт | 1 | Муфта комбінована поліпропіленова ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 Мпа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьба – латунь Конструкційні особливості: пряма з переходом на різьбу Різьба: 1"З |  |
|  | Муфта пряма комбінована PPR DN32х1" внутрішня різьба | шт | 4 | Муфта комбінована поліпропіленова ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 Мпа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьба – латунь Конструкційні особливості: пряма з переходом на різьбу Різьба: 1"В |  |
|  | Муфта пряма комбінована PPR DN20х1/2" зовнішня різьба | шт | 3 | Муфта комбінована поліпропіленова ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 Мпа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьба – латунь Конструкційні особливості: пряма з переходом на різьбу Різьба: 1/2"З |  |
|  | Муфта пряма комбінована PPR DN20х1/2" внутрішня різьба | шт | 4 | Муфта комбінована поліпропіленова ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 Мпа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьба – латунь Конструкційні особливості: пряма з переходом на різьбу Різьба: 1/2"В |  |
|  | Розбірне з’єднання (американка) PPR DN50х1 1/2" внутрішня різьба | шт | 5 | Розбірне з’єднання (американка) поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьбове з’єднання – латунь Конструкційні особливості: пряма з переходом на різьбу Різьба: 1 1/2"В |  |
|  | Розбірне з’єднання (американка) PPR DN32х1" внутрішня різьба | шт | 4 | Розбірне з’єднання (американка) поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьбове з’єднання – латунь Конструкційні особливості: пряма Різьба: 1"В |  |
|  | Розбірне з’єднання (американка) PPR DN32х1" зовнішня різьба | шт | 10 | Розбірне з’єднання (американка) поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьбове з’єднання – латунь Конструкційні особливості: пряма Різьба: 1"З |  |
|  | Розбірне з’єднання (американка) PPR DN25х3/4" зовнішня різьба | шт | 1 | Розбірне з’єднання (американка) поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьбове з’єднання – латунь Конструкційні особливості: пряма Різьба: 3/4"З |  |
|  | Розбірне з’єднання (американка) PPR DN25х3/4" внутрішня різьба | шт | 2 | Розбірне з’єднання (американка) поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьбове з’єднання – латунь Конструкційні особливості: пряма Різьба: 3/4"В |  |
|  | Розбірне з’єднання (американка) PPR DN25х1/2" зовнішня різьба | шт | 1 | Розбірне з’єднання (американка) поліпропіленове ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +60 ºС Умовний тиск: 2 МПа Матеріал: муфта - поліпропілен (PPR) різьбове з’єднання – латунь Конструкційні особливості: пряма Різьба: 1/2"З |  |
|  | Ніпель Ду 25 (латунь, з/з) | шт | 1 | Ніпель латунний, для монтажу трубопровідної арматури. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: латунь Різьба: 1"ЗЗ |  |
|  | Ніпель редукційний Ду 50х40 (латунь, з/з) | шт | 2 | Ніпель редукційний латунний, для монтажу трубопровідної арматури. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: латунь Різьба: 2"З х 1 1/2"З |  |
|  | З'єднання під ключ американка Ду 50 (латунь, в/з) | шт | 3 | Муфта латунна американка, для монтажу трубопровідної арматури. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: латунь Різьба: 2"ВЗ Конструкційні особливості: пряма. |  |
|  | З'єднання під ключ американка Ду 40 (латунь, в/з) | шт | 3 | Муфта латунна американка, для монтажу трубопровідної арматури. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: латунь Різьба: 1 1/2"ВЗ Конструкційні особливості: пряма. |  |
|  | З'єднання під ключ американка Ду 25 (латунь, в/з) | шт | 4 | Муфта латунна американка, для монтажу трубопровідної арматури. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: латунь Різьба: 1"ВЗ Конструкційні особливості: пряма. |  |
|  | З'єднання під ключ американка Ду 20 (латунь, в/з) | шт | 3 | Муфта латунна американка, для монтажу трубопровідної арматури. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: латунь Різьба: 3/4"ВЗ Конструкційні особливості: пряма. |  |
|  | Муфта Ду 50 (стал.,) | шт | 4 | Муфта сталева пряма ДСТУ EN 10216-1:2016, для монтажу трубопровідної арматури. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Різьба: 2" |  |
|  | Різьба Ду 50 | шт. | 10 | Різьба сталева коротка ДСТУ EN 10216-1:2016, для монтажу трубопровідної арматури. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Різьба: 2" |  |
|  | Різьба Ду 40 | шт. | 10 | Різьба сталева коротка ДСТУ EN 10216-1:2016, для монтажу трубопровідної арматури. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Різьба: 1 1/2" |  |
|  | Перехід сталевий концентричний Ду200х100 (Дз 219х6,0-108х4,0) | шт | 3 | Перехід сталевий концентричний: ДСТУ ГОСТ: 17378:2003 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Тип приєднання: зварне Конструкційні особливості: кований, концентричний |  |
|  | Перехід сталевий концентричний Ду125х100 (Дз 133х4,0-108х4,0) | шт | 4 | Перехід сталевий концентричний: ДСТУ ГОСТ: 17378:2003 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Тип приєднання: зварне Конструкційні особливості: кований, концентричний |  |
|  | Перехід сталевий концентричний Ду100х80 (Дз 108х4,0-89х3,5) | шт | 7 | Перехід сталевий концентричний: ДСТУ ГОСТ: 17378:2003 Робочесередовище – вода Температура робочого середовища: до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Тип приєднання: зварне Конструкційні особливості: кований, концентричний |  |
|  | Перехід сталевий концентричний Ду100х65 (Дз 108х4,0-76х3,5) | шт | 6 | Перехід сталевий концентричний: ДСТУ ГОСТ: 17378:2003 Робочесередовище – вода Температура робочого середовища: до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Тип приєднання: зварне Конструкційні особливості: кований, концентричний |  |
|  | Перехід сталевий концентричний Ду80х65 (Дз 89х3,5-76х3,5) | шт | 8 | Перехід сталевий концентричний: ДСТУ ГОСТ: 17378:2003 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Тип приєднання: зварне Конструкційні особливості: кований, концентричний |  |
|  | Перехід сталевий концентричний Ду80х50 (Дз 89х3,5-57х3,0) | шт | 8 | Перехід сталевий концентричний: ДСТУ ГОСТ: 17378:2003 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Тип приєднання: зварне Конструкційні особливості: кований, концентричний |  |
|  | Перехід сталевий концентричний Ду65х50 (Дз 76х3,5-57х3,0) | шт | 9 | Перехід сталевий концентричний: ДСТУ ГОСТ: 17378:2003 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Тип приєднання: зварне Конструкційні особливості: кований, концентричний |  |
|  | Відвід кований Ду50 (Дз 57) (стал., 3,0 мм) | шт | 10 | Відвід сталевий круто вигнутий типу 3D з радіусом вигину 1,5: ДСТУ ГОСТ: 17375:2003 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Тип приєднання: зварне Конструкційні особливості: кований Кут вигину: 900 |  |
|  | Відвід кований Ду80 (Дз 89) (стал., 3,5 мм) | шт | 10 | Відвід сталевий круто вигнутий типу 3D з радіусом вигину 1,5: ДСТУ ГОСТ: 17375:2003 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -30 до 150 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріал: сталь Тип приєднання: зварне Конструкційні особливості: кований Кут вигину: 900 |  |
|  | Кріплення для труб (хомут), d 1 1/2" (47-53 мм), (М8 х 100) | шт | 12 | Кріплення трубне (хомут для труби с гайкою і віброгасником) Матеріали основних деталей: хомут: нержавіюча сталь AISI 430, прокладка: гума. Центральна гайка: М8. Ширина полоси: 20 мм. Товщина полоси: 1,2 мм. |  |
|  | Всього (м): |  | 96 |  |  |
|  | Всього (шт.): |  | 287 |  |  |

2. Предмет закупівлі повинен відповідати наступним параметрам:

- Місце поставки: вул. Івана Франка, 15-А, м. Звягель, Житомирської обл.

- Термін поставки: по 21 липня 2023 року включно.

- Труби із поліпропілену довжиною - 4 м.

- Рік виготовлення продукції: не раніше 2022 року.

- Товар не повинен бути у попередній експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

- Учасник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає технічній документації на Товар, діючим на території України ДСТУ і ТУ, умовам до якості, умовам Договору.

8. Відповідності технічних параметрів товару за показниками якості підтверджується сертифікатом/декларацією відповідності/якості / паспортом якості чи іншим підтверджуючим документом (надати копії на кожну позицію, що є предметом закупівлі при поданні пропозиції).

__________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи)