Додаток  1

до тендерної документації

Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі

по коду ДК 021-2015 (CPV)

50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування

мототранспортних засобів і супутнього обладнання»

(Послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобілів Сумського обласного центру зайнятості).

І. Під «поточним ремонтом» розуміється відновлення працездатності автотранспортного засобу, в тому числі із заміною запасних частин (комплектуючих, агрегатів, матеріалів, вузлів тощо).

Послуги надаються з дотриманням Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615 та технічної документації виробника даного автотранспортного засобу.

- Послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобіля  Сумського обласного центру зайнятості Шевроле Лачетті, ВМ9909АК, Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – Chevrolet Lacetti;

- рік випуску – 2008;

- загальний пробіг – 268994 км,

- об’єм двигуна –1695;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 40009,  м.Суми, вул.С.Бандери, 45.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 4 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 6 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 7 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 8 | Заміна сайленблоків та розвальних болтів | послуга | 1 |
| 9 | Заміна тормозних колодок | послуга | 1 |
| 10 | Заміна опор амортизатора | послуга | 1 |
| 11 | Ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |
| 12 | мийка автомобіля | послуга | 16 (два рази на місяць) |

- Послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобіля  Білопільського відділу Сумського обласного центру зайнятості Daewoo Leganza, ВМ1830АМ, Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – Daewoo Leganza;

- рік випуску – 2001;

- загальний пробіг – 373132 км,

- об’єм двигуна –1998;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 41800,  м.Білопілля, вул.Старопутивльська, 33.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 3 | комп’ютерна діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 4 | діагностика гальмівної системи автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | ремонт гальмівної системи | послуга | 1 |
| 6 | заміна та ремонт склопідйомників | послуга | 1 |
| 7 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |
| 8 | ремонт ходової частини | послуга | 1 |
| 9 | ремонт КПП | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобіля  Роменської філії Сумського обласного центру зайнятості ЗАЗ Lanos, ВМ4061АР.

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – ЗАЗ Lanos, ВМ4061АР;

- рік випуску – 2011;

- загальний пробіг –240630 км,

- об’єм двигуна –1598;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 42000,  м.Ромни, вул.Аптекарська, 2.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | регулювання приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 6 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 7 | змащування частин кузова що труться | послуга | 1 |
| 8 | ремонт сигналізації | послуга | 1 |
| 9 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |

- Послуги з ремонту та технічного обслуговування  автомобіля  Сумського обласного центру зайнятості ГАЗ32213, ВМ2301АА

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – ГАЗ32213;

- рік випуску – 2004;

- загальний пробіг – 131609  км,

- об’єм двигуна –2890;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 40000,  м.Суми, вул.Соборная, 27.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 4 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 6 | змащування частин кузова що труться | послуга | 1 |
| 7 | ремонт гальмівної системи | послуга | 1 |
| 8 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |
| 9 | ремонт стартера | послуга | 1 |
| 10 | ремонт генератора | послуга | 1 |
| 11 | мийка автомобіля | послуга | 16 (два рази на місяць) |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Сумського обласного центру зайнятості Chevrolet Epica, ВМ7155АК

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – Chevrolet Epica;

- рік випуску – 2008;

- загальний пробіг – 413086 км,

- об’єм двигуна –1993;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 40000,  м.Суми, вул.Соборная, 27.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 4 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 6 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 7 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 8 | заміна тормозних дисків | послуга | 1 |
| 9 | заміна тормозних колодок | послуга | 1 |
| 10 | заміна опор амортизатора | послуга | 1 |
| 11 | ремонт механізму перемикання передач | послуга | 1 |
| 12 | ремонтно – малярно - зварювальні роботи | послуга | 1 |
| 13 | мийка автомобіля | послуга | 16 (два рази на місяць) |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Буринського відділу Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ21213 «Нива», ВМ3029АА

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – ВАЗ21213 «Нива»;

- рік випуску – 2004;

- загальний пробіг – 196336,

- об’єм двигуна –1690;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 41700,  м.Буринь, вул.Лесі Українки, 7 а.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | регулювання цепка приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | чистка фільтра карбюратора та паливного насосу | послуга | 1 |
| 5 | чистка та промивка шланга вентиляції картера та пламегасителя | послуга | 1 |
| 6 | регулювання зазору між важелями та кулачками розподільного валу | послуга | 1 |
| 7 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 8 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 9 | заміна замка запалення | послуга | 1 |
| 10 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 11 | змащування частин кузова що труться | послуга | 1 |
| 12 | ремонт або заміна замка капота | послуга | 1 |
| 13 | заміна гальмівних колодок | послуга | 1 |
| 14 | заміна гальмівних циліндрів | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування  автомобіля Кролевецького відділу Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ9215ВК

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – ВАЗ 2107;

- рік випуску – 2001;

- загальний пробіг – 244548 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 41300,  м.Кролевець, проспект Миру, 7.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | регулювання цепка приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | чистка фільтра карбюратора та паливного насосу | послуга | 1 |
| 5 | чистка та промивка шланга вентиляції картера та пламегасителя | послуга | 1 |
| 6 | регулювання зазору між важелями та кулачками розподільного валу | послуга | 1 |
| 7 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 8 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 9 | змащування та регулювання підшипників маточин передніх коліс | послуга | 1 |
| 10 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 11 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 12 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 13 | Ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |
| 14 | Заміна гальмівних колодок | послуга | 1 |
| 15 | Заміна гальмівних циліндрів | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Охтирської філії Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ 0768ВК

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – ВАЗ 2107;

- рік випуску – 2002;

- загальний пробіг – 369252 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 42700,  м.Охтирка, вул. Батюка, 24 а.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | регулювання ремня приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | чистка фільтра паливного насосу | послуга | 1 |
| 5 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 6 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 7 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 8 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 9 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 10 | змащування частин кузова що труться | послуга | 1 |
| 11 | заміна рульових тяг | послуга | 1 |
| 12 | ремонт системи охолодження двигуна | послуга | 1 |
| 13 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Недригайлівського відділу Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ4226ВМ

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – ВАЗ 2107;

- рік випуску – 2002;

- загальний пробіг – 369606 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 42100,  смт Недригайлів, вул.Незалежності, 16.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | регулювання цепка приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | чистка фільтра карбюратора та паливного насосу | послуга | 1 |
| 5 | чистка та промивка шланга вентиляції картера та пламегасителя | послуга | 1 |
| 6 | регулювання зазору між важелями та кулачками розподільного валу | послуга | 1 |
| 7 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 8 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 9 | змащування та регулювання підшипників маточин передніх коліс | послуга | 1 |
| 10 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 11 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 12 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 13 | заміна шарових опор | послуга | 1 |
| 14 | Заміна сайленблоків передніх ричагів | послуга | 1 |
| 15 | Заміна хрестовини карданного валу | послуга | 1 |
| 16 | Заміна гальмівних колодок | послуга | 1 |
| 17 | Ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Путивльського відділу Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ9216ВК, рік випуску 2002.

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – ВАЗ 2107,

- рік випуску – 2002;

- загальний пробіг – 345790 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 41500,  м.Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 59.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | регулювання цепка приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | чистка фільтра паливного насосу | послуга | 1 |
| 5 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 6 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 7 | змащування та регулювання підшипників маточин передніх коліс | послуга | 1 |
| 8 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 9 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 10 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 11 | змащування частин кузова що труться | послуга | 1 |
| 12 | Ремонт або заміна дверних замків | послуга | 1 |
| 13 | Ремонт зчеплення | послуга | 1 |
| 14 | Заміна шарових опор | послуга | 1 |
| 15 | Ремонтно-зварювальніроботи | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Лебединського управління Сумського обласного центру зайнятості  ЗАЗ Lanos, ВМ0766ВR

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель ЗАЗ Lanos;

- рік випуску – 2010;

- загальний пробіг – 173180 км,

- об’єм двигуна –1598;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 42200,  м.Лебедин, вул.Сумська, 2 б.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 4 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 6 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 7 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 8 | заміна регулятора холостого ходу | послуга | 1 |
| 9 | заміна гальмівних колодок | послуга | 1 |
| 10 | ремонт системи запалення | послуга | 1 |
| 11 | заміна свічок запалення | послуга | 1 |
| 12 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Липоводолинського відділу Роменської філії Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ3193ВМ

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель ВАЗ 2107;

- рік випуску – 2002;

- загальний пробіг – 402612 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 42500,  смт Липова Долина, вул.Полтавська, 31 а.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | регулювання ремня приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | чистка фільтра паливного насосу | послуга | 1 |
| 5 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 6 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 7 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 8 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 9 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 10 | змащування частин кузова що труться | послуга | 1 |
| 11 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |
| 12 | заміна гальмівних колодок | послуга | 1 |
| 13 | заміна гальмівних циліндрів | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Конотопської філії Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2106, ВМ2496АІ

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель ВАЗ 2106;

- рік випуску – 2003;

- загальний пробіг – 317275 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 41600,  м.Конотоп, вул.М.Сусла, 20 .

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | регулювання цепка приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | Заміна втулок стабілізаторів | послуга | 1 |
| 5 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 6 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 7 | змащування та регулювання підшипників маточин передніх коліс | послуга | 1 |
| 8 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 9 | заміна рульових наконечників | послуга | 1 |
| 10 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 11 | змащування частин кузова що труться | послуга | 1 |
| 12 | ремонт або заміна дверних замків | послуга | 1 |
| 13 | заміна лобового скла | послуга | 1 |
| 14 | заміна шарових опор | послуга | 1 |
| 15 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |
| 16 | заміна тросу ручника | послуга | 1 |
| 17 | заміна гальмівних колодок | послуга | 1 |
| 18 | заміна гальмівних циліндрів | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Тростянецького відділу Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ 4159ВМ

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель ВАЗ 2107;

- рік випуску – 2002;

- загальний пробіг – 259423 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 42600,  м.Тростянець, вул.Благовіщенська, 36 а.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | заміна цепка приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | чистка фільтра карбюратора та паливного насосу | послуга | 1 |
| 5 | регулювання зазору між важелями та кулачками розподільного валу | послуга | 1 |
| 6 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 7 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 8 | Заміна троса ручного гальма | послуга | 1 |
| 9 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 10 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 11 | заміна гальмівних колодок | послуга | 1 |
| 12 | заміна глушника | послуга | 1 |
| 13 | ремонтно – зварювальні роботи | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ3084ВМ

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель ВАЗ 2107;

- рік випуску – 2002;

- загальний пробіг – 275088 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 41100,  м.Шостка, вул.Січнева, 7.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 4 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 6 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 7 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 8 | Заміна сайленблоків та розвальних болтів | послуга | 1 |
| 9 | Заміна амортизаторів задніх | послуга | 1 |
| 10 | Заміна ГРМ | послуга | 1 |
| 11 | Ремонтно - зварювальні роботи | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Глухівського управління Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ0839ВМ

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель ВАЗ 2107;

- рік випуску – 2002;

- загальний пробіг – 367142 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 41400,  м.Глухів, вул.Г.Крут, 6 .

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 4 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 6 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 7 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 8 | заміна підшипника ступеці | послуга | 1 |
| 9 | заміна гальмівних шлангів | послуга | 1 |
| 10 | заміна гальмівних циліндрів задніх | послуга | 1 |
| 11 | заміна реактивних тяг | послуга | 1 |
| 12 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ7800ВК

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель ВАЗ 2107;

- рік випуску – 2002;

- загальний пробіг – 397015 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобуу: Сумська область, 40009,  м.Суми, вул.С.Бандери, 43.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | регулювання цепка приводу газорозподільного механізму | послуга | 1 |
| 4 | чистка фільтра карбюратора та паливного насосу | послуга | 1 |
| 5 | регулювання зазору між важелями та кулачками розподільного валу | послуга | 1 |
| 6 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 7 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 8 | Заміна троса ручного гальма | послуга | 1 |
| 9 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 10 | заміна механізму перемикання поворотів | послуга | 1 |
| 11 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 12 | змащування частин кузова що труться | послуга | 1 |
| 13 | Заміна пружин амортизаторів | послуга | 1 |
| 14 | Ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості ЗАЗ Lanos, ВМ8983ВК.

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель – ЗАЗ Lanos, ВМ8983ВК;

- рік випуску – 2007;

- загальний пробіг –199293 км,

- об’єм двигуна –1598;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 40009,  м.Суми, вул.С.Бандери, 43.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 4 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 6 | заміна підшипників ступеці | послуга | 1 |
| 7 | заміна опорних підшипників | послуга | 1 |
| 8 | заміна стійок амортизаторів | послуга | 1 |
| 9 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |
| 10 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 11 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |

- Послуги з технічного обслуговування автомобіля Краснопільського відділу Сумського обласного центру зайнятості ВАЗ 2107, ВМ8982ВК

Дані щодо автотранспортного засобу:

- марка, модель ВАЗ 2107;

- рік випуску – 2000;

- загальний пробіг – 349827 км,

- об’єм двигуна –1458;

- тип пального – бензин.

Місцезнаходження автотранспортного засобу: Сумська область, 42400,  смт Краснопілля, вул.Сумська, 27.

| № з/п | Найменування послуги (орієнтовний перелік робіт) | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технічне обслуговування автомобіля за необхідності із заміною витратних матеріалів: заміна масла моторного, фільтра масляного, повітряного, паливного та салонного | послуга | 1 |
| 2 | перевірка (за необхідності долив або заміна) рівня робочих рідин | послуга | 1 |
| 3 | діагностика ходової частини автомобіля | послуга | 1 |
| 4 | діагностика електросистеми автомобіля | послуга | 1 |
| 5 | розвал – сходження коліс | послуга | 1 |
| 6 | перевірка стану шин | послуга | 1 |
| 7 | перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| 8 | заміна підшипників ступеці | послуга | 1 |
| 9 | ремонтно-зварювальні роботи | послуга | 1 |

ІІ. Послуги надаються з дотриманням Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615 та технічної документації виробника даного автотранспортного засобу.

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати з урахуванням витрат на діагностування автотранспортного засобу з обов’язковим складанням дефектного акту. У вартість наданих послуг має бути врахована вартість запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих, які підлягають заміні. Всі витрати повинні бути обраховані та зазначені в ціновій пропозиції Учасника.

ІІІ. Замовник забезпечує прибуття автомобілів до станції технічного обслуговування (ремонтної майстерні) Учасника в м.Суми. Передача автотранспортного засобу здійснюється згідно акту приймання – передачі.

ІV. Учасник несе ризик пошкодження або знищення автотранспортного засобу, переданого Замовником для надання послуг з моменту підписання акту приймання – передачі автотранспортного засобу (тобто в період фактичного перебування автотранспортного засобу на станції технічного обслуговування (ремонтній майстерні) Учасника) до моменту підписання сторонами акту приймання – передачі автотранспортного засобу Замовником. Учасник повинен організувати безпечне зберігання автотранспортного засобу Замовника на території станції технічного обслуговування (ремонтної майстерні) на період надання послуг.

V. Учасник під час надання послуг використовує запасні частини, комплектуючі та витратні матеріали, вартість яких повинна бути врахована при формуванні ним цінової пропозиції. Вартість, використаних при наданні послуг запасних частин, комплектуючих та витратних матеріалів, не повинна перевищувати середню вартість по Україні. Запчастини, комплектуючі та витратні матеріали повинні бути новими та якісними.

VI. Гарантія на надані послуги і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. В разі, якщо після надання послуг Замовник виявить недоліки в наданих послугах та якості запасних частин, які були замінені, Виконавець буде нести всі додаткові витрати на виправлення недоліків та заміну запасних частин за власний рахунок.

VII. Учасник забезпечує можливість поточного контролю Замовником процесу надання послуг безпосередньо за місцем їх надання.