ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з ремонту апарату МРТ Achieva 1.5T Philips, серійний №72237)

Місце проведення технічного обслуговування та ремонту: 10002, м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3.

- Послуги з ремонту апарату МРТ Achieva 1.5T Philips, серійний №72237 - 1шт.

| № з/п | Перелік послуг, які необхідно виконати в ході ремонту: | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт кріогенної охолоджувальної системи МРТ | послуга | 1 |
| 1.1 | Підключення спеціального обладнання, фіксація стану роботи кріогенної системи охолодження кріостату магнітно-резонансного томографа – температур екранів, температури та потоку охолоджуючої рідини, тиску в кріостаті. | послуга | 1 |
| 1.2 | Вимкнення кріокомпресора та відключення його від мережі живлення. | послуга | 1 |
| 1.3 | Ремонт компресора з заміною адсорбера. | послуга | 1 |
| 1.4 | Відключення охолоджуючої головки від газових магістралей та електроживлення. | послуга | 1 |
| 1.5 | Підігрів охолоджуючої головки до температури обслуговування за допомогою спеціального обладнання. | послуга | 1 |
| 1.6 | Розбирання охолоджуючої головки, заміна зношених частин. Збирання. | послуга | 1 |
| 1.7 | Встановлення охолоджуючої головки, продувка системи чистим гелієм, підключення до газових магістралей та електроживлення. | послуга | 1 |
| 1.8 | Підключення компресора до електроживлення, дозаправка, при необхідності, чистим гелієм. | послуга | 1 |
| 1.9 | Включення кріокомпресора, контроль роботи кріокомпресора та охолоджуючої головки. | послуга | 1 |
| 1.10 | Від’єднання спеціального обладнання від кріостату, контроль роботи вузлів охолоджувальної системи магнітно-резонансного томографа | послуга | 1 |
| 1.11 | Відновлення в цілому працездатності кріогенної системи магнітно-резонансного томографа | послуга | 1 |
| 2. | Капітальний ремонт РЧ підсилювача. | послуга | 1 |
| 3. | Ремонт ДБЖ. | послуга | 1 |
| 4. | Ремонт кондиціонера кімнати ДБЖ | послуга | 1 |
| 5. | Ремонт конектора головної котушки | послуга | 1 |
| 6. | Ремонт фіксаторів стола пацієнта | послуга | 1 |
| 7. | Ремонт плати управління оптоволоконним інтерфейсом блока PFEI | послуга | 1 |
| 8. | Ремонт головного контура охолодження МРТ с капітальним ремонтом насоса та заміною зворотних клапанів, датчика тиску, відновлення утеплювача трубопроводів | послуга | 1 |
| 9. | Встановлення захисного конектора на котушечний роз’єм МРТ | послуга | 1 |
| 10. | Ремонт режиму Зима системи охолодження с заміною пульта керування зимових вентиляторів | послуга | 1 |
| 11. | Технічне обслуговування МРТ на 2024 рік | послуга | 1 |

1. Ремонт проводиться за місцем розташування обладнання. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення ремонту.

2. Послуги надаються протягом строку дії договору.

3. Послуги повинні здійснюватися кваліфікованими представниками Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката/тів (або іншого документа) виданого виробником, щодо проходження працівниками учасника курсів, тренінгів, підвищення кваліфікації, тощо, що надають право на проведення ремонту.	 Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою Учасника торгів.

4. Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт, наданні послуг.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист-погодження з даними технічними вимогами.