ДОДАТОК  2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні кількісні, технічні та якісні

характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: CPV ДК 021:2015 – 34110000-1 «Легкові автомобілі» (Легковий автомобіль Hyundai i10 комплектація Style).

Кількість: 1 автомобіль

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

1. Гарантія на автомобіль надається: 4 роки без обмеження пробігу, 5 років  або  100 000 км пробігу з моменту поставки та прийняття такого автомобіля замовником.

2. Автомобіль повинен постачатись укомплектованим запасним ключем запалювання з пультом ДК центральним замком, запасним колесом, знаком аварійної зупинки, стандартним набором інструментів, що включає домкрат, колісний ключ тощо.

3. Автомобіль повинен бути новим, виготовленим не раніше 2022 року, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

4. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

5. Автомобіль не повинен бути під заставою або арештом.

6. Передача автомобіля здійснюється по акту приймання-передачі та згідно переліку комплектності автомобіля за адресою: м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 47/7. Витрати з транспортування автомобіля за місцем знаходження замовника покладаються на учасника (переможця торгів).

| Найменування | Технічні характеристики, які вимагаються замовником | Технічні характеристики, які пропонуються учасником |
| --- | --- | --- |
| ДВИГУН 1.2 MPi Lambda III |
| Об’єм двигуна (см3 ) | 1197 |  |
| Система живлення | Розподілене упорскування |  |
| Кількість циліндрів | 4/рядне |  |
| Кількість клапанів | 16 |  |
| Ступінь стиснення | 10,5 |  |
| Тип палива | Бензин А-95 |  |
| Витрати пального місто/приміський/змішаний, л/100 км | 4,7/6,7/5,4 |  |
| Потужність (к. с.) | 84 |  |
| Макс.обертальний момент, Нм/об.хв. | 118/3750 |  |
| Розташування двигуна | Переднє поперечне |  |
| Норма токсичності | ЄВРО VI |  |
| ТРАНСМІСІЯ |
| Коробка передач | АМТ |  |
| Кількість передач | 5 |  |
| Привід | Передній |  |
| КУЗОВ |
| Тип кузова | Хетчбек |  |
| Кількість дверей | 5 |  |
| Кількість місць | 5 |  |
| Об'єм багажного відділення з повнорозмірним запасним колесом, л | 252 |  |
| Ємність паливного баку, л | Не менше 36 |  |
| Колір | Aqua Turquise (як варіант – інший, крім білого) |  |
| ГАБАРИТИ |
| Довжина, мм | 3670 |  |
| Ширина (без дзеркал), мм | 1680 |  |
| Висота, мм | 1480 |  |
| Споряджена маса, кг | 1006 |  |
| Повна маса, кг | 1430 |  |
| Вантажопідйомність, кг | 424 |  |
| КОЛЕСА |
| Тип дисків | Литі |  |
| Розмір дисків | R15 |  |
| Запасне колесо | Повнорозмірне |  |
| БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ |
| Система електронної стабілізації (Electronic Stability Control), ESC | Наявні |  |
| Система допомоги при старті на підйомі HAS | Наявні |  |
| Антиблокувальна система гальмування (Anti-lock Brake System), ABS | Наявні |  |
| Фронтальна подушка безпеки водія та переднього пасажира | Наявні |  |
| Бокова подушка безпеки водія та переднього пасажира | Наявні |  |
| Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті водія та пасажирів | Наявні |  |
| Шторки безпеки для пасажирів передніх та задніх сидінь | Наявні |  |
| Дитячі замки задніх дверей | Наявні |  |
| Передні та задні підголовники з регулюванням по висоті | Наявні |  |
| Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь | Наявні |  |
| ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ |
| Кондиціонер салону | Наявні |  |
| Електросклопідіймачі для передніх дверей | Наявні |  |
| Електросклопідіймачі для задніх дверей | Наявні |  |
| Травмобезпечний склопідйомник зі сторони водія з функцією AUTO UP / DOWN | Наявні |  |
| Електрорегулювання дзеркала заднього огляду | Наявні |  |
| Обігрів дзеркал заднього виду | Наявні |  |
| Круїз-контроль | Наявні |  |
| Задній парктронік | Наявні |  |
| Камера заднього виду | Наявні |  |
| Центральний замок та іммобілайзер | Наявні |  |
| Пульт ДК центральним замком | Наявні |  |
| Омивач заднього скла | Наявні |  |
| Обігрів заднього скла | Наявні |  |
| Регулювання сидіння водія по висоті | Наявні |  |
| Регулювання керма за висотою | Наявні |  |
| Електромеханічний підсилювач керма (MDPS) | Наявні |  |
| Галогенові фари головного світла проєкційного типу | Наявні |  |
| Світлодіодні денні ходові вогні (LED DRL) | Наявні |  |
| Передні протитуманні фари | Наявні |  |
| Підсвітка у бік повороту | Наявні |  |
| Повторювач сигналу повороту у зовнішніх дзеркалах | Наявні |  |
| Датчик освітленості | Наявні |  |
| ІНТЕР’ЄР |
| Тканинна оббивка сидінь | Наявні |  |
| Шкіряне оздоблення керма та перемикача КПП | Наявні |  |
| Складання задніх сидінь (60:40) | Наявні |  |
| Попільничка та запалювач | Наявні |  |
| Шторка багажного відділення | Наявні |  |
| Передні сонцезахистні козирки | Наявні |  |
| Люстерка у сонцезахистних козирках водія та пасажира | Наявні |  |
| АУДІО |
| Мультимедійна система з кольоровим сенсорним 8" LCD монітором (RDS-радіо, MP3, USB) | Наявні |  |
| Підтримка додатків Apple CarPlayTM і Android AutoTM | Наявні |  |
| Управління аудіосистемою на кермі | Наявні |  |
| Динаміки в передніх дверях | Наявні |  |
| Динаміки у задніх дверях | Наявні |  |
| Підтримка Bluetooth (із розпізнаванням голосових команд) | Наявні |  |
|  | Наявні |  |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ |
| Забарвлення дзеркал у колір кузову | Наявні |  |
| Зовнішні дверні ручки в колір кузову | Наявні |  |
| Задній спойлер зі стоп-сигналом | Наявні |  |

Учасник торгів має заповнити колонку «Технічні характеристики, які пропонуються Учасником» у наведених вище формах, вказати технічні характеристики предмету закупівлі запропоновані ним та подати заповнені форми у складі тендерної пропозиції.

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент за умов повної відповідності технічним характеристикам, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку та введення в експлуатацію автомобіля.

Учасник під час поставки товару, що є предметом закупівлі, для підтвердження його якості, повинен надати завірену копію відповідного документа: сертифіката відповідності або паспорта чи декларації про відповідність/якості або інший документ чинний на дату подання пропозиції.

Якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Уповноважена особа  Учасника           _____________________                Ініціали, прізвище

підпис

м. п.