Додаток №3

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

# Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 – 03410000-7 Деревина (Деревина дров'яна НП хвойної породи, деревина  дров'яна НП твердолистяної породи).

Кількість та місце поставки товару:

| № п/п | Повна назва установи | Адреса доставки | Деревина дров'яна НП хвойної породи, к-ть метрів кубічних | Деревина дров'яна НП твердолистяної породи, к-ть метрів кубічних | Разом, к-ть метрів кубічних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Путильський ліцей Путильської селищної ради | 59101, Україна, Чернівецька область, Вижницький район, смт Путила, вул. Мешкова,2 | 62 | 50 | 112 |

1. Якісні характеристики деревини хвойних та листяних порід мають відповідати параметрам, які зазначаються в ТУ 00994207-005:2018 "Деревина дров'яна непромислового використання".

2. Допускаються наступні породи: смерека, бук.

3. Дрова повинні бути очищені від сучків і гілок. Висота сучків, що залишилися не повинна перевищувати 30мм.

4. В дровах не допускається зовнішня порохнява гниль.

5. Розмір дров:

-  по довжині від 2 до 4 метрів;

-  по товщині від 20см до 40см.

6.Учасник самостійно здійснює доставку товару, проводить навантаження та розвантаження товару.

7. Вартість доставки, навантаження та розвантаження товару повинна бути включена до вартості ціни пропозиції.

8. При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначений у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

9. Учасник надає письмові гарантії постачання якісного товару.