ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предмет закупівлі:

Монтажні та пусконалагоджувальні послуги системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та системи передання тривожних сповіщень гуртожитку «Кропивницького професійного ліцею» Кіровоградської обласної ради

за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Героїв рятувальників, 15.

ДК 021:2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент». У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент»".

Об’єм послуг

| № | Приміт | Найменування робіт і витрат | Один. виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Блок базовий на 20 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС | шт | 2 |
| 2 |  | ПКП "Тірас 16П" | шт | 1 |
| 3 |  | Приймально-контрольний прилад "Тірас 16.128П" | шт | 1 |
| 4 |  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 3 |
| 5 |  | Акумулятор АКБ-12В 18 A/r | шт | 2 |
| 6 |  | Акумулятор АКБ-12В 7 A/r | шт | 1 |
| 7 |  | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1 |
| 8 |  | Блок живлення БЖ 1230 | шт | 1 |
| 9 |  | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 17 |
| 10 |  | Сповiщувач ручний SPR-1 | шт | 19 |
| 11 |  | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 131 |
| 12 |  | Сповiщувач пожежний комбінований СПД-3.5 | шт | 65 |
| 13 |  | Сповiщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 80 |
| 14 |  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 19 |
| 15 |  | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 | шт | 21 |
| 16 |  | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 1 |
| 17 |  | Модуль релейних ліній M-OUT8R | шт | 1 |
| 18 |  | Установка радіостанції УКВ зв'язку абонентської стаціонарної, потужність до 15 Вт | комп. | 1 |
| 19 |  | Модуль МЦА-GSM | шт | 1 |
| 20 |  | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 1 |
| 21 |  | Кнопка ручного пуску системи КПР-СО | шт | 1 |
| 22 |  | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,4 |
| 23 |  | Світло-звуковий показчик ОСЗ-14.1 "Стрілка напрямку руху" | шт | 1 |
| 24 |  | Покажчик світловий ОС "Вихід" | шт | 37 |
| 25 |  | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль" | комп. | 1 |
| 26 |  | Лампа аварійного освітлення ОС-6.1 | шт | 1 |
| 27 |  | Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг | шт | 1 |
| 28 |  | Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-400 | шт | 1 |
| 29 |  | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 4 |
| 30 |  | Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30 | шт | 4 |
| 31 |  | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 86 |
| 32 |  | Гучномовець для настінного монтажу 3АС100ПН | шт | 71 |
| 33 |  | Гучномовець для настінного монтажу 6АС100ПН | шт | 15 |
| 34 |  | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 32 |
| 35 |  | Коробка розгалужувальна КМС 1-4 | шт | 28 |
| 36 |  | Коробка розгалужувальна КМС 2-24 | шт | 4 |
| 37 |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 37,55 |
| 38 |  | Кабель ТППеп 5х2х0.4 | 1000м | 0,045 |
| 39 |  | Кабель ТППеп 30х2х0.4 | 1000м | 0,03 |
| 40 |  | Кабель ТППеп 20х2х0.4 | 1000м | 0,01 |
| 41 |  | Кабель ТППеп 10х2х0.4 | 1000м | 0,01 |
| 42 |  | Кабель вогнетривкий JE- H(St)H...ВdFE180/E30 1х2х0,8 | 1000м | 0,5 |
| 43 |  | Монтажний провід ПСВВ 4x0,4 | м | 2300 |
| 44 |  | Кабель багатожильний вогнестійкий NHXHFE 180/E30 3x1.5 | 1000м | 0,01 |
| 45 |  | Кабель багатожильний вогнестійкий NHXHFE 180/E30 2x1.5 | 1000м | 0,85 |
| 46 |  | Прокладання коробів пластикових | 100м | 21 |
| 47 |  | Короби кабельнi 40х25 | м | 300 |
| 48 |  | Кабельний короб 25х16 | м | 1800 |
| 49 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні | шт | 1 |
| 50 |  | Вимикач автоматичний e.sndustrial.mcb.60.1N.C10 | шт | 1 |
| 51 |  | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] | ділянка | 2 |

Згідно з робочим проектом Замовника об’єкт гуртожитокок «Кропивницького професійного ліцею» Кіровоградської обласної ради за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Героїв рятувальників, 15 має клас наслідків (відповідності) – СС2 (ДСТУ 8855:2019).

Вимоги до надання послуг:

- До подачі тендерної пропозиції учасник може (за бажанням) здійснити вихід на об`єкт та ознайомитися з проєктною документацією та фактичними обсягами робіт.

- Придбання всіх матеріальних ресурсів (обладнання до монтажу), передбачених технічним завданням, покладається на учасника (Виконавця).

- Виконавець повинен надати сертифікати якості на обладнання, що буде встановлене та всю супровідну документацію (паспорт, експлуатаційна документація тощо) згідно вимог діючого законодавства. Вартість всіх матеріальних ресурсів повинна бути врахована в ціні. Про що у складі пропозиції Учасником надається гарантійний лист.

- У разі посилання в Технічних вимогах на конкретну марку, конструкцію або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі вказана марка (виробник)  «або еквівалент».

- Обладнання повинно бути новим, таким, що не було в експлуатації, якісним та відповідати нормам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству України. На все обладнання та матеріали Виконавець надає гарантійні зобов’язання, не менше, ніж на 12 місяців від дня підписання Акту виконаних робіт, в письмовому вигляді.. При виявленні недоліків (дефектів) обладнання Виконавець зобов`язується усунути недоліки (дефекти) або замінити неякісне обладнання обладнанням належної якості за свій рахунок протягом 10 днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені недоліків (дефектів). Про що у складі пропозиції Учасником надається гарантійний лист.

- Учасником у складі тендерної пропозиції надається договірна ціна з пояснювальною запискою, зведеним кошторисним розрахунком вартості, локальними кошторисами, підсумковою відомістю ресурсів. Вартість матеріальних ресурсів і машино- годин  прийнято за регіональними  поточними цінами станом на дату складання тендерної пропозиції та усередненими даними Держбуду України, відповідно до кошторисних норм України в будівництві із застосуванням програмного комплексу АВК-5.

- Учасник, у складі тендерної пропозиції, має надати графік по монтажним та пусконалагоджувальним роботам і в подальшому, якщо буде Виконавцем, дотримуватись його.

- Монтаж і пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу й управління евакуюванням людей проводяться згідно робочого проєкту.

- По закінченню монтажу та пусконалагоджувальних робіт учасник (Виконавець) зобов`язується оформити і підписати Акт перевірки відповідності системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу й управління евакуюванням людей. Акт складається відповідно до чинного законодавства.

- Гарантійний термін на виконані роботи становить 12 місяців з дня підписання Акту виконаних робіт. Про що у складі пропозиції Учасником надається гарантійний лист.

- У період надання послуг учасник (Виконавець) має забезпечити пожежну безпеку приміщень гуртожитку «Кропивницького професійного ліцею» Кіровоградської обласної ради до моменту підписання Акту виконаних робіт.

- Учасник (Виконавець) повинен мати повний комплект обладнання для проведення всіх видів робіт.

- Учасник (Виконавець) несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження майна Замовника, якщо це сталося при проведенні монтажних та пусконаладжувальних робіт. Про що у складі пропозиції Учасником надається гарантійний лист.

- Завезення обладнання на об`єкт  та  вивезення демонтованого обладнання, будівельного сміття учасником (Виконавцем) має відбуватися безпосередньо з автотранспорту учасника (Виконавця) без проміжного складування на території Замовника. Встановлення, монтаж, демонтаж, необхідні будівельні роботи, транспортування, вивезення та інші дії, пов`язані з виконанням роботи, здійснюється Виконавцем власними силами та за власні кошти.

- Учасник надає у складі пропозиції гарантійний лист, що надані послуги будуть виконані до 31.12.2023 року. В разі невиконання зобов’язань по монтажу та пусконалагоджувальним послугам Виконавець сплачує штраф 5 відсотків в день від суми незакінчених робіт.