Тест-система для виявлення антигенів H. Pylori CITO TEST® H. Pylori Ag №10

Запропонований учасником товар за медико – технічними властивостями повинен відповідати наступним медико – технічним вимогам:

- Принцип визначення: імунохроматографічний однокроковий тест для визначення антигенів H. Pylori.

- Результати вимірювання: якісні.

- Зразок для аналізу: фекалії. Зразки можуть зберігатися у холодильнику (2-80С) протягом 1-2 днів. Для тривалого зберігання (до 1 року) зразки повинні зберігатися при -200С

- Зберігання: тест може зберігатись при температурі 2-30°C.

- Термін придатності: не менше 24 міс.

- Процедура тестування: довести тест і зразки до температури 15-30⁰С

- Отримання результатів: через 10 хв.

- Контроль якості: тест повинен бути оснащений внутрішнім контролем якості.

- Характеристики роботи тесту:

- чутливість: більше 94,0%

- специфічність: більше 98,0%

- точність: повинна бути вірно визначена у більше 99% випадках

- Перехресна реактивність: повинна бути відсутня до Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter spp., Branhamella catarrhalis, Candida albicans, Chlamydia trachomatis, Enterococcus faecium, E.coli, Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Group A Streptococcus, Group B Streptococcus, Group C Streptococcus, Hemophilus influenza, Klebsiella pneumonia, Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Rotavirus, Salmonella choleraesius, Staphylococcus aureus, Adenovirus.

- Комплектація:

  - Тест

  - Пробірка з розчинником

  - Інструкція