| Додаток 3 |
| --- |
| до тендерної документації |
| Технічне завдання код ДК 021-2015 код 45453000-7 «Капітальний ремонт вул.Міговка в м.Берегове. Коригування». |
| № п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Розділ 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 1 | КР18-1-5 | Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття на тротуарі мехзасобами | 100м3 | 0,047 |
| 2 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,1034 |
| 3 | С311-5-М варіант1 | Перевезення розібраного матеріалу до 5 км | т | 10,34 |
| 4 | КР18-1-7 | Розбирання цементнобетонних покриттів | 100м3 | 0,0624 |
| 5 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,14976 |
| 6 | С311-5-М варіант1 | Перевезення розібраного матеріалу до 5 км | т | 14,976 |
| 7 | КР18-30-1 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22 |
| 8 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,01056 |
| 9 | С311-5-М варіант1 | Перевезення розібраного матеріалу до 5 км | т | 1,056 |
| 10 | КР16-90-2 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 7 |
| 11 | КР16-53-1 | Установлення решітки | шт | 1 |
| 12 | С113-753 варіант1 | Решітка чавунна для колодязів | шт | 1 |
| 13 | ДУ6-44-1 | Укладання бетону невеликими обсягами | м3 | 0,1 |
| 14 | С1424- 11603 варіант1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,102 |
|  |  | Розділ 2. Земляне полотно |  |  |
| 15 | КР18-12-12 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм на ділянці км 0+000+км 0+167 | 100м2 | 8,52 |
| 16 | КР1-9-10 | Навантаження ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 3,08 |
| 17 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 600,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | КР1-9-11 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 (при поглиблені кювета) | 100 м3 | 0,24 |
| 19 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 46,8 |
| 20 | КР18-54-11 | Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см | 100м2 | 3,34 |
| 21 | КР18-54-12 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54- 11 | 100м2 | -3,34 |
|  |  | Розділ 3. Дорожній одяг |  |  |
| 22 | КР18-23-5 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 8,52 |
| 23 | КР18-23-8 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 | 100м2 | 8,52 |
| 24 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- цементної суміші | 100м3 | 0,426 |
| 25 | С1421- 9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 46,86 |
| 26 | КР18-31-2 | Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті мозаїкової шашки 10 см | 100м2 | 8,52 |
| 27 | С1421- 9656-4 варіант1 | Суміш піскоцементна (для заповнення швів) | м3 | 7,8384 |
| 28 | С1421- 10429-1 варіант1 | Бруківка | м2 | 877,56 |
| 29 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (при влаштуванні бордюра) | 100 м3 | 0,12 |
| 30 | КР1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,12 |
| 31 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 21 |
| 32 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 3,49 |
| 33 | С1416-8684 варіант1 | Камені бортові 1 ГП | шт | 349 |
| 34 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під бордюри) | 1 м3 | 6,288 |
| 35 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,0262 |
| 36 | С1421- 9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 2,882 |
|  |  | Розділ 4. Примикання до вул. Пушкіна |  |  |
| 37 | КР18-12-8 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | 100м2 | 1,22 |
| 38 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 85,8 |
| 39 | КР18-23-5 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 1,22 |
| 40 | КР18-23-8 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 | 100м2 | 1,22 |
| 41 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,061 |
| 42 | С1421- 9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 6,71 |
| 43 | КР18-31-2 | Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті мозаїкової шашки 10 см | 100м2 | 1,22 |
| 44 | С1421- 9656-4 варіант1 | Суміш піскоцементна (для заповнення швів) | м3 | 1,1224 |
| 45 | С1421- 10429-1 варіант1 | Бруківка | м2 | 125,66 |
|  |  | Розділ 5. Тротуари |  |  |
| 46 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,35 |
| 47 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 10,2375 |
| 48 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 687 |
| 49 | С1421- 10426 варіант1 | Поребрики БР 100.20.08 | м | 687 |
| 50 | КР18-5-1 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу сер.товщ. 10см | 100м2 | 4,85 |
| 51 | КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,35 |
| 52 | КР18-46-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 5,2 |
| 53 | С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 37,128 |
|  |  | Влаштування з.б. лотка з решіткою на км 0+001- км 0+056 зліва |  |  |
| 54 | КР1-18-3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,35 |
| 55 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої під лотки | 1 м3 | 5,04 |
| 56 | КБ6-33-3 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм | 100 м3 | 0,2072 |
| 57 | С124-11 варіант1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А300С, діаметр 10 мм | т | 2,117 |
| 58 | КБ6-11-9 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | т | 0,558 |
| 59 | С111-1814 | Сталь кутова | т | 0,558 |
| 60 | КБ9-75-1 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.](виготовлення решітки) | т | 3,069 |
| 61 | С111-1804 варіант1 | Сталь квадратна | т | 2,898 |
| 62 | С111-1814 | Сталь кутова | т | 0,171 |
| 63 | КР3-32-3 | Установлення металевих грат приямків (виготовлення решітки) | 1 т | 3,069 |
| 64 | ДУ6-44-1 | Укладання бетону невеликими обсягами С20/25 (нарощування) | м3 | 4,5 |
| 65 | С1424- 11603 варіант1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 4,59 |
| 66 | КБ6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,459 |
| 67 | С124-11 варіант1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А300С, діаметр 10 мм | т | 0,459 |
| 68 | КР1-9-11 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 під трубу | 100 м3 | 0,015 |
| 69 | С311-1 варіант1 | Перевезення ґрунту до 1 км на досипку узбіччя | т | 2,925 |
| 70 | КР16-44-8 | Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 300 мм в траншеї без розпорів (ПВХ) | 100м | 0,02 |
| 71 | С113-1456 варіант1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 300 мм | м | 2 |
| 72 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи (захист) | м3 | 0,1 |
| 73 | КР16-40-2 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи (фільтруюча засипка) | м3 | 1,3 |
|  |  | Влаштування труби діам.0,5 м на в'їздах у двори |  |  |
| 74 | КР1-8-11 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,03 |
| 75 | КР1-9-11 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,05 |
| 76 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 9,75 |
| 77 | КР16-40-2 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 2 |
| 78 | КР16-44-8 | Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 0,5м в траншеї без розпорів | 100м | 0,1 |
| 79 | С113-1456 варіант2 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 0,5 м (профільовані типу БІГКАН) | м | 10 |
| 80 | КР1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,03 |
|  |  | Розділ 1. В'їзди |  |  |
| 81 | КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0,0164 |
| 82 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,03608 |
| 83 | С311-5-М варіант1 | Перевезення розібраного матеріалу до 5 км | т | 3,608 |
| 84 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,072 |
| 85 | КР18-1-7 | Розбирання цементнобетонних покриттів | 100м3 | 0,031 |
| 86 | КР20-41-1 | Навантаження розібраного матеріалу екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,0744 |
| 87 | С311-5-М варіант1 | Перевезення розібраного матеріалу до 5 км | т | 7,44 |
| 88 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,77 |
| 89 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 24,024 |
| 90 | КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 1,37 |
| 91 | С1421-9452 варіант1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали) | м3 | 4 |
| 92 | КР18-58-1 | Розливання бітумної емульсії ЕКШ-50 0,3 л/м2 | 1т | 0,0411 |
| 93 | КР18-42-5 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (з розливом бітумної емульсії 0,7 л/м2) | 100м2 | 1,37 |
| 94 | С1421-9838 варіант1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 13,015 |
|  |  | Влаштування в'їздів у двори (зліва) |  |  |
| 95 | КР18-1-7 | Розбирання цементнобетонних покриттів | 100м3 | 0,068 |
| 96 | КР20-41-1 | Навантаження розібраного матеріалу екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,1632 |
| 97 | С311-5-М варіант1 | Перевезення розібраного матеріалу до 5 км | т | 16,32 |
| 98 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,082 |
| 99 | КР18-1-2 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну | 100м3 | 0,014 |
| 100 | КБ22-8-5 | (Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | 1000м | 0,011 |
| 101 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,18 |
| 102 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 5,616 |
| 103 | КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 1,12 |
| 104 | С1421-9452 варіант1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали) | м3 | 5 |
| 105 | КР18-58-1 | Розливання бітумної емульсії ЕКШ-50 0,3 л/м2 | 1т | 0,0336 |
| 106 | КР18-42-5 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (з розливом бітумної емульсії 0,7 л/м2) | 100м2 | 1,12 |
| 107 | С1421-9838 варіант1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 10,64 |
|  |  | Розділ 2. Безпека руху |  |  |
| 108 | КР18-61-1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100шт | 0,02 |
| 109 | С113-378 варіант1 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 6 мм | м | 7 |
| 110 | С115-126-1 | Щитки дорожніх знаків 2.1 | шт | 2 |