Додаток № 3 до тендерної документації

Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі

ДК 021-2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії ( 20 позицій)

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Код НК 024:2023 | Назва предмету закупівлі | К-сть, шт | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10383-Велоергометр | Фізіотерапевтичний тренажер для дорослих для верхніх/нижніх кінцівок K2000А | 1 | Призначений для пацієнтів з руховими порушеннями, такими як дитячий церебральний параліч, черепно-мозкова травма, травма спинного мозку, поліомієліт тощо |  |
|  |  |  |  | Наявність можливості пасивного та активного тренування верхніх і нижніх кінцівок. |  |
|  |  |  |  | Тренажер складається з основної рами, тренажера нижніх кінцівок, тренажера верхніх кінцівок і панелі відображення операцій ( дисплей) |  |
|  |  |  |  | Діапазон регулювання висоти тренажеру 900...1000 мм |  |
|  |  |  |  | Діапазон налаштування часу 0...120 хв. |  |
|  |  |  |  | Дисплей налаштовується по горизонталі до кута 180º |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри(ДхШхВ): (не більше) 750 x 740 x 1100 мм |  |
|  |  |  |  | Напруга живлення: 220V ; Частота живлення: 50 Гц; Клас безпеки: клас I B типу. |  |
|  |  |  |  | Наявність кнопки “Аварійна зупинка” |  |
|  |  |  |  | Наявність режимів: пасивний, активний, допоміжний, активний та пасивний, спазм |  |
|  |  |  |  | Зовнішня поверхня стійка до оброблення розчином мийних засобів та дозволеними в Україні дезінфекційними засобами |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації не менше 1 року з дня придбання користувачем. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість поста ання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’яз ово прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Фото для зразка з мережі Інтернет: |  |
| 2 | 30908-Пристрій для тренування координації Реабілітаційний | Комплект механотерапевтичного обладнання для кінезотерапії "Гравітон-1" | 1 | Комплект механотерапевтичного обладнання для кінезотерапії складається з комплексу аксесуарів для підвісної кінезотерапії, столу масажного трьохсекційного з гідропідйомом. Медичне призначення комплекту обладнання - індивідуальна кінезо-слінг-терапія (підвісна терапія),а саме: - Проведення активних розвантажувальних кінезотерапевтичних процедур; - Проведення активних кінезотерапевтичних процедур з дозуванням супротиву; - Проведення кінезотерапевтичних процедур з використанням блокової системи; - Проведення кінезотерапевтичних процедур з повним розвантаженням. Кінезотерапія (лікування рухом) представляє собою засоби, що допомагають пацієнтам «звільнитися» від ваги власного тіла за допомогою спеціального обладнання та навантаження опорно-рухового апарату для відновлення амплітуди руху, нормалізації тонусу м’язів та збільшення їхньої сили, пасивне та/або активне відновлення рухомості рук та ніг. |  |
|  |  |  |  | - Металевий рамний каркас розміром (мм) не менше : Довжина - 2500; Ширина - 2100; Висота - 2200. |  |
|  |  |  |  | Каркас виготовлені з металевого профілю, покриті полімерно-порошковою фарбою стійкою до дезинфікуючих розчинів. |  |
|  |  |  |  | Верхній регульований модуль з 3-ма тримачами опорних точок (точки закріплення тяг, підвісів, карабінів) , що рухаються по повздовжніх направляючих |  |
|  |  |  |  | 2 металевих решітки, що розміщені в верхній частині комплексу паралельно повздовжнім направляючим ( розмір клітин сітки (мм) 100 х 100, діаметр прута (мм) - Ø 5) |  |
|  |  |  |  | 2 стійки бокових повздовжньо рухомих, регульованих за висотою, з точками опори ( 4 точки на кожній стійці) |  |
|  |  |  |  | 1 стійка задня поперечно рухома, регульована за висотою, з точками опори ( 4 точки на кожній стійці) |  |
|  |  |  |  | Маса виробу до 300 кг |  |
|  |  |  |  | Властивості: Комплекс має вільний доступ всередину для пацієнтів та медичного (інструкторського) персоналу з усіх чотирьох сторін; |  |
|  |  |  |  | Бокові (ліва, права) та задня сторони мають по 8 опорних точок, які регулюються по висоті та ширині умовної площі сторони; |  |
|  |  |  |  | 3 пересувних каретки, змонтовані на 2-х верхніх направляючих (Ø40), є поворотними та мають (не менше) по 6 опорних точок; |  |
|  |  |  |  | Опорними точками являються 2-і металеві решітки, що розміщені в верхній частині комплексу паралельно направляючим (Ø40); |  |
|  |  |  |  | Всі рухомі частини комплексу (стійки, рухомі каретки) фіксуються для роботи та транспортування затискними фіксаторами; |  |
|  |  |  |  | Металевий рамний каркас кріпиться до полу (підлоги) метизами, що робить комплекс в роботі стабільно стійким; |  |
|  |  |  |  | Максимальне допустиме навантаження на кожну опорну точку – 30 кг,але не більше 180 кг на весь комплект обладнання «Гравітон-1» |  |
|  |  |  |  | Рухомі стійки тримачі опорних точок та верхні направляючі виготовляються з нержавіючої сталі, металеві елементи каркасу покриті порошково-полімерною фарбою, стійкою до обробки дезинфікуючими розчинами; |  |
|  |  |  |  | Металевий рамний каркас придатний для поєднання з низьким, стандартним та максимально високим обла нанням для реабілітації |  |
|  |  |  |  | Стіл реабілітаційний-масажний |  |
|  |  |  |  | Поверхня ложа – вініліс шкіра; |  |
|  |  |  |  | Регулювання висоти - за допомогою електричного приводу; |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри, не більше (мм): Довжина - 2000; Ширина - 800; Висота - 410-810 |  |
|  |  |  |  | Максимальна навантаження на стіл, не більше 150 кг |  |
|  |  |  |  | Кількість секцій реабілітаційного столу не менше 3. |  |
|  |  |  |  | Маса, не більше 100 кг |  |
|  |  |  |  | Властивості: |  |
|  |  |  |  | Підголовник має отвір для обличчя |  |
|  |  |  |  | Для руху стіл має 4 колеса, що самоорієнтуються |  |
|  |  |  |  | Для стаціонарного стану стіл встановлюється з коліс на опорні ніжки за допомогою 4 педалей, що розміщені на опорних ніжках |  |
|  |  |  |  | Аксесуари комплекту обладнання |  |
|  |  |  |  | Манжета для передпліччя та гомілки |  |
|  |  |  |  | Підвіска для стегна та руки |  |
|  |  |  |  | Підвіска для тазу |  |
|  |  |  |  | Підвіска для спини та грудної клітини |  |
|  |  |  |  | Підвіска для голови |  |
|  |  |  |  | Підвіска для ніг |  |
|  |  |  |  | Подвійна підвіска з підкладками |  |
|  |  |  |  | Мотузка, довжина 1000мм |  |
|  |  |  |  | Мотузка, довжина 1500мм |  |
|  |  |  |  | Мотуз а, довжина 2500мм |  |
|  |  |  |  | Мотузка, довжина 4000мм |  |
|  |  |  |  | Мотузка, довжина 5000мм |  |
|  |  |  |  | Мотузка еластична, довжина 1000мм |  |
|  |  |  |  | Ремінь для підйому тазу універсальний |  |
|  |  |  |  | Ремінь потрійний для стабілізаціїї попереку |  |
|  |  |  |  | Ремінь для стабілізаціїї грудної клітки |  |
|  |  |  |  | Ремінь для стабілізаціїї гомілки |  |
|  |  |  |  | Ремінь подвійний для стабілізації руки та предпліччя |  |
|  |  |  |  | Ремінь подвійний для стабілізації стегна |  |
|  |  |  |  | Ремінь фіксуючий до кушетки |  |
|  |  |  |  | Петля Гліссона |  |
|  |  |  |  | Корсет системи "Павук": |  |
|  |  |  |  | Ремінь шкіряний дорослий (розмір L) |  |
|  |  |  |  | Ремінь шкіряний дитячий (розмір M) |  |
|  |  |  |  | Ремінь шкіряний дорослий (розмір XL) |  |
|  |  |  |  | Вішаки для кріплення на них аксесуарів - |  |
|  |  |  |  | Карабіни |  |
|  |  |  |  | Блочки |  |
|  |  |  |  | Гиря м'яка 1 кг |  |
|  |  |  |  | Гиря м'яка 2 кг |  |
|  |  |  |  | Гиря м'яка 3 кг |  |
|  |  |  |  | Гир м'яка 4 кг |  |
|  |  |  |  | Гиря м'яка 5 кг |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO 13485:2016 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання виробу (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу з мережі Інтернет: |  |
| 3 | 41029-Ортез для попереково крижового відділу хребта грижовий/у разі опущення органів | Ортез на попереково-крижовий відділ хребта еластичний (Корсет) (4 ребра жорсткості) ОХ.19 | 1 | Призначення: Міозити, люмбалгії; порушення постави; опущення органів черевної порожнини; діастаз прямих м’язів живота, вентральні грижі; профілактичне використання при побутових і професійних навантаженнях. |  |
|  |  |  |  | Виготовлений з еластичного матеріалу- стрічки бандажної, текстильного матеріалу та ребер жорсткості. |  |
|  |  |  |  | Застібання ортеза і його фіксацію здійснюють за допомогою текстильної застібки-липучки. |  |
|  |  |  |  | Наявність іструкції із застосування українською мовою |  |
|  |  |  |  | Гарантійний термін виробу протягом 1 місяця з моменту придбання користувачем. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість та термін постачання |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015,ISO 13485:2016 ( надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Фото з мережі інтернет для зразка: |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 4 | 41455-Ортез плеча/ліктя/зап'ястя/кисті | Ортез на плечовий суглоб еластичний ОВ.01 | 3 | Призначення: у період ранньої реабілітації після ушкоджень зв’язково-м’язового апарату; перевантаження та запалення сухожиль, зв’язок; попередження травм в плечовому суглобі. |  |
|  |  |  |  | Виготовлений з еластичного матеріалу - бандажної гуми |  |
|  |  |  |  | Застібання ортеза і його фіксація здійснюється за допомогою застібки-липучки типу «Велкро». |  |
|  |  |  |  | Можливість використовувати як на ліву, так і на праву сторону |  |
|  |  |  |  | Наявність іструкції із застосування українською мовою |  |
|  |  |  |  | Гарантійний термін виробу протягом 1 місяця з моменту придбання користувачем. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість та термін постачання |  |
|  |  |  |  | Наявність Декларації про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016 (надати копію сертифікату). |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Фото з мережі інтернет для зразка: |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 5 | 48071-Система динамічної підтримки руки реабілітаційна | 41455-Ортез плеча/ліктя/зап'ястя/кисті | 1 | Призначений для вправ окремих частин тіла, зокрема для тренування і реабілітації кистей і падьців рук. Може бути використаний особами, які потребують відновлення та розвитку м’язів рук та поліпшення функціонування побутових навичок. |  |
|  |  |  |  | Пристрій містить опори для рук, каркас, фіксатори, текстильні застібки, у своїй верхній частині містить базову поверхню з підлокітниками для рук, на якій розміщені дві синхронізовані робочі поверхні. |  |
|  |  |  |  | На синхронізованих робочих поверхнях розміщені два однакові комплекти змінних тренувальних модулів, різного типу, причому з’єднання та роз’єднання між змінними тренувальними модулями і синхронізованими робочими поверхнями здійснено за рахунок системи кріплення на основі пластини-фіксатора. |  |
|  |  |  |  | Робочі поверхні мають круглі форми. |  |
|  |  |  |  | До складу мобільної платформи належать рама, яка складається з двох частин: верхньої та нижньої, верхня частина має менший діаметр, ніж нижня, і виконана з можливістю вільно входити в нижню частину рами, у просвіті якої розміщено підйомний лінійний привід, на верхньому краю нижньої частини змонтовані фіксатори підйому лінійного приводу, а до чотирьох точок прикріплені транспортні коліщата з фіксаторами. |  |
|  |  |  |  | Пристрій повинен бути мобільним |  |
|  |  |  |  | Технічні дані: - габаритна ширина виробу не більше мм. 1170 - габаритна довжина виробу не більше мм. 900 - габаритна висота виробу не більше мм. 1020...1320 Напруга живлення , В -220 Загальна маса виробу кг. (не більше) 60 |  |
|  |  |  |  | Комплектація: - пристрій в зборі; - пульт управління; - комплект тренувальних модулів «побутовий» (16 шт) - комплект тренувальних модулів “одягання” ( 16 шт) - інструкція із застосування; - упаковка. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації (обслуговування) повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016 ( надати копію сертифікату). |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу з мережі Інтернет: |  |
| 6 | 44231 Механічний тренажер для верхніх кінцівок з важільним/роликовим блоком | Тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) СР-1 | 1 | Тренажер призначений для реабілітації та допомоги у відновленні рухових функцій верхніх кінцівок та суглобів, збільшення м’язової сили рук і пальців, розвитку дрібної моторики пальців та кистей рук, після перенесених травм та хвороб різного походження та допомоги людям, що мають фізичні вади. |  |
|  |  |  |  | Основа тренажера виготовлена з профільних стальних труб захищених антикорозійним покриттям |  |
|  |  |  |  | Стільниця виробу виготовлена з ламінованого ДСП. |  |
|  |  |  |  | На ніжки встановлені наконечники з полімерних матеріалів. |  |
|  |  |  |  | На стільниці тренажера розташовані: конусоподібний валик з різними діаметрами для поступового обертання рук ручка з ременем на липучці для вправ на згинання пальців рук вертикальна спіраль з повзунком для вправ з опором на збільшення діапазону руху зап’ястя колесо для активних вправ з пронації та супінації кисті важіль для вправ з розгинання та повільного згинання зап’ястку |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри, мм : Довжина ≤ 760 Ширина ≤ 560 Висота 990...1120 |  |
|  |  |  |  | Навантаження: ≤ 50 кг |  |
|  |  |  |  | Маса: ≤ 15 кг |  |
|  |  |  |  | Гарантійне строк експлуатації (обслуговування) повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO-13485:2016 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 р. |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу з мережі Інтернет: |  |
| 7 | 34852- Стіл/кушетка масажний без електроживлення портативний | Стіл медичний фізіотерапевтичний СМФ-1(е) | 1 | Призначений для проведення медичних процедур |  |
|  |  |  |  | Корпус виготовлений зі сталі та захищений антикорозійним покриттям ( порошкова фарба) |  |
|  |  |  |  | Ложе столу складається з двох секцій: підголівника та основної, які мають фанерну основу та оббиті штучною шкірою, з поролоновою вставкою. |  |
|  |  |  |  | Кут нахилу підголівника можна змінювати за допомогою ручного важеля управління пневмоамортизатора з фіксацією вибраного положення в діапазоні від 0 до 40°. |  |
|  |  |  |  | Підголівник має виріз для обличчя. |  |
|  |  |  |  | Стіл оснащений низьковольтним (24в) лінійним приводом, який приєднується до блока живлення системи змінного струму 220 вольт. |  |
|  |  |  |  | Управління складається з дистанційного пульта за допомогою якого здійснюється підйом та опускання столу. |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри ( крайнє нижнє положення), мм : Довжина ≤ 2470 |  |
|  |  |  |  | Ширина ≤ 680 |  |
|  |  |  |  | Висота ≤ 470-1100 |  |
|  |  |  |  | Маса ≤ 60 кг |  |
|  |  |  |  | Вантажопідйомність номінальна 200 кг |  |
|  |  |  |  | Середня швидкість руху (підйом/опускання) 0,05 м/с |  |
|  |  |  |  | Число неперервних циклів, не більше, 1/год. - 10 |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016 (надати копію сертифікату). |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність Декларації про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 р. |  |
| 8 | 35058-Тренажер, що імітує підіймання сходами, без електроживлення | Сходи для дорослих для відновлення навиків ходьби СХ-1 | 1 | Пристрій призначений для відновлення рухів нижніх кінцівок та суглобів різного походження після перенесених травм і хвороб та допомоги людині, що має фізичні вади; тренування координації рухів та уміння підтримувати рівновагу, балансування у стоячому положенні, допомоги при відновленні навиків ходьби та тренування різних груп м’язів; реабілітації та профілактики, формування м’язів кінцівок в тренуючому режимі у хворих з неврологічними синдромами, зняття втоми м’язів кінцівок та поліпшенням загального фізичного стану дорослих. |  |
|  |  |  |  | Каркас виготовлен з профільних стальних труб, захищенних антикорозійним покриттям, та являє собою суцільнозварну конструкцію. |  |
|  |  |  |  | Сходи повинні бути обладнані поручнями, які регулюються по висоті 525-925 мм, по ширині 450-650 мм за допомогою гвинта фіксатора. |  |
|  |  |  |  | Настил підлоги виготовлен з ламінованого ДСП. |  |
|  |  |  |  | Сходинки довжиною 300 мм, висотою 120 мм з одного боку та 150 мм з іншого. |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри не більше : |  |
|  |  |  |  | Довжина - 2980 мм |  |
|  |  |  |  | Ширина - 800 мм |  |
|  |  |  |  | Висота — 1200...1600 мм |  |
|  |  |  |  | Маса ≤ кг 85 |  |
|  |  |  |  | Максимальна вага пацієнта ≤ кг 100 |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016 ( надати копію сертифікату). |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 р. |  |
|  |  |  |  | Фото зразка з мережі Інтернет : |  |
| 9 | 35144-Тренажер механічний із вантажами для м'язів нижніх кінцівок | Тренажер маятниковий універсальний ТМУ - 10 | 1 | Тренажер маятниковий призначений для допомоги у відновленні рухових функцій ніжних кінцівок, тазобедреного та колінного суглобів, після перенесених травм та хвороб різного походження та допомоги людям, що мають фізичні вади; реабілітації у хворих з неврологічними синдромами та поліпшенням загального фізичного стану дітей та дорослих. |  |
|  |  |  |  | Людина, сидячи на стільці ( або в положенні лежачи) виконує вправи руками або ногами, натискаючи ручку тренажера, що приводить в дію маятниковий механізм, за рахунок якого відбуваются маятникові рухи рук або ніг у прямому або зворотньому напрямку. |  |
|  |  |  |  | Зовнішня поверхня тренажера повинна бути стійкою до оброблення 2% водним розчином мийних засобів та дозволеними дезінфікаційними засобами зареєстрованими в Державному реєстрі дезінфікаційних засобів України. |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри : довжина * ширина* висота, мм не більше : 1990*885*700…1400 |  |
|  |  |  |  | Максимальна маса користувача до 100 кг |  |
|  |  |  |  | Маса виробу до 35 кг |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації - 1 рік з дня придбання користувачем. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO- 13485:2016 ( надати копію) |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу з мережі Інтернет: |  |
| 10 | 34200 - Тренажер для пальців/рук | 35058-Тренажер, що імітує підіймання сходами, без електроживлення | 2 | Тренажер-лабіринт для відновлення моторики рук призначений для використання в умовах спеціалізованих установ для розробки моторики та координації рук, найчастіше використовується при реабілітації після інсульту |  |
|  |  |  |  | Принцип дії полягає у переміщенні рухового елемента по складній лінійній траєкторії типу “лабіринт”, що координує погляд та дрібну моторику рук, зокрема зап’ястя. Сприяє розвитку міцної та стійкої сили зап’ястя. |  |
|  |  |  |  | Являє собою складнофігурну конструкцію, виготовлену з нержавіючої сталі діаметром 5 мм та рукоятки з сталевої труби круглого перерізу з м’якою поліуретановою ручкою. |  |
|  |  |  |  | Зовнішня поверхня тренажера повинна бути стійкою до оброблення дезінфікаційними засобами зареєстрованими в Державному реєстрі дезінфікаційних засобів України. |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри, мм Довжина не більше - 324 Ширина не більше - 140 Висота не більше - 124 |  |
|  |  |  |  | Маса виробу не більше 0,35 кг |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації -1 рік з дня придбання користувачем. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO- 13485:2016 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 р. |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу з мережі Інтернет: |  |
| 11 | 17137-Тренажер для тривалого пасивного розробляння кістей рук/променезап'ястного суглоба | Система безперервного пасивного руху суглобів пальців рук Тр-Е2 | 1 | Пристрій застосовується для лікування та реабілітації при ушкодженнях суглобів пальців рук: перелом фаланг пальців; реабілітація наслідків ДТП; відновлення після інсульту; пощкодження сухожиль розгиначів та згиначів; хворобі Паркінсона; контрактурах; заміна суглобів; реплантація кисті або пальців. Пристрій застосовується для лікування та реабілітації, як дорослих так і дітей. |  |
|  |  |  |  | Пристрій складається з комп’ютера, кріплення для пальців, кріпильних ременів, ручного контролера. |  |
|  |  |  |  | Можливість регулювати кут руху руху суглоба, що сприяє швидкому лікуванню суглобів пальців. Можливість регулювання по висоті. |  |
|  |  |  |  | Пристрій має функцію запобігання від перевантаження |  |
|  |  |  |  | Моторний двигун повинен мати низький рівень шуму |  |
|  |  |  |  | Наявність захисних планок, які захищають долоню від пошкоджень у випадку несправності пристрою. |  |
|  |  |  |  | Наявність рідкокристалічного дисплея для відображення всіх параметрів |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри пристрою в складеному стані (Д×Ш×В) не більше, мм 1140*720*620 |  |
|  |  |  |  | Діапозон кута переміщення суглоба 0° - 150° |  |
|  |  |  |  | Діапазон кутової швидкості руху 0.5° - 3.5° /с |  |
|  |  |  |  | Маса не більше, кг: 30 |  |
|  |  |  |  | Електроживлення 220V, 50Hz |  |
|  |  |  |  | Потужність ≤ 70W |  |
|  |  |  |  | Матеріали, з яких виготовлен пристрій, повинні бути екологічно безпечні і стійкі при обробці медичними дезінфікуючими та миючими засобами. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня придбання користувачем. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015,ISO 13485:2016 ( надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Фото зразка з мережі Інтернет |  |
| 12 | 36313 – Тренажер для тривалої пасивно ї розробки тазостегнового/колінного суглоба | Система безперервного пасивного руху ліктьового суглоба ТР-Е5 | 1 | Можливість застосування для лікування та реабілітації при ушкодженнях ліктьового суглоба: - перелом ліктьової та променевої кістки; - реабілітація наслідків ДЦП; - відновлення після інсульту; - реконструктивній хірургії кісток, хрящів, сухожиль і зв'язок; - деформації і забої ліктьового суглоба. Можливість регулювання кута руху суглоба. |  |
|  |  |  |  | Пристрій складається з комп’ютера, кріплення для кісті, кріпильних ременів, ручного контролера (пульта) рухомої стійки , вузла автоматичного підйому по висоті та поворотної площадки. |  |
|  |  |  |  | Моторний двигун, який має низький рівень шуму |  |
|  |  |  |  | Центральний процесор має великий обсяг розроблених програм |  |
|  |  |  |  | Рідкокристалічний дисплей має великий екран, тому всі параметри легко читати |  |
|  |  |  |  | Мобільність в межах приміщення та фіксатори коліс, що дає можливість комфортного користування без додаткового утримання пристрою. |  |
|  |  |  |  | Пульт дистанційної зупинки та відновлення робочого режиму з збереженням попередніх налаштувань. |  |
|  |  |  |  | Можливість обертання пристрою за рахунок поворотного механізму |  |
|  |  |  |  | Всі матеріали, екологічно безпечні і стійкі при обробці медичними дезінфікуючими та миючими засобами |  |
|  |  |  |  | Можливість застосування пристрою для лікування та реабілітації, як дорослих так і дітей. |  |
|  |  |  |  | Діапазон кута переміщення суглоба 0° - 125° |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри пристрою в складеному стані (Д×Ш×В), мм не більше 840*600*1100 |  |
|  |  |  |  | Діапазон кутової швидкості руху 0.5° - 3.5° /с |  |
|  |  |  |  | Діапазон регулювання рухомої опори ≥ 50 мм |  |
|  |  |  |  | Маса,кг не більше 30 |  |
|  |  |  |  | Електроживлення 220V, 50Hz |  |
|  |  |  |  | Потужність 70W |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015,ISO 13485:2016 ( надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня придбання користувачем. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 р. |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу з мережі Інтернет |  |
| 13 | 41058 Багатофункційна подушка для тіла | Валик реабілітаційний для позиціонування ВРП-8 | ВРП-3 (300х150)-2 ВРП-4 (600х100)- 2 ВРП-5 (600х120) – 2 ВРП-6 (600х150) - 2 ВРП-7 (600х180) -- 2 | Забезпечує пружну підтримку у правильному та природному анатомічному положенні. Використовується в фізіотерапії і масажі; його застосування корисно для розтягнення структур м´язових тканин, зв´язок, сухожиль і суглобів, забезпечуючи їх розслаблення і комфорт під час процедури, а також використовується в корекйійній гімнастиці і масажі як опора для плечей, колін і рук пацієнта. |  |
|  |  |  |  | Валик реабілітаційний для позиціонування виготовлений з пінополіуретану, в чохлі з водонепроникної тканини. |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри, мм: Довжина не більше 600 Діаметр не більше 200 |  |
|  |  |  |  | Маса виробу не більше, кг 0,6 |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації виробу не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати придбання користувачем. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 3 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO-13485:2016 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу з мережі Інтернет |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |
| 14 | 41058 Багатофункційна подушка для тіла | Клин реабілітаційний для позиціонування КлРП-7 | КлРП-3 (300х200х160) – 2 КлРП-4 (300х400х120) - 2 КлРП-5 (300х400х160) - 2 КлРП-6 (400х500х200) - 2 КлРП-7 (500х350х200) – 2 | Забезпечує пружну підтримку у правильному та природному анатомічному положенні. Використовується в фізіотерапії і масажі; його застосування корисно для розтягнення структур м´язових тканин, зв´язок, сухожиль і суглобів, забезпечуючи їх розслаблення і комфорт під час процедури, а також використовується в корекйійній гімнастиці і масажі як опора для плечей, колін і рук пацієнта. |  |
|  |  |  |  | Клин реабілітаційний для позиціонування виготовлений з пінополіуретану, в чохлі з водонепроникної тканини. |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри, мм: Довжина не більше 500 Ширина не більше 350 Висота не більше 200 |  |
|  |  |  |  | Маса виробу не більше, кг - 0,62 |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації виробу не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 3 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO 13485:2016 |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу з мережі Інтернет |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |
| 15 | 36773 - Система підіймання й переміщення пацієнта стаціонарна з живленням від мережі | Рейкова система Molift Air 200 та аксесуари що використовуються виключно з ним | 1 | Cильний та плавний стельовий підйомник, який дозволяє зручно та безпечно переміщати пацієнтів. Підходить для переміщення сидячи та лежачи, а також для відновлення навичок ходьби. |  |
|  |  |  |  | Kегкий двигун, який у поєднанні з швидкознімною системою забезпечує просте використання та обслуговування. |  |
|  |  |  |  | Підйомник повинен мати пульт керування, каретку, бічні кожухи, підйомний ремінь, механізм швидкого з’єднання, коромисло . |  |
|  |  |  |  | Матеріал: алюміній , пластик |  |
|  |  |  |  | Швидкість підйому не більше 60мм/сек при навантаженні 75кг |  |
|  |  |  |  | Швидкість двигуна горизонтального переміщення 0,2м/сек |  |
|  |  |  |  | Клас захисту - Пульт керування IP24, Підйомник IP24 |  |
|  |  |  |  | Максимальний рівень шуму не більше LWA = 63 dB |  |
|  |  |  |  | Зусилля для натиску кнопки управління на пульті 3.4 N |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри: ДхШхВ (Довжина, Ширина Висота без каретки) не більше : 36х19х19,5 см |  |
|  |  |  |  | Вага підйомника без коромисла: 8,56 кг 4-х точкове коромисло : 2,2кг |  |
|  |  |  |  | Іінтервал підйому 300 см |  |
|  |  |  |  | Мінімальна дистанція від стелі до точок кріплення коромисла 32,7 см |  |
|  |  |  |  | Мах вага користувача : 205 кг |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк на акумулятор - 1 рік . |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк на дефекти виготовлення та матеріали – 2 роки . |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Наявність Декларації про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2022 |  |
| 16 | 41029-Ортез для попереково крижового відділу хребта грижовий/у разі опущення органів | Ортез на поперековий відділ хребта (Бандаж при пупковій грижі) ОХ.15 | 3 | Призначення: Використовується для профілактики післяопераційних гриж передньої черевної стінки. Особливо показаний при слабкості м’язів передньої черевної стінки і великій зоні оперативного втручання. Слабкість передньої черевної стінки; період після оперативних втручань на черевній порожнині у тому числі після кесарева розтину; наявність або попередження утворення вентральної грижі; опущення внутрішніх органів; післяпологовий період. |  |
|  |  |  |  | Виготовлений з текстильного та (або) еластичного матеріалу та пелоту зі спіненого поліуретану. |  |
|  |  |  |  | Застібання ортеза і його фіксацію здійснюють за допомогою застібки-липучки типу «Велкро». |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри, см об’єм — 90-100 довжина — 100 висота - 16-20 |  |
|  |  |  |  | Наявність іструкції із застосування українською мовою |  |
|  |  |  |  | Гарантійний термін виробу протягом 1 місяця з моменту придбання користувачем. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість та термін постачання |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015,ISO 13485:2016 ( надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Фото з мережі інтернет для зразка: |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 17 | 33015 - Доріжка бігова стандартна, з електроживленням | Доріжка КОЛІЗ Терапія для медичного застосування | 1 | Бігова доріжка повинна надавати можливість використовуватися для реабілітації під час ходьби або бігу |  |
|  |  |  |  | Доріжка повинна мати полотно для тренувань, яке складається з алюмінієвих ламелей з гумовим шаром, у яких відсутнє провисання, а поверхня для ходьби не нагрівається під час заняття |  |
|  |  |  |  | Максимальна вага пацієнтів не менше 160 кг |  |
|  |  |  |  | Бігова доріжка повинна бути обладнана бічними поручнями |  |
|  |  |  |  | Бічні поручні повинні бути на висоті не менше 105 см. від полотна доріжки |  |
|  |  |  |  | Відстань між бічними поручнями повинна бути не більше 60 см. |  |
|  |  |  |  | Бігова доріжка повинна мати не менше ніж 1 програму, для вільного налаштування та 7 попередньо встановлених програм |  |
|  |  |  |  | Висота доріжки не менше 135 см |  |
|  |  |  |  | Ширина доріжки не менше 75 см |  |
|  |  |  |  | Довжина доріжки не менше 170 см |  |
|  |  |  |  | Висота полотна над підлогою не більше 30 см для |  |
|  |  |  |  | Ширина полотна доріжки не менше 50 см |  |
|  |  |  |  | Довжина полотна доріжки не менше 153 см |  |
|  |  |  |  | Мінімальна швидкість руху не більше 0,1 км/год. |  |
|  |  |  |  | Регулювання швидкість руху з точністю не менше 0,1 км/год. |  |
|  |  |  |  | Максимальна швидкість доріжки не менше 17 км/год |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни |  |
|  |  |  |  | Наявність документу, що підтверджує відповідності обладнання, що поставляється, вимогам технічного регламенту згідно Постанови КМУ №753 02.10.2013р. або гарантійний лист про надання копій документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент поставки запропонованого товару |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу: |  |
| 18 | 42577 - Фізіотерапевтичний стіл із живленням від електромереж | Вертикалізатор ВО-3 «Етап» | 1 | Габаритні розміри* ДхШхВ, мм 1400 х800 х 1740/1990 Кут нахилу, градуси 90-180 Маса , кг не більше 36,5 Максимальне навантаження, кг не більше 100 Граничні відхилення розмірів не більше ± 3 % |  |
|  |  |  |  | Стійка (вертикалізатор – стійка похила) з елементами фіксації тулуба орієнтований на дітей віком від 10 років зі зростом 120-150 см., призначений для проведення реабілітаційних занять та активації: хворих з травмами хребта; дитячим церебральним паралічем та його наслідками; розсіяним склерозом; м'язовою дистрофією; з спинномозковою грижею. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатування вертикалізатора – 1 рік з дня придбання користувачем. Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Фото для прикладу. |  |
| 19 | 30021- Автономна система для підіймання та переміщення пацієнта з живленням від електромережі | Підйомник пересувний, з електричним приводом ПГР-150 ЕМ/8ММ.36.02 | 1 | Призначений для підйому та переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями всередині приміщення виключно у м’якому підвісі, використовується як у медичних закладах так і в домашніх умовах. |  |
|  |  |  |  | Корпус підйомника виготовлений зі сталі та захищений антикорозійним покриттям (порошкова епоксидно - поліефірна фарба). |  |
|  |  |  |  | Підйомник оснащений електро-приводом, акумулятором із захистом від повної розрядки, функціями аварійного спуску та зупинки («екстрений СТОП») |  |
|  |  |  |  | Для збільшення площі опори при підйомі людини база може регулюватися за шириною натисканням на педаль. Колеса є самоорієнтовними, задні колеса блокуються за допомогою стоянкового гальма. |  |
|  |  |  |  | Технічні характеристики: Максимальне навантаження ( маса пацієнта) до 125 кг Маса виробу до 50 кг Висота, мм — 1560...1900 Довжина,мм - не більше 1300 Ширина,мм - 700...950 Колеса Ø, мм перед./ зад. з гальмом - 100/125 Тип підйому - плавний безступінчатий Тривалість роботи - 2 хв. навантаження / 18 хв. пауза Напруга 230-240 /50 (В / Гц) Сист. управління IP54 24V DC / 2,9A Привід IP54 24V DC / 2,9A Пульт IPX4 24V DC Акумулятор IPX4 230V/24V, 500 mA Батарея IP54 24V DC / 2,9А*год Безпека: - Аварійний спуск - Батарея низького заряду - Аварійний СТОП Середня швидкість підйому, мм/с — не менше 7 |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк експлуатації повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
|  |  |  |  | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
|  |  |  |  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  |  |  |  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016 ( надати копію сертифікату). |  |
|  |  |  |  | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  |  |  |  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  |  |  |  | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
|  |  |  |  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  |  |  |  | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |
|  |  |  |  | Фото з мережі Інтернет для прикладу : |  |
| 20 | 12719 - Ультразвуковий інгалятор | Інгалятор ультразвуковий Модель LD-250U | 2 | Знімна камера для утворення аерозолю з інгаляційного розчину. |  |
|  |  |  |  | Частина аерозольної камери. Місце приєднання до трубки. |  |
|  |  |  |  | Кришка резервуара для води. |  |
|  |  |  |  | Знімна частина аерозольної камери для можливості заміни резервуара для лікарського розчину. |  |
|  |  |  |  | Прокладка аерозольної камери для герметичного з'єднання частин. |  |
|  |  |  |  | Резервуар для інгаляційного розчину модель LD-N050. Обсяг 12 мл Витратний матеріал. |  |
|  |  |  |  | Частина аерозольної камери з ніжками для установки аерозольної камери на столі. |  |
|  |  |  |  | Основний блок приладу. |  |
|  |  |  |  | Резервуар для води. Залита до певного рівня вода прохолоджує випромінювач і передає коливання випромінювача до аерозольної камери. |  |
|  |  |  |  | Регулює повітряний потік, що надходить в аерозольну камеру. Положення «2» відповідає максимальному повітряному потоку. |  |
|  |  |  |  | Датчик рівня води в резервуарі. При недостатньому рівні води датчик виключає ультразвуковий генератор. Мітка «WATER LEVEL» на датчику вказує необхідний рівень води в резервуарі. |  |
|  |  |  |  | Піезокристалічний перетворювач електричних коливань. |  |
|  |  |  |  | Регулятор інтенсивності утворення аерозолю, вимикач живлення приладу (0 – живлення приладу виключене, 3 – максимальна інтенсивність). |  |
|  |  |  |  | Зелений індикатор ВМ./ВИМ. живлення приладу |  |
|  |  |  |  | Показник фіксатора верхньої частини аерозольної камери. |  |
|  |  |  |  | Вентилятор охолодження електронних компонентів і подачі повітря в аерозольну камеру. |  |
|  |  |  |  | Запобіжник 24В/1,5А. Витратний матеріал. |  |
|  |  |  |  | Запобіжник 220В/0,5А. Витратний матеріал. |  |
|  |  |  |  | Вилка для підключення приладу до мережі 220У 50Гц |  |
|  |  |  |  | Маска інгаляційна модель LD-N041, розмір дорослий. Витратний матеріал. |  |
|  |  |  |  | Маска інгаляційна модель LD-N042, розмір дитячий. Витратний матеріал. |  |
|  |  |  |  | Маска інгаляційна модель LD-N040, розмір дитячий малий. Витратний матеріал. |  |
|  |  |  |  | Муфта інгаляційна модель LD-N053 для з'єднання двох трубок між собою. Витратний матеріал. |  |
|  |  |  |  | Мундштук інгаляційний модель LD-N023. Витратний матеріал. |  |
|  |  |  |  | Трубка інгаляційна модель LD-N052 для з'єднання приладу з маскою або мундштуком. Витратний матеріал. |  |

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, мовою) в якому міститься ця інформація,з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5. Постачання товару здійснюється за рахунок Учасника.

6. Оплата за товар проводиться протягом терміну дії договору.