ДОДАТОК  № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Квадрокоптери DJI MAVIC 3 (ДК 021:2015: 34710000-7 — Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном).

Вимоги до предмета закупівлі (товар) та обслуговування:

Предмет закупівлі Товар має бути новим без зовнішніх пошкоджень, не брудний та повинен відповідати заявленому асортименту;

Доставка предмету закупівлі повинна бути здійснена замовнику за рахунок постачальника.

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, визначеним у цьому додатку.

Вимоги до предмета закупівлі наведені в таблиці:

| Параметр | Показник і значення (не менше) |
| --- | --- |
| Модель | DJI Mavic 3 |
| Корпус та габарити |  |
| Вага | 895 г |
| Розмір у складеному вигляді (без пропелерів) | Довжина: 221 мм Ширина: 96,3 мм Висота: 90,3 мм |
| Розмір у розкритому стані (без пропелерів) | Довжина: 347.5 мм Ширина: 283 мм Висота: 107,7 мм |
| Об'єм пам'яті | Не менше 8GB |
| Час роботи від батареї | Час польоту — до 46 хвилин |
| Камера |  |
| Відео | 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920×1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с * *Вище вказано частоту кадрів запису. Відео мають програватись у уповільненому форматі. — Макс. бітрейт відео Бітрейт H.264/H.265: 200 МБ/с — Підтримувані формати файлів: exFAT — Відеоформати Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Основна камера | Камера Hasselblad - Матриця: CMOS 4/3, кількість ефективних пікселів: 20 Мп - Об'єктив: Кут огляду: 84° - Еквівалент формату: 24 мм - Діафрагма: f/2,8-f/11 - Фокус: від 1 м до ∞ (з автофокусом) - Діапазон ISO Відео: 100-6400 - Швидкість електронного затвора: 8-1/8000 с - Макс. розмір зображення. Основне : 5280×3956 - Покадрова зйомка: фото 20 Мп - Фотоформат: JPEG Телекамера - Матриця: 1/2-дюймова матриця CMOS - Швидкість електронного затвора: 2-1/8000 с - Об'єктив: Кут огляду: 15° - Еквівалент формату: 162 мм - Діафрагма: f/4,4 - Фокус: від 3 м до ∞ - Діапазон ISO Статичне зображення: 100–6400 - Макс. розмір зображення: 4000 × 3000 -Фотоформат: JPEG - Покадрова зйомка: - Фото: 12 Мп Роздільна здатність відео: H264/H.265 - 4K: 3840×2160 при 30 кадрах в секунду - FHD: 1920×1080 при 30 кадрах в секунду - Цифровий зум: 20-кратне збільшення |
| Комплект | 1х дрон DJI Mavic 3 в повному комплекті виробника |

Поставка (передача) предмета закупівлі здійснюється транспортом учасника-переможця згідно поданої заявки Замовником.

Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.

Учасник гарантує надання якісного товару.

Вся продукція  повинна  бути виготовлена відповідно до  Держстандарту, мати документи, підтверджуючі якість і відповідати санітарно-гігієнічним нормам.

Учасник-переможець зобов’язаний поставити товар Замовнику за адресою: вул. Незалежності,  27б, с. Павлівка, Володимирський район, Волинська області, 45342.

Товар при транспортуванні повинен бути укладений в тару, яка гарантує його захист від потрапляння вологи та механічних пошкоджень. При поставці товару повинна дотримуватись цілісність упаковки з необхідними реквізитами виробника.

До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

  - податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

  - інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

Для підтвердження якісних характеристик та автентичності походження  у складі пропозиції учасники надають: Повну назву виробника, країну походження, повну назву моделі обладнання (артикул) (включаючи всі літери та цифри).

Замовник залишає за собою право звернутися до виробника або його офіційного дистриб’ютора в Україні задля підтвердження достовірності наданої інформації. В разі, якщо виробник товару або його офіційний дистриб’ютор в Україні не підтвердить достовірності наданої інформації, Замовник відхиляє дану пропозицію.

Звертаємо увагу на те, що Замовником визначено технічні умови предмета закупівлі із встановленням посилань на торгову марку конкретного виробника, оскільки, таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам Замовника та сумісності з обладнанням, що вже використовується.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію, або тип предмету закупівлі, джерело його походження, або виробника, вважати наявним вираз  «або еквівалент». При цьому якісні та технічні характеристики «товару – еквіваленту» повинні відповідати вимогам по даному предмету закупівлі.

У разі надання еквіваленту предмета закупівлі, Учасник подає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов’язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).

В складі пропозиції Учасник подає лист-гарантію, складену в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (за наявності),  щодо дотримання учасником в своїй діяльності Закону України «Про санкції», Указу Президента України від 02 квітня 2021 року № 140/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",а також про те, що запропонований товар не буде поставлятись з Республіки Білорусь та країни–агресора (зокрема з Російської Федерації)

З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось

"___" ________________ 2024 року                       ________________________________

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)