ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

код ДК 021:2015 - 38510000-3 – «Мікроскопи»

(код НК 024:2023 -35191 – Мікроскоп хірургічний загального призначення)

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Характеристика предмета закупівлі

| № | Найменування обладнання | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мікроскоп CALIPSO MD-500 або еквівалент | 1 |

МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

  - (код НК 024:2023 -35191 – Мікроскоп хірургічний загального призначення)

Мікроскоп  CALIPSO MD-500 (або еквівалент)

| №/пп | Найменування, параметр | Вимоги технічного завдання | Відповідність вимогам Так/Ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Технічні характеристики |
| 1.1 | Робоча відстань варіооб'єктива, мм | 200-400 |  |
| 1.2 | Окуляри, крат | 12,5 |  |
| 1.3 | Плавне фокусування, в межах, мм | 200 |  |
| 1.4 | Збільшення ручне, покрокове, крат | 1,8-18,9 |  |
| 1.5 | Поле зору, мм | 11,6-122,2 |  |
| 1.6 | Діоптрійна переміщення окулярів, дптр, не менше | ±5 |  |
| 1.7 | Діапазон регулювання між зіничної відстані, мм | 53-78 |  |
| 1.8 | Кут між оптичною віссю об'єктива і окулярами, град | ±90° |  |
| 1.9 | Механізм осьового обертання насадки бінокулярної | наявність |  |
| 1.10 | Помаранчевий світлофільтр | наявність |  |
| 1.11 | Зелений світлофільтр | наявність |  |
| 1.12 | Світлодіодне (LED) джерело світла | наявність |  |
| 1.13 | Система автоматичного регулювання освітлення (Smart Light) при зміні збільшень | наявність |  |
| 1.14 | Максимальна освітленість в предметній площині, лк, не менше | 90 000 – 30 000 |  |
| 1.15 | Флуоресцентне (Fluorescent Light) джерело світла | наявність |  |
| 1.16 | Адаптер бінокулярний 60° з поділювачем оптичним 20/80 на один канали | наявність |  |
| 1.17 | Скло захисне для об'єктива | наявність |  |
| 1.18 | Штатив підлоговий з поворотом коліс на 360° і блокуванням | наявність |  |
| 1.19 | Важіль врівноважуючий 918 мм, з можливістю регулювання рівноваги | наявність |  |
| 1.20 | Рукоятка V-подібна | наявність |  |
| 1.21 | Ковпачок силіконовий для рукоятки перемикання збільшень | наявність |  |
| 1.22 | Ковпачок силіконовий для рукоятки регулювання яскравості освітлювача | наявність |  |
| 1.23 | Кільце силіконове для варіооб’єктива | наявність |  |
| 1.24 | Ковпачок силіконовий для рукоятки V-подібної | наявність |  |
| 1.25 | Мінімальна настройка по висоті, мм | 655 |  |
| 1.26 | Максимальна настройка по висоті, мм | 1400 |  |
| 1.27 | Напруга живлення від мережі 50Гц, В | 100 - 245 |  |
| 1.28 | Максимальна потужність споживання, ВА, не більше | 65 |  |
| 1.29 | Маса, кг, не більше | 130 |  |
| 2 Додаткові вимоги |
| 2.1 | Гарантійний термін, не менше, років | 5 |  |
| 2.2 | Гарантійне та післягарантійне обслуговування | наявність |  |
| 2.3 | Експлуатаційна документація українською мовою | наявність |  |
| 2.4 | Декларація про відповідності вимогам Технічному регламенту України щодо медичних виробів | наявність |  |

Перелік документів, які необхідно надати учаснику:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовами) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 60 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 60 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу листа виробника або оригінал листа  (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5. Доставка, монтаж та пуск в експлуатацію повинні бути здійснені за рахунок Постачальника.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі в якому зазначити, що доставка, монтаж та пуск в експлуатацію обладнання буде проведено за рахунок Постачальника.

6. Відповідну технічну специфікацію, де у стовпці таблиці «Відповідність так/ні(зазначити  фактичні показники), з обов’язковим посиланням на сторінку з технічної документації»,  ЯКУ НЕОБХІДНО НАДАТИ В СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, зазначаються фактичні показники запропонованого учасником товару (інформацію надати не змінюючи порядок характеристик, що визначені в таблиці). Фактичні показники запропонованого учасником товару повинні бути не гіршими,, ніж це зазначено у вимогах замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, а також повинні підтверджувати відповідність встановленим замовником вимогам.

7. Поставка обладнання здійснюється по 31.12.2024р.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі, в якому зазначити погодження з цією вимогою.

УВАГА! У разі подання тендерної пропозиції, що не відповідає тендерній документації за формою, дозуванням та кількістю вся тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає тендерній документації відкритих торгів.