Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

«ДК 021:2015 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт будівлі №* (приймальне відділення) військової частини А* в/м №*, м. *)»

Відомість обсягів робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 4,635 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 3 | Знімання засклених вітражів | м2 | 8,67 |  |
| 4 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,25 |  |
| 5 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 18,67 |  |
| 6 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 14,3 |  |
| 7 | Розбирання багетів | м | 17,86 |  |
| 8 | Розбирання цементних плінтусів | м | 18,11 |  |
| 9 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2 | м2 | 4,61 |  |
| 10 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 44,98 |  |
| 11 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 39,14 |  |
| 12 | (Демонтаж)Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 18,67 |  |
| 13 | (Демонтаж)Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 18,67 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 14 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 18,67 |  |
| 15 | Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими (пластиковою вагонкою) | м2 | 18,67 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 16 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 53,25 |  |
| 17 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 11 |  |
| 18 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 43,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 4,61 |  |
| 20 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 10 |  |
| 21 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 57,86 |  |
| 22 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу(Сумішю штукатурною вогнетривкою) | м2 | 5,84 |  |
| 23 | Облицювання кахлями печей і груб | м2 | 5,84 |  |
| 24 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 19,27 |  |
| 25 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 19,27 |  |
| 26 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 19,27 |  |
| 27 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 19,27 |  |
| 28 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 18,59 |  |
| 29 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (бортик душових кабінок) | м3 | 0,05 |  |
| 30 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (облицюваня бортиків душових кабінок) | м2 | 0,68 |  |
| 31 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (вітражі) | м2 | 19,01 |  |
| 32 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 | м2 | 2,79 |  |
| 33 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв (нащельник) | м | 14,2 |  |
| 34 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 35 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 36 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 25,6 |  |
| 37 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 2 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 19,65 |  |
| 39 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 28 |  |
| 40 | Установлення поливальних кранів діаметром 20 мм | шт | 1 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3,5 |  |
| 42 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (б/у матеріалом з додованням нового) | к-т | 1 |  |
| 43 | Установлення змішувачів душових | шт | 2 |  |
| 44 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 2 |  |
| 45 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 1 |  |
| 46 | Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм | отвір | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (вентканал ПВХ) | м2 | 3,0772 |  |
| 48 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 49 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 9 |  |
| 50 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (дверні решітки) | грати | 3 |  |
| 51 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 3 |  |
| 52 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 2 |  |
| 53 | Демонтаж електропроводки | м | 12 |  |
| 54 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 3 |  |
| 55 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 2 |  |
| 56 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 57 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 58 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 19 |  |
| 59 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 19 |  |

Відомість  ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |
| 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 942,64 |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,6 |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 17,75 |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 3,1 |  |
| 5 |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год | 46,61 |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1007 |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,6 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 6 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,000146 |  |
| 7 |  | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,05964 |  |
| 8 |  | Плитки керамiчнi для стін | м2 | 64,337 |  |
| 9 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,0041464 |  |
| 10 |  | Нащельник металевий RAL | м | 15,62 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 6,3072 |  |
| 13 |  | Труба каналізаційна Ду 50 1,0м. | шт | 3,5 |  |
| 14 |  | Суміш штукатурна | кг | 352 |  |
| 15 |  | Суміш штукатурна вогнетривка | кг | 186,88 |  |
| 16 |  | Саморізи 9мм | шт | 1103,3507 |  |
| 17 |  | Саморіз армований | шт | 42,6 |  |
| 18 |  | Електроди | т | 0,0011362 |  |
| 19 |  | Папір шліфувальний | м2 | 0,184 |  |
| 20 |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 15,90348 |  |
| 21 |  | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,19905 |  |
| 22 |  | Стрічка скловолокно самоклеюча (серпянка) | м | 47,315 |  |
| 23 |  | Підвіс універсапльний,125/60 | шт | 116 |  |
| 24 |  | Кріплення для умивальника | шт | 2 |  |
| 25 |  | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 2,3 |  |
| 26 |  | Кріпильні болти 99MS 60051-00 | шт | 0,0184 |  |
| 27 |  | Свердлильні коронки В-373 | шт | 0,01127 |  |
| 28 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 325,858 |  |
| 29 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки вогнетривка | кг | 30,368 |  |
| 30 |  | Кольоровий шов/Фуга для швів | кг | 37,2071 |  |
| 31 |  | Кольоровий шов/Фуга для швів (вогнетривка) | кг | 2,89664 |  |
| 32 |  | Самовирівнювальна суміш | кг | 173,43 |  |
| 33 |  | Пиломатеріали | м3 | 0,000465 |  |
| 34 |  | Труби поліпропіленові PN 20 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм | м | 28 |  |
| 35 |  | Труби поліпропіленові PN 20 для теплої і холодної води діам. 32х3,5 мм | м | 19,65 |  |
| 36 |  | Кран кульовий діам. 25 мм | шт | 2 |  |
| 37 |  | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 19,19 |  |
| 38 |  | Поліетиленові кульові крани діам. 25 мм | шт | 2 |  |
| 39 |  | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм | шт | 6 |  |
| 40 |  | Вентиляційний ковпак діам.100 мм (ЕН-14 100) | шт | 1 |  |
| 41 |  | Блоки дверні металопластикові (комплексне постачання) | м2 | 2,79 |  |
| 42 |  | Металопластикова вхідна група | м2 | 19,01 |  |
| 43 |  | Профіль направляючий UD-27 | м | 32,1543 |  |
| 44 |  | Профіль CD-60 | м | 146,5723 |  |
| 45 |  | З'єднувач CD-60 | шт | 5,601 |  |
| 46 |  | З'єднювач універсальний для CD-профіля "Краб" | шт | 31,739 |  |
| 47 |  | Вентилятор Вентс ТТ 100 Т | шт | 1 |  |
| 48 |  | Пiдвiси | шт | 13,069 |  |
| 49 |  | Тяга підвісу | шт | 13,069 |  |
| 50 |  | Душова система | шт | 2 |  |
| 51 |  | Монтажна планка для змішувача | шт | 2 |  |
| 52 |  | Трап діам. 50мм | комплект | 2 |  |
| 53 |  | Трап діам. 100мм | комплект | 2 |  |
| 54 |  | Повiтроводи діам. 100мм | м | 13 |  |
| 55 |  | В'язальний дріт | 100кг | 0,004047 |  |
| 56 |  | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол., в ПВХ обол. 3х1, 5мм2, Uн=380В | 1000м | 0,019 |  |
| 57 |  | Коліно вентиляційне 100 | шт | 4 |  |
| 58 |  | Трійник вентиляційний 100 | шт | 2 |  |
| 59 |  | Муфта вентс 100 | шт | 4 |  |
| 60 |  | Трійник ППР Ду 25 | шт | 8 |  |
| 61 |  | Трійник ППР Ду 32 | шт | 1 |  |
| 62 |  | Трійник каналізаційний Ду50 | шт | 1 |  |
| 63 |  | Кріплення Ду50 | шт | 2 |  |
| 64 |  | Коліно каналізаційний Ду 50/90 | шт | 3 |  |
| 65 |  | Коліно каналізаційний Ду 50/45 | шт | 2 |  |
| 66 |  | Хрестовина каналізаційний Ду 50 | шт | 1 |  |
| 67 |  | Коліно ППР Ду 25х90° | шт | 9 |  |
| 68 |  | Коліно ППР Ду 32х90° | шт | 1 |  |
| 69 |  | Перехід ППР Ду 32/25 | шт | 1 |  |
| 70 |  | З"єднання ППР Ду 25 | шт | 12 |  |
| 71 |  | З"єднання ППР Ду 32 | шт | 6 |  |
| 72 |  | Перехід ППР Ду 25х1/2" | шт | 8 |  |
| 73 |  | Коліно ППР Ду 25х45° | шт | 4 |  |
| 74 |  | Американка ППР Ду 25х3/4 | шт | 2 |  |
| 75 |  | Кріплення для труб д.32 | шт | 15 |  |
| 76 |  | Крiплення для трубопроводів вентиляції 100 | шт | 14 |  |
| 77 |  | Панелi пластиковi (комплектне постачання) | м2 | 19,6035 |  |
| 78 |  | Сітка армувальна зварна | м2 | 21,197 |  |
| 79 |  | Дюбелі 6х60 мм | шт | 12,8158 |  |
| 80 |  | Дюбель-шурупи 150х10 мм. | шт | 10,0998 |  |
| 81 |  | Дюбель-шурупи 150х10 мм. | шт | 50,5666 |  |
| 82 |  | Піна монтажна | л | 2,96035 |  |
| 83 |  | Шпаклівка гіпсова KNAUF Fugenfuller для швів | кг | 13,5805 |  |
| 84 |  | Плитка керамічна підлогова | м2 | 19,6554 |  |
| 85 |  | Профіль напрямний | м | 37,6275 |  |
| 86 |  | Гвинти самонарізні 3,5х35 мм | шт | 211,2763 |  |
| 87 |  | Грати вентиляцiйнi дверні 400*100 | шт | 3 |  |
| 88 |  | Грати вентиляцiйнi 100 (А 100 ВРФ АБС клапан стельовий) | шт | 3 |  |
| 89 |  | Світильник світлодіодний P=20 Вт, вологостійкий | шт | 3 |  |
| 90 |  | Двірний дотягувач | шт | 3 |  |
| 91 |  | Емульсія протигрибкова | л. | 13,3125 |  |
| 92 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,051 |  |
| 93 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 1,375878 |  |
| 94 |  | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм (вологостійкі) | м2 | 62,328 |  |
| 95 |  | Коробка установочні під ГК наборні | шт | 5 |  |
| 96 |  | Розетка штепсельна | шт | 2 |  |
| 97 |  | Рамка до розеток двохмісна | шт | 3 |  |
| 98 |  | Рамка до розеток 4-х місна | шт | 1 |  |
| 99 |  | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,0394 |  |
| 100 |  | Дюбелi 6х40 | шт | 232,5321 |  |
| 101 |  | Дюбель ударний 6*60 | шт | 60 |  |
| 102 |  | Коробка розподільча | 100шт | 0,02 |  |
| 103 |  | Вимикач заглиблений для прихованої проводки, 2-х клавішний | шт | 1 |  |
| 104 |  | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 2 |  |
| 105 |  | Клей Перфикс | кг | 3,6524 |  |
| 106 |  | Грунтовка закріплююча | л | 3,79619 |  |
| 107 |  | Фіксатори пластмасові | шт | 86,715 |  |
| 108 |  | Кран поливальний 1/2" | шт | 1 |  |
| 109 |  | Сифон для умивальника | шт | 1 |  |
| 110 |  | Кран до пральної машини | шт | 1 |  |

Примітки:

* на підставі пункту 27 Особливостей у зв’язку з тим, що розкриття інформації про місце поставки товару несе загрозу безпеці замовника вказана інформація зазначається як назва населеного пункту, в якому надаються послуги

**у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент