Додаток 2

до тендерної документації

Технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі

код за ДК 021:2015 - 32230000-4 — Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (Автомобільні радіостанції Motorola DM4601E UFH (або еквівалент))

| Назва предмета закупівлі | Од. виміру | К-ть | Характеристика | Технічний опис | Запропоновані характеристики учасником | Відповідність (відповідає або ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобільні радіостанції Motorola DM4601E UFH (або еквівалент) | шт. | 10 | Відповідність міжнародному стандарту/протоколу: DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |  |  |
|  |  |  | Відповідність вимогам по стійкості до механічних і кліматичних впливів | для вітчизняних виробників — ГОСТ 16019-2001 (група В4, 1 ступеня жорсткості); для іноземних виробників — MIL-STD 810 E/F/G, не менше IP54 (згідно технічної документації виробника) |  |  |
|  |  |  | Діапазон робочих частот | 403-470 МГц |  |  |
|  |  |  | Програмування кроку сітки частот | 12,5 кГц |  |  |
|  |  |  | Кількість каналів | не менше 1000 каналів, чотири канальні набори (зони). Перемикання каналів повинно здійснюватися за допомогою перемикача каналів |  |  |
|  |  |  | Чутливість приймача | не гірше 0,18 мкВ — при відношенні сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ у аналоговому режимі; не гірше 0,16 мкВ — при відносній кількості похибок BER 5% у цифровому режимі |  |  |
|  |  |  | Потужність передавача | від 15 до 25 Вт (функція, що програмується) |  |  |
|  |  |  | Введення або зміна каналів має проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення |  |  |
|  |  |  | Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів для забезпечення повної сумісності: | радіостанція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі |  |  |
|  |  |  |  | Підтримка кодування та декодування: CTCSS, 2-tone в аналоговому режимі |  |  |
|  |  |  |  | Підтримка автентифікації доступу радіостанції до існуючої системи цифрового радіозв'язку МВС стандарту DMR з використанням ключа доступу до системи |  |  |
|  |  |  |  | Наявність функції авторизованого дистанційного блокування радіостанції |  |  |
|  |  |  |  | Підтримка функції перевірки знаходження радіостанції в зоні радіопокриття |  |  |
|  |  |  |  | Підтримка екстреного виклику |  |  |
|  |  |  | Шифрування радіоканалу: | криптографічний захист інформації за алгоритмами: ARC-4 з довжиною ключа 40 біт та AES з довжиною ключа 256 біт |  |  |
|  |  |  | Підтримка перепрограмування по радіоефіру |  |  |
|  |  |  | Програмне налаштування за допомогою ЕОМ: | конкретних частот із визначеної робочої смуги |  |  |
|  |  |  |  | потужності несучої передавача |  |  |
|  |  |  |  | кроку сітки частот |  |  |
|  |  |  |  | програмування інших додаткових функцій радіостанції |  |  |
|  |  |  | Програмування функції сканування каналів по деяким каналам, а також пріоритетного сканування |  |  |
|  |  |  | Режими роботи: | прямий режим (без використання ретранслятору) |  |  |
|  |  |  |  | конвенційний (через ретранслятор) одно або багатосайтовий (ретранслятори з’єднуються між собою через IP мережу (WAN, LAN тощо) |  |  |
|  |  |  |  | транкінговий (через один або декілька сайтів) з динамічним автоматичним розподілом вільних каналів без застосування окремого каналу управління |  |  |
|  |  |  |  | автоматичний роумінг (автоматичне перемикання робочих каналів при переміщенні між зонами покриття різних ретрансляторів у системі) |  |  |
|  |  |  | Програмування індивідуального номеру не менш ніж п’ять цифр |  |  |
|  |  |  | Встановлення обмеження часу безперервної роботи на передачу до 3 (трьох) хвилин (функція що програмується) до 3 (трьох) хвилин (функція що програмується) |  |  |
|  |  |  | Діапазон робочих температур | від -30 °С до +60 °С |  |  |
|  |  |  | Штатний динамік | мінімальна потужність 3 Вт |  |  |
|  |  |  | Наявність в радіостанції: | дисплей з відображенням поточного каналу та зони, режиму роботи, відображення номера та назви абонента, що здійснив виклик, навігації по меню радіостанції та доступу до списку контактів збережених в радіостанції; |  |  |
|  |  |  |  | GPS |  |  |
|  |  |  |  | Bluetooth 4.0 |  |  |
|  |  |  |  | Wi-Fi |  |  |
|  |  |  | Комплектація | Прийомо-передавач з активованими відповідними функціями |  |  |
|  |  |  |  | Антена автомобільна 403-430 мгц з коефіцієнтом підсилення не менше 2,15 дбі, круговою діаграмою спрямованості, вертикальною поляризацією, хвильовим опором 50 Ом, на магнітному кріпленні з кабелем довжиною не менше 4 м та штатним роз’ємом до радіостанції; |  |  |
|  |  |  |  | Зовнішній мікрофон з кнопкою РТТ |  |  |
|  |  |  |  | Кабель живлення радіостанції від бортової мережі 12 В транспортного засобу із запобіжником довжиною не менше 3 м |  |  |
|  |  |  |  | Кріплення до радіостанції для її монтажу в салоні транспортного |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка виробника |  |  |
|  |  |  | Гарантійне обслуговування | 12 місяців, не менше |  |  |
|  |  |  | Післягарантійне обслуговування | 36 місяців, не менше |  |  |

1. Товар повинен бути новим (2023-2024 року виготовлення) та не відновленим, таким що не використовувався.

2. Учасник повинен надати Авторизаційний лист від виробника радіостанцій або його офіційного   представника/дистриб’ютора (з підтвердженням його авторизації) на продаж, гарантійне та  післягарантійне обслуговування  радіостанцій на території України (надається у складі тендерної пропозиції);

- учасник надає Замовнику під час постачання товару документи або їх завірені копії, якими   виробник підтверджує відповідність серійних номерів поставлених радіостанцій та їх типу;

- у разі якщо запропоновано аналогічний товар (еквівалент) Учасник має надати   інформаційний лист (довільної форми), виданий Motorola Solutions (виробником обладнання,   яке використовується  у вже побудованій системі радіозв'язку, в якій будуть   використовуватись радіостанції) або його офіційним представництвом в Україні, а у разі відсутності офіційного представництва (представника) в Україні від офіційного дистриб’ютора на території України, що підтверджує можливість їх безпечного використання в системі та підтримку функцій, викладених в технічних вимогах.

3. Місце поставки товару: буде надано Замовником після укладення договору (м. Тернопіль).

4. У ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, оплату митних тарифів, тестування обладнання тощо.

5. У разі пошкодження товару під час його транспортування учасник бере на себе зобов’язання замінити пошкоджений товар на новий. Відповідальність за доставку товару, а отже його цілісність несе учасник.

6. При отримання товару, у разі виявлення браку, замовник залишає за собою право повернути неякісний товар, натомість отримати якісну заміну.

7. При виявлені недоліків (дефектів) товару протягом гарантійного терміну, учасник повинен усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок.

8. Для підтвердження гарантійного строку переможець закупівлі при поставці надає належним чином оформлені гарантійні талони.

9. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів.

Не допускається до закупівлі товари походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран. Не розглядаються пропозиції із продукцією, компанії яких внесені в санкційні списки НАЗК, як міжнародні спонсори війни.

Примітка: Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Невиконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

У випадку, якщо Учасником буде запропоновано «еквівалент» на товар із іншими характеристиками, а ніж ті, які передбачені у даному додатку – учасник подає додатково порівняльну характеристику.

*Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, порівняльну таблицю із зазначенням країни виробника, повної назви Товару, що пропонується ним у складі тендерної пропозиції, технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів) та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються).

Враховуючи те, що  посилання на конкретні параметри застосовані виключно з метою визначення орієнтовних характеристик, що  плануються до закупівлі (за результатом аналізу ринку України), документація не містить вимог, що обмежують конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.

«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

_____________________________________________________________

[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]