Додаток № 1

Детальний опис

предмету закупівлі та технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі:

Металодетектор Vallon VX1

код ДК 021:2015:35120000-1 «Системи та пристрої нагляду та охорони»

Металодетектор Vallon VX1

Товар має бути новим, виготовленим в 2022 році, не перебував в експлуатації, якісним та поставлятися в упаковці, заводу виробника, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробництва (надати гарантійний лист у складі пропозиції).

•	Товар повинен мати паспорт та інструкцію (надати у складі пропозиції).

• 	Якість товару повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної категорії товару.

У складі пропозиції необхідно надати порівняльну таблицю відповідності технічних характеристик, товару, що пропонується учасником, вимогам Замовника за зразком:

| Технічні характеристики Замовника | Технічні характеристики які пропонують учасники |
| --- | --- |
| Датчик | Зонд Сенсорна відстань: 50 см Діаметр трубки зонда: Ø 3,2 см Діапазон вимірів: ± 20.000 нт |  |
| Аварійний сигнал | Оптичний (LED)/акустичний/вібрація |  |
| Водонепроникний | Прилад: IP68, 1,5 м (30 хв. при 20 °C) Сенсорний зонд VSM: IP68, 60 м |  |
| Глибина пошуку | не менше 6 метрів |  |
| Пакувальні розміри* | Рюкзак – стандарт 81 x 16 x 11 см Рюкзак у валізі – стандарт 84 x 30 x 17 см *Допустиме відхилення ± 3 %. |  |
| Зовнішні чинники | Згідно MIL-STD-810G (F501.4-I, II, F502.4-I, II, F503.4-I, F506.4-III, F512.4-II, F516.5-IV) |  |
| Вага* | Детектор із стандартною батареєю (або без) 3,60 кг/3,04 кг Детектор з рюкзаком у валізі, включаючи комплект поставки. 9,20 кг *Допустиме відхилення ± 10 %. |  |
| Батареї/Акумулятор | 4 x алкалінові батареї 1,5 В типу LR20 – стандарт 4 x нікель-металогідридні акумулятори (NiMH) 1,2 В типу HR20 |  |
| Батареї-/Рівень заряду* | Алкалінові батареї: ⁓ 100 год NiMH-акумулятори (10.000 мА∙год): ⁓ 100 год *Робоча температура ⁓ 20 °C, LR20: Varta Industrial, HR20: NiMH-акумулятори. |  |
| Комплект поставки: |
| Блок керування VX1 | + |  |
| цифровий зонд VSM | + |  |
| штанга для перенесення з телескопом | + |  |
| наплічний ремінь | + |  |
| навушник | + |  |
| рюкзак | + |  |
| валіза | + |  |
| 4 x алкалінові батареї 1,5 В типу LR20 | + |  |
| інструкція з експлуатації | + |  |
| Функції металодетектора: |
| Модульна система магнітометра для виявлення боєприпасів, що не розірвалися, включаючи великі глибини | + |  |
| Індикатор виявлення залежить від полярності (світлодіодний, акустичний) | + |  |
| Не потрібне сенсорне юстирування | + |  |
| Інтерфейси: Bluetooth® та Wi-Fi та послідовний інтерфейс | + |  |
| Прийом та обробка даних за допомогою програмного забезпечення VALLON | + |  |
| Знімний сенсорний зонд VSM для гнучкого застосування у всіх мультиканальних системах VALLON | + |  |