Додаток 3

до тендерної документації

Подається у наведеному нижче вигляді, на    фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: «Поточний ремонт частини нежитлового приміщення №61 підвального поверху (літ.А-5), площею 144,2 кв.м., розташованого за адресою: вул. Демократична, 66 у м.Запоріжжі»

Місце надання Послуги: м. Запоріжжя, вул. Демократична, буд. 66

Строк надання Послуги: до 30.12.2023 року включно.

Умови оплати: відстрочення оплати за фактом наданих послуг упродовж 180 календарних днів (частинами).

Обсяги закупівлі:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 34 |  |
| 2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 206,86 |  |
| 3 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 206,86 |  |
| 4 | Засіб для знищення плісняви концентрат 1:4 1 л | л | 18,6174 |  |
| 5 | Грунтування стін | м2 | 206,86 |  |
| 6 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 18,7974 |  |
| 7 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 222,32 |  |
| 8 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 4,55092 |  |
| 9 | Клей для кріплення та армування пінополістир. і мін.плит "К-114" | кг | 273,0552 |  |
| 10 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 206,86 |  |
| 11 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 18,6174 |  |
| 12 | Суміш Кнауф- НР старт | кг | 372,348 |  |
| 13 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 206,86 |  |
| 14 | Суміш Кнауф- НР фініш MD | кг | 372,348 |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 206,86 |  |
| 16 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 18,6174 |  |
| 17 | Фарба акрилова водоемульсійна | л | 82,744 |  |
| 18 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 18,5 |  |
| 19 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 28,5 |  |
| 20 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін | м2 | 28,79 |  |
| 21 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 185,25 |  |
| 22 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 11,57 |  |
| 23 | Хрестики для укладання плитки | шт | 120 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 15 |  |
| 25 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 129,2 |  |
| 26 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 129,2 |  |
| 27 | Засіб для знищення плісняви концентрат 1:4 1 л | л | 11,628 |  |
| 28 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 129,2 |  |
| 29 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,9044 |  |
| 30 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 144 |  |
| 31 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 12,96 |  |
| 32 | Суміш Кнауф- НР старт | кг | 259,2 |  |
| 33 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 144 |  |
| 34 | Суміш Кнауф- НР фініш MD | кг | 259,2 |  |
| 35 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 144 |  |
| 36 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 12,96 |  |
| 37 | Фарба акрилова водоемульсійна | л | 40,32 |  |
| 38 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 27,3 |  |
| 39 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 116,3 |  |
| 40 | (Демонтаж) Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм | м2 | 144,2 |  |
| 41 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 144,2 |  |
| 42 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 2,94168 |  |
| 43 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 144,2 |  |
| 44 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до товщини 15 мм | м2 | 144,2 |  |
| 45 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 2595,6 |  |
| 46 | Поліпшене фарбування колером олійним підлог | м2 | 144,2 |  |
| 47 | Емаль акрілова для дерев'яних та бетонних підлог | кг | 52,7772 |  |
| 48 | Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм | м2 | 12,47 |  |
| 49 | Саморіз 3,5х16мм | шт. | 451 |  |
| 50 | Плита ОSB | м2 | 12,78 |  |
| 51 | Обшивання каркасних стін пронастілом | м2 | 6 |  |
| 52 | Профільований лист | м2 | 6,3 |  |
| 53 | Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм | т | 0,000132 |  |
| 54 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 5 |  |
| 55 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 12 |  |
| 56 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 75 |  |
| 57 | Установлення ящика для лічильника електричної енергіїї | шт | 1 |  |
| 58 | Ящик для лічильника електричної енергії | шт | 1 |  |
| 59 | Установлення електролічильників побутових однофазових | шт | 1 |  |
| 60 | Лічильник НІК 2102-02 М1 | шт | 1 |  |
| 61 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 62 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С16А | шт | 1 |  |
| 63 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 10 |  |
| 64 | Розетка зовнішня одинарна біла | шт | 7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Розетка зовнішня подвійна біла | шт | 3 |  |
| 66 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 15 |  |
| 67 | Вимикач зовнішній 1кл білий | шт | 11 |  |
| 68 | Вимикач зовнішній 2кл білий | шт | 4 |  |
| 69 | Монтаж гофротруби для електропроводки діаметром 20 мм, укладених в борознах під заливку | м | 75 |  |
| 70 | Труба ПВХ гнучка гофр.діам.20 мм | м | 75,75 |  |
| 71 | Коробка розподільча вологостійка ІР65 100х100х70 | шт | 14 |  |
| 72 | Тримач кліпса СF20 діам.20мм | шт | 75 |  |
| 73 | Дюбель-цвях швидкого монтажу поліетиленовий, потай 6х60 | шт | 150 |  |
| 74 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 75 |  |
| 75 | Кабель силовий ВВГ-П нгд 2х2,5мм | м | 77,25 |  |
| 76 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 16 |  |
| 77 | LED cвітильник ІР65 овал 12W 6500К 220V | шт | 16 |  |
| 78 | Дюбель-цвях швидкого монтажу поліетиленовий, потай 6х60 | шт | 32 |  |
| 79 | Навантаження сміття вручну | т | 12,85 |  |
| 80 | Перевезення сміття до 30 км | т | 12,85 |  |

Примітка: У разі, якщо у цьому технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент)

# Для підтвердження технічних характеристик предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

# 1) Гарантійні терміни на виконані послуги впродовж одного року, що підтверджується гарантією учасника (з обов’язковим зазначенням предмету закупівлі, номеру закупівлі та процедури закупівлі) в довільній формі.

# 2) Договірну ціну у сканованому вигляді, яка повинна бути складена відповідно до форми, визначеної Додатком 30 до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» у форматі *.pdf, та надається разом з документами, визначеними пунктом 6 Розділу ІІІ тендерної документації, складеними за допомогою програмного комплексу «АВК-5».

# Крім цього розрахунки договірної ціни з усіма необхідними документами, що входять до її складу, необхідно надати у форматі *.imd, *.ims.

Договірна ціна визначається як динамічна.

# 3) Гарантійний лист, підписаний уповноваженою особою Учасника, в якому він гарантує виконати послуги якісно з дотриманням стандартів, які діють на території України та у зазначений термін закупівлею/Договором про закупівлю (з обов’язковим зазначенням предмету закупівлі, номеру закупівлі та процедури закупівлі).