Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю:

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Медичне обладнання різне, 5 лотів)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 
закупівлі. **

Лот 1 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Стаціонарне донорське крісло (10789 Донорське крісло/донорська кушетка) - 6 шт.

Вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колір: Червоний |  |
| 2 | Складається з міцного металевого каркаса, на якому розташовані м'які подушки |  |
| 3 | Збірна конструкція підлокітників (зміна положення підлокітника) |  |
| 4 | Контроль положення крісла (зміна положень крісла здійснюється за допомогою ручки керування) |  |
| 5 | Робоче положення крісла на рівні поясу для проведення флеботомії |  |
| 6 | Для оббивки крісла використовується м'який матеріал, який можна обробляти дезінфікуючим засобом |  |
| 7 | Технічні вимоги: макс. навантаження - 180 кг; макс. навантаження на дно підлокітника - 5 кг; габаритна довжина - 1700 мм; габаритна ширина - 900 мм; габаритна висота - 1250 мм; посадочна висота - 600 мм. |  |

Лот 2 - 33194200-8 Пристрої та інструменти для переливання крові - Електромеханічний стенд для контрольованого процесу фільтрації крові (62736 Стійка для зберігання медичних виробів) - 2 шт.

Вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стенд для контрольованого процесу фільтрації крові полегшує і покращує фільтрацію крові в контейнерах для крові. |  |
| 2 | Стенд виготовлений з міцної та стійкої до корозії сталі яку можна обробляти дезінфекційними розчинами. |  |
| 3 | Ергономічний дизайн дозволяє легко і швидко почати процес фільтрації, встановлюючи висоту. |  |
| 4 | Може використовуватися для всіх видів мішків крові. |  |
| 5 | Рух активується при натисканні на педаль |  |
| 6 | Регульована відстань між гачками і лотками. |  |
| 7 | Колеса обладнані поворотним механізмом та функцією фіксації коліс |  |

Лот 3 - 33194200-8 Пристрої та інструменти для переливання крові - Роликові щипці для ручної очистки магістралі (33969 Лещата хірургічні для робочого стола) - 3 шт.

Вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ручний роликовий затискач з легкого алюмінієвого сплаву з колесиками з нержавіючої сталі на підшипниках. |  |
| 2 | Очищувач дозволяє простим і практичним способом очистити ПВХ магістралі контейнерів для крові. |  |

Лот 4 - 33194200-8 Пристрої та інструменти для переливання крові - Запаювач поліхлорвінілових трубок стаціонарний (62054 Апарат для зварювання лабораторних трубок) - 1 шт.

Вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій повинен бути призначений для запаювання ПВХ трубок контейнерів для крові |  |
| 2 | Пристрій повинен бути оснащеним світловим та звуковим індикатором правильного /неправильного запаювання |  |
| 3 | Пристрій повинен запаювати ПВХ трубки контейнерів для крові будь-якого виробника |  |
| 4 | Кожен шов повинен бути в вигляді центральної лінії, що дозволяє виконати легке відокремлення однієї частини від іншої. |  |
| 5 | Пристрій повинен бути оснащеним оптичним датчиком всередині затискача |  |
| 6 | Пристрій повинен бути оснащеним кільцем підсвічування |  |
| 7 | Пристрій повинен мати можливість запаювати ПВХ труби діаметром від 2-7 мм. |  |
| 8 | Пристрій повинен запаювати трубки не більше ніж 3 секунди |  |
| 9 | Запаювач повинен бути обладнаний функцією сну у разі тривалої перерві у роботі задля економії електроенергії |  |
| 10 | Пристрій повинен працювати від загальної мережі 220 В |  |
| 11 | Запаювач повинен бути виконаний з нержавіючої сталі з окремними частинами які виконані з пластику. |  |

Лот 5 - 33194200-8 Пристрої та інструменти для переливання крові - Вагопомішувач (13459 Ваги для зважування крові) - 6 шт.

Вимоги:

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій повинен бути призначений для контрольованого взяття крові у донора |  |
| 2 | Пристрій повинен мати лоток для контейнеру який постійно колихається в різних напрямках |  |
| 3 | Пристрій повинен виконувати роботу як самостійно так і в тандемі з запаювачем |  |
| 4 | Пристрій повинен бути обладнаний автоматичною зупинкою забору крові |  |
| 5 | Пристрій повинен працювати від акумуляторної батареї |  |
| 6 | Пристрій повинен працювати від повністю зараженого акумулятора близько 10 годин. |  |
| 7 | Кількість донацій за 1 повний заряд акумулятора від 30 до 50 |  |
| 8 | Пристрій повинен бути обладнаний затискачем із визначенням положення трубки |  |
| 9 | Пристрій повинен бути обладнаний повнокольоровим сенсорним дисплеєм з зрозумілою навігацією користувача |  |
| 10 | Пристрій повинен бути обладнаний світлодіодним індикатором процесу забору донорської крові |  |
| 11 | Пристрій повинен бути обладнаний функцією автоматичного вимкнення після простою |  |
| 12 | Діапазон об’єму дози крові - від 200 до 500 мл |  |
| 13 | Пристрій повинен мати можливість підключення до ПК за допомогою бездротового радіочастотного передавача |  |
| 14 | Пристрій повинен бути укомплектовано CD диском з програмним забезпеченням виробника для підключення до ПК. |  |
| 15 | Пристрій повинен мати можливість в подальшому укомплектовуватися сканером штрих кодів. |  |
| 16 | Пристрій повинен бути розрахований на алгоритм штрих кодування який вимагає ІвВТ у разі використання сканерів штрих кодів. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2023. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено  законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмета закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

Київ 2023

# Comments

03.11.2023 В додатку 2 до тендерної документації вимоги  до лоту 4 викладено в новій редакції.