Додаток 1

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Столики операційні)

1. Залишковий термін придатності товару на момент постачання повинен складати  не меньше 75% загального терміну їх зберігання, встановленого в інструкції по використанню.

2. Товар має бути дозволений для застосування в Україні та мати декларацію про відповідність технічному регламенту, копія якої надається Учасником у складі тендерної пропозиції та на кожну окрему партію при поставці.

3. Запропонований товар повинен мати інструкції з використання (застосування) українською мовою, що будуть надані при постачанні. У разі якщо інструкції з використання (застосування) не передбачені – Учасник надає лист-пояснення у складі тендерної пропозиції.

4. Запропонований товар повинен мати сертифікати/паспорти якості до кожної серії або партії виробництва, які надаються на кожну окрему партію при поставці (у разі надання сертифікатів/паспортів якості іноземною мовою, вони повинні мати переклад українською мовою).

5. Товар повинен зберігатися в упаковці виробника, не допускається порушення чи пошкодження зовнішньої та внутрішньої упаковки.

6. Зберігання та транспортування товару повинно відповідати вимогам, зазначеним в інструкції з використання (застосування) товару (температурний режим тощо).

7. Інша інформація: Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.

8. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінал гарантійного листа, яким підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника та замовника, номер оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

Лот №1 на суму: 48 000 грн 00 коп

| Назва товару | Кількість | Од. виміру |
| --- | --- | --- |
| Столик анестезіолога, столешниця з нержавіючої сталі СА-5 | 1 | шт |
| Столик анестезіолога, столешниця з нержавіючої сталі СА-3 | 2 | шт |
| Столик надліжковий СНА-1 | 1 | шт |
| Столик інструментальний СІ-3 | 1 | шт |

Медико-технічні вимоги на Столик анестезіолога, столешниця з нержавіючої сталі  СА-5

|  | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- |
|  | Столик використовуються для розміщення медикаментів, інструментів, допоміжних пристосувань, необхідних для роботи медичного персоналу. |  |
|  | Суцільно-зварна конструкція з металу |  |
|  | Столешниця виготовлена з нержавіючої сталі |  |
|  | Робоча поверхня обрамлена 3 см бортиками , які перешкоджають випадінню інструментів |  |
|  | Обладнаний 2-ма висувними ящиками і двухдверним сейфом ( один з замком). |  |
|  | Оснащений сейфом з замком та двома дверцятами |  |
|  | Має бути оснащений висувними полицями для записів з обох сторін столика |  |
|  | Габаритні розміри полиць 450 мм х 310 мм |  |
|  | Столик має бути пересувним на 4-х колесах |  |
|  | Металеві поверхні покриваються тільки екологічно чистими полімерними фарбами, методом порошкового фарбування |  |
|  | Габаритні розміри: |  |
|  | Ширина 560мм |  |
|  | Висота 865 мм |  |
|  | Довжина 700 мм |  |
|  | Розмір стільниці 665х515 мм |  |
|  | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
|  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  | Післягарантійне обслуговування. |  |
|  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 стосовно «Проектування, розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 ; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
|  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 стосовно «Проектування та розроблення ,виробництва, реалізації та обслуговування ліжок та меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 ; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
|  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  | Виробник повинен мати Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. (надати копію) |  |
|  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |

Медико-технічні вимоги на столик Столик анестезіолога, столешниця з нержавіючої сталі СА-3

| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- |
| Використовується для розміщення медикаментів, інструментів, допоміжних пристосувань, необхідних для роботи в операційній |  |
| Столик представляє собою пересувну каркасну конструкцію з алюмінієвих профілів і композитних матеріалів |  |
| При виготовлені столика використовуюється високоякісний алюмінієвий профіль та металокомпозитні панелі товщиною 3 мм. |  |
| Алюмінієвий профіль виготовляється з високоякісного первинного сплаву алюмінію EN AW 6060/6063, це сплав з високою пластичністю, важливі показники якого підвищуються за допомогою термічної обробки, і відомий як сплав AL-Mg-Si. |  |
| Фарбується профіль методом порошкового фарбування, колір RAL 9016 |  |
| Використання алюмінієвого профілю та металокомпозитних панелей забезпечую гігієнічність виробу та стійкість до корозії. |  |
| Столик обладнано трьома висувними ящиками, які висуваються за допомогою телескопічних направляючих |  |
| Розмір ящика 490х320х140 мм |  |
| Ящики оснащено пластиковими контейнерами, які при необхідності, можна витягувати |  |
| Об’єм пластикового контейнера 22 л |  |
| Для зручності роботи медичного персоналу передбачена висувна (по обидва боки)полиця для записів розміром 300х375 мм |  |
| Столешниця виготовлена з нержавіючої сталі товщиною 1 мм та має 3-см захисні бортики |  |
| Розмір столешниці 645х445 мм |  |
| З метою запобігання пошкоджень при транспортуванні столика, столешниця виробу покрита транспортувальною плівкою. |  |
| Нижня полиця для розміщення додаткового приладдя виготовлена з металокомпозиту |  |
| Обладнано 4-ма самоорієнтованими колесами (типу ролик-гума), два колеса з гальмівною системою |  |
| Габаритні розміри: |  |
| Довжина 465 мм |  |
| Ширина 625 мм |  |
| Висота 1010 мм |  |
| Відстань між нижньою полицею до ящика 240 мм |  |
| Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах |  |
| Столик поставляється в зібраному вигляді та повністю готовий до експлуатації |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |
| Післягарантійне обслуговування |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування, розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| Рік виготовлення не раніше 2023 |  |

Медико-технічні вимоги на Столик надліжковий СНА-1

|  | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- |
|  | Столик представляє собою пересувну збірно-зварну конструкцію з ступінчастим регулюванням висоти столешниці |  |
|  | Опорний каркас виготовлено з профільної труби 30х30 мм |  |
|  | Рухома частина столика виготовлена з профільної труби 25х25 мм |  |
|  | Основа столешниці виготовлена з листового металу товщиною 2 мм |  |
|  | Робоча поверхня столешниці виготовлена пластику та має захисні бортики |  |
|  | Столешниця розміром 600х450 мм |  |
|  | Жорсткість конструкції та фіксація робочої поверхні на обраній висоті забезпечується системою фіксаторів |  |
|  | Фіксація нахилу столешниці за допомогою фігурного гвинта |  |
|  | Столик розміщено на 4-х колесах (типу ролик-гума) Ø 50 мм |  |
|  | Два колеса з гальмівною системою |  |
|  | Всі металеві частини фарбуються методом порошкового фарбування |  |
|  | Метал, перед фарбуванням проходить цикл хімічної обробки, що робить виріб стійким до корозії і більш довговічним в експлуатації. |  |
|  | Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах. |  |
|  | Габаритні розміри: |  |
|  | Довжина 400 мм |  |
|  | Висота 710-1050 мм |  |
|  | Ширина 400 мм |  |
|  | Вага 7 кг |  |
|  | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
|  | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
|  | Післягарантійне обслуговування. |  |
|  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Виробництво меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію) |  |
|  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Виробництво меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію) |  |
|  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
|  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |

Медико-технічні вимоги на Столик інструментальний СІ-3

|  | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- |
|  | Столик інструментальний Сі-3 представляє собою полегшену мобільну конструкцію багатофункціонального призначення, для використання в медичних установах різного профілю. |  |
|  | Конструктивно столик складається з двох бічних стійок на колесах, двох основ полиць та двох полиць. |  |
|  | Бокові стійки та основи полиць з&apos;єднуються за допомогою гайок М8. |  |
|  | Бокові стійки столика виконані з гнутої металевої труби Ø16 мм та профільної труби 20х20 мм |  |
|  | Основи полиць виконані з гнутого листового металу товщиною 1 мм. |  |
|  | Бокові стійки та основи полиць пофарбовані білою полімерною фарбою |  |
|  | Перед фарбуванням метал проходить цикл хімічної обробки, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії. |  |
|  | Верхня та нижня полиці виготовлені з гнутої нержавіючої сталі |  |
|  | Полиці встановлюються на гумові прокладки. |  |
|  | Колеса самоорієнтовні, металева основа, гумово-пластиковий ролик. |  |
|  | Габаритні розміри |  |
|  | Довжина 630 мм |  |
|  | Ширина 420 мм |  |
|  | Висота 975 мм |  |
|  | Відстань між полицями 363 мм |  |
|  | Розмір полиці 580х380 мм |  |
|  | Вага не більше 13 кг |  |
|  | Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах. |  |
|  | Післягарантійне обслуговування. |  |
|  | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
|  | Інструкція з експлуатації українською мовою |  |
|  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування, розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
|  | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
|  | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
|  | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
|  | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
|  | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
|  | Рік виготовлення не раніше 2023 |  |