# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Капітальний ремонт автодрезини типу АЛг з встановленням вантажопідіймального обладнання, код 50220000-3 «Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги» за  ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт автодрезини типу АЛг з встановленням вантажопідіймального обладнання | послуга | 1 |

Опис: послуга надається з метою відновлення технічного стану автодрезини типу АЛг, що знаходиться в господарському віданні та експлуатується метрополітеном міста Києва.

1. Об’єкт надання послуги - автодрезина типу АЛг, зав. №084, інв. №58930, 1986 року виготовлення, з наступними технічними характеристиками:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Швидкість руху максимальна, км/год | 70 |
| 2 | Швидкість руху з причіпним навантаженням 400 кН (40тс) на підйомі 10‰, км/год, | не більше 30 |
| 3 | Навантаження причіпне максимальне, кН (тс): - при прямуванні по перегонах - при маневрових роботах | 200 (20) 400 (40) |
| 4 | Ухил здоланий, максимальний, ‰ | 60 |
| 5 | Вантажопідйомність платформи, т | не більше 5 |
| 6 | Габарит у транспортному положенні (відповідно до ДСТУ Б ГОСТ 23961:2011) | «М» |
| 7 | Маса в спорядженому стані, т | не більше 13 |
| 8 | Колісна формула | 0-2-0 |
| 9 | Ширина колії, мм | 1520 |
| 10 | Діаметр коліс за колом кочення, мм | 710 |
| 11 | Висота осі автозчепу від рівня головки рейки, мм | 1050±20 |
| 12 | Тип гальм | пневматичні прямодіючі та ручне стоянкове гальмо |
| 13 | Передаточні числа: - реверса - осьового редуктора | 2,483 2,444 |
| 14 | Тип (модель) двигуна | ЗІЛ-130 |

2. Місцерозташування об’єкта надання послуги – електродепо «Дарниця» КП «Київський метрополітен», за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А.

3. Обсяг надання послуги:

- капітальний ремонт – відповідно до дефектного акту Замовника.

- поліпшення – встановлення вантажопідіймального обладнання на автодрезину типу АЛг.

4. Основні характеристики, що встановлюються до вантажопідіймального обладнання:

4.1 Марка та модель вантажопідіймального обладнання ________ (Palfinger PK 15500Т – ЕН В або еквівалент, що відповідає технічним характеристикам, зазначеним у пункті 4.2 цієї технічної специфікації. Учасником зазначається марка та модель вантажопідіймального обладнання).

4.2. Технічні характеристики:

4.2.1. Максимальний виліт стріли – _________ м (зазначається Учасником максимальний виліт стріли, який повинен бути в межах від 7,8 м до 8,0 м).

4.2.2. Максимальний вантажний момент – _______ тм (зазначається Учасником максимальний вантажний момент, який повинен бути не менше 13,26 тм).

4.2.3. Кут обертання – _______ градусів (зазначається Учасником кут обертання, який повинен бути не менше 420 градусів).

4.2.4. Вантажопідйомність при максимальному вильоті стріли – _______ кг (зазначається Учасником вантажопідйомність при максимальному вильоті стріли, яка повинна бути не менше 1700 кг).

4.2.5. Максимальна вантажопідйомність – ________ кг (зазначається Учасником максимальна вантажопідйомність, яка повинна бути не менше 5800 кг).

4.2.6. Маса обладнання без гідравлічного насоса та робочої рідини – _____ кг (зазначається Учасником маса обладнання без гідравлічного насоса та робочої рідини, яка повинна бути не більше 1440 кг).

4.2.7. Тип приводу рухомих частин – гідравлічний.

4.2.8. Кількість вертикальних упорів з гідравлічним приводом та гідравлічними замками – _________ од. (зазначається Учасником кількість упорів, яка повинна бути не менше 2 од.).

4.2.9. Оснащене приводом вертикального висування вертикальних упорів (аутригерів).

4.3. Управління вантажопідіймальним обладнанням:

- основне – з кабіни керування та за допомогою окремого пульта керування по безпровідному зв’язку з зоною досяжності до 10 метрів;

- резервне – за допомогою важелів, розміщених на спеціальній консолі з ручним доступом.

4.4. Освітлення робочої зони вантажопідіймального обладнання реалізовано на базі світлодіодних світильників (прожекторів).

4.5. Вантажопідіймальне обладнання відповідає вимогам _________________________ (ДСТУ EN 12999:2021 Крани вантажопідіймальні. Крани-маніпулятори (EN 12999:2020, IDT) або іншому чинному в Україні національному нормативному документу, або міжнародному чи європейському нормативному документу, прийнятому як національний стандарт методом підтвердження. Учасник повинен чітко зазначити позначення та повне найменування нормативного документа, вимогам якого відповідає вантажопідіймальне обладнання)

5. Умови надання послуги:

5.1. Місце надання послуги – територія Виконавця.

5.2. Послуга надається з дотриманням вимог наступних документів:

- технічного опису та інструкції з експлуатації автодрезини АЛг;

- інструкції з огляду, обстеження, ремонту і формування колісних пар колійних машин, дрезин, автомотрис і мотовозів;

- правил ремонту автодрезин і мотовозів;

- інструкції з нагляду за повітряними резервуарами пневматичного обладнання рухомого складу з двигунами постійного струму та спеціального рухомого складу КП «Київський метрополітен».

5.3. Послуги надаються з використанням витратних матеріалів, комплектуючих, запасних частин, деталей, технічних та технологічних засобів Виконавця, що входить до вартості послуги.

Розробка і виготовлення пристосувань, необхідних для транспортування автодрезини до місця надання послуги і повернення її на місцерозташування об’єкта надання послуги, та пов’язані з цим вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються технічними засобами та за рахунок Виконавця.

### 5.4. Всі запасні частини, що використовуються під час надання послуги, є новими, раніше не використовуваними та без механічних пошкоджень.

5.5. Технічна документація (проєкт) з встановлення вантажопідіймального обладнання розробляється Виконавцем та письмово погоджується з Замовником протягом ________ календарних днів з моменту (дати) передачі автодрезини Виконавцю для надання послуги  відповідно до акта приймання-передачі.

Примітка: Учасником зазначається термін розробки та погодження документації (проєкту) з встановлення вантажопідіймального обладнання, який повинен бути не більше 30 календарних днів.

5.6. Під час виконання послуги Виконавцем проводиться заміна усіх кріпильних елементів на нові, що входить до вартості послуги.

6. Супутні послуги:

6.1. Технічне навчання чотирьох працівників Замовника з управління вантажопідіймальним обладнанням, встановленим на автодрезину типу АЛг. Місце проведення технічного навчання – територія Замовника.

6.2. Проведення експертизи технічного стану рами автодрезини типу АЛг після проведення капітального ремонту з поліпшенням.

6.3. Проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання з метою підтвердження відповідності встановленого вантажопідіймального обладнання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

7. За результатами надання послуги Виконавець:

7.1. Передає Замовнику автодрезину зі встановленим на ній вантажопідіймальним обладнанням, готову до експлуатації.

7.2. Надає Замовнику комплект технічної та експлуатаційної документації:

- паспорти встановлених повітряних резервуарів;

# - конструкторський документ (кресленик) рами автодрезини типу АЛг із зазначенням місць виконання ремонтних робіт з їх найменуванням;

# - паспорт вантажопідіймального обладнання та відповідна експлуатаційна документація (інструкція з експлуатації або керівництво з експлуатації);

# - кінематична схема роботи вантажопідіймального обладнання;

- паспорти колісних пар нового формування;- електрична та гідравлічна схеми автодрезини типу АЛг;

- документи на встановлені манометри, що підтверджують проходження метрологічної повірки.

7.3. Технічний висновок експертизи технічного стану рами автодрезини типу АЛг після проведення капітального ремонту з поліпшенням із зазначенням в ньому терміну продовження строку її експлуатації.

7.4. Висновок експертизи щодо відповідності встановленого вантажопідіймального обладнання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

7.5. Документ(и), що підтверджує(ють) відповідність вантажопідіймального обладнання, встановленого на автодрезину типу АЛг, вимогам Технічного регламенту безпеки машин або нормативного(их) документа(ів), що включений(і) до переліку нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію (або є доказом, або може сприйматись як доказ) відповідності вантажопідіймального обладнання вимогам Технічного регламенту безпеки машин: __________________________ (декларація про відповідність або сертифікат(и) відповідності (сертифікат(и) про відповідність). Зазначається Учасником).

7.6. Документ(и), що підтверджує(ють) проходження технічного навчання чотирьох працівників Замовника з управління вантажопідіймальним обладнанням, встановленим на автодрезину типу АЛг.

8. Гарантійні зобов’язання:

8.1. Гарантійний строк експлуатації автодрезини типу АЛг після надання послуги становить _________ місяців з дати підписання Акта приймання-передачі наданих послуг, за умови дотримання Замовником умов її експлуатації.

Примітка: Учасником зазначається гарантійний строк експлуатації автодрезини типу АЛг після надання послуги, який повинен бути не менше 12 місяців.

8.2. Гарантійний строк експлуатації встановленого вантажопідіймального обладнання становить _________ місяців з дати підписання Акта приймання-передачі наданих послуг, за умови дотримання Замовником умов його експлуатації.

Примітка: Учасником зазначається гарантійний строк експлуатації встановленого вантажопідіймального обладнання, який повинен бути не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується Учасником під час підготовки тендерної пропозиції, а також укладання договору та підготовки технічної специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

# 2. Ознайомлення учасників з документами, зазначеними у підпункті 5.2 технічної специфікації, буде проводитись в робочі дні: Пн.-Чт. з 800 до 1700, Пт. з 800   до 1545   за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька) 1а, 3-й поверх адміністративної будівлі електродепо «Дарниця», кім. 38, тел. (044)238-40-37.

# 3. Інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись Учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації Учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).