Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва − читати  "або еквівалент".

на закупівлю:

«Капітальний ремонт дорожнього покриття з облаштуванням водовідведення по вулиці Гагаріна в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області»

(код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Клас наслідків – СС2

Відомість обсягів робіт

| № лк | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2-1-1 - Підготовчі роботи |  |  |
| 1 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] (Демонтаж) | 1 опоpа | 2,0 |
| 2 | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,5 |
| 3 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | 1 опоpа | 1,5 |
| 4 | Стояки залiзобетоннi СВ95-2 | шт | 2,0 |
| 5 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну | 1 км лінії в провод (при 20 опорах на 1 км лінії) | 0,05 |
| 6 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-4, переріз 4х35 мм2 | 1000м | 0,0505 |
| 7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0,12 |
| 8 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0,04 |
| 9 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,04 |
| 10 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) 16*1.75 | т | 28,0 |
| 11 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 ґрунту | 0,16 |
|  | 2-1-2 - Дорожній одяг |  |  |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | 100 м2 корита | 31,61 |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) 3161*.5*1.75 | т | 2 765,875 |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (3161*.15)/100 | 100 м3 матеріалу основи | 4,7415 |
| 4 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 25 см | 1000 м2 основи | 3,161 |
| 5 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (Підстилаючий шар з ЦПС (1:3)) | 100 м2 покриття | 31,61 |
| 6 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100 м бортового каменю | 11,43 |
|  | 2-1-3 - З`їзди та примикання |  |  |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | 100 м2 корита | 4,26 |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) 426*.5*1.75 | т | 372,75 |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (426*.15)/100 | 100 м3 матеріалу основи | 0,639 |
| 4 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 25 см | 1000 м2 основи | 0,426 |
| 5 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (Підстилаючий шар з ЦПС (1:3)) | 100 м2 покриття | 4,26 |
|  | 2-1-4 - Тротуар |  |  |
|  | Тротуар |  |  |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100 м2 корита | 6,3 |
| 2 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | 100 м2 корита | 0,21 |
| 3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (11*.2)/100 | 100 м3 ґрунту | 0,022 |
| 4 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (10*.2)/100 | 100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,02 |
| 5 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) 651*.2*1.75 | т | 227,85 |
| 6 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100 м3 матеріалу основи | 0,651 |
| 7 | Улаштування основ під тротуари із щебеню товщиною 12 см | 100 м2 основи | 6,51 |
| 8 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (зміна на - 2 см. Приведення до товщини 10 см) | 100 м2 основи | 6,51 |
| 9 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (Підстилаючий шар з ЦПС (1:3)) | 100 м2 покриття | 6,51 |
| 10 | Цементно-піщана суміш 651*.04*1.1 | м3 | 28,644 |
| 11 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] 651*1.01-16.8 | м2 | 640,71 |
| 12 | Плити бетонні тротуарні фігурні тактильні | м2 | 16,8 |
| 13 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | 1 м поребрика | 448,0 |
|  | 2-1-5 - Штучні споруди |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 9,0 |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0,23 |
| 3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | 100 м3 ґрунту | 0,23 |
| 4 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) 923*1.75 | т | 1 615,25 |
| 5 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 1 м3 основи | 61,5 |
| 6 | Укладання труб поліетиленових | 100м трубопроводу | 6,84 |
| 7 | Труби поліетиленові d-250 (SN-8) 186*1.01 | м | 187,86 |
| 8 | Труби поліетиленові d-300 (SN-8) 168*1.01 | м | 169,68 |
| 9 | Труби поліетиленові d-400 (SN-8) 234*1.01 | м | 236,34 |
| 10 | Труби поліетиленові d-500 (SN-8) 96*1.01 | м | 96,96 |
| 11 | Муфта для труби Е2-к d-250 | м | 3,0 |
| 12 | Кільце ущільнююче для труби Е2-к d-250 | м | 54,0 |
| 13 | Муфта для труби Е2-к d-300 | м | 3,0 |
| 14 | Кільце ущільнююче для труби Е2-к d-300 | м | 14,0 |
| 15 | Муфта для труби Е2-к d-400 | м | 5,0 |
| 16 | Кільце ущільнююче для труби Е2-к d-400 | м | 18,0 |
| 17 | Муфта для труби Е2-к d-500 | м | 2,0 |
| 18 | Кільце ущільнююче для труби Е2-к d-500 | м | 8,0 |
| 19 | Промивання без дезинфекції трубопроводів | 100м трубопроводу | 6,84 |
| 20 | Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | 1 м3 конструкцій колодязя | 14,7 |
| 21 | Плита днища ПН.10 | шт | 23,0 |
| 22 | Кільце стінове КС.10.3 | шт | 23,0 |
| 23 | Кільце стінове КС.10.9 | шт | 23,0 |
| 24 | Плита перекриття ПП 10-2 | шт | 23,0 |
| 25 | Кільце КО-6 | шт | 48,0 |
| 26 | Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР | шт | 23,0 |
| 27 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (влаштування лотків) | 100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,14 |
| 28 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | 1 м3 конструкцій колодязя | 9,42 |
| 29 | Плита днища ПН.10 | шт | 13,0 |
| 30 | Кільце стінове КС.10.6 | шт | 13,0 |
| 31 | Кільце стінове КС.10.9 | шт | 13,0 |
| 32 | Плита перекриття ПП 10-2 | шт | 13,0 |
| 33 | Кільце КО-6 | шт | 29,0 |
| 34 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 13,0 |
| 35 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | 1 м3 конструкцій колодязя | 5,44 |
| 36 | Плита днища ПН.15 | шт | 4,0 |
| 37 | Кільце стінове КС.15.6 | шт | 4,0 |
| 38 | Кільце стінове КС.15.9 | шт | 4,0 |
| 39 | Плита перекриття ПП 15-2 | шт | 4,0 |
| 40 | Кільце КО-6 | шт | 9,0 |
| 41 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 4,0 |
| 42 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 ізоляції | 1,68 |
| 43 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 ґрунту | 0,82 |
| 44 | Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 ґрунту | 7,0 |
| 45 | Пісок природний, рядовий 782*1.1 | м3 | 860,2 |
| 46 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 ущільненого ґрунту | 7,0 |
|  | 2-1-6 - Обстановка дороги |  |  |
| 1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100 знаків | 0,17 |
| 2 | При установленні додаткових щитків додавати | 100 знаків | 0,09 |
| 3 | Щитки дорзнаків | шт | 26,0 |
| 4 | Стояки металеві дорзнаків | шт | 17,0 |
| 5 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі 17*.03 | м3 | 0,51 |
| 6 | Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м | 1 км лінії | 0,287 |
| 7 | Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:1 | 1 км лінії | 0,205 |
| 8 | Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,4 м | 1 км лінії | 0,099 |

Відомість ресурсів

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

| 1 |  | Бензин розчинник [534,65] | т | 0,000001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм [332,84 грн/т * 1,12 т] | т | 0,00816 |
| 3 |  | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт [403,34 грн/т * 0,61 т] | м3 | 1,9431 |
| 4 |  | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [501,28 грн/т * 1,0 т] | т | 0,0035 |
| 5 |  | Вода | м3 | 371,00362 |
| 6 |  | Грунтовка ПЭ-0211 [424,39 грн/т * 1,11 т] | т | 0,0032895 |
| 7 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт [403,34 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0,0308 |
| 8 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт [403,34 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0,047296 |
| 9 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт [403,34 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0,014 |
| 10 |  | Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм [169,72] | т | 0,0000125 |
| 11 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [290,17 грн/т * 1,0 т] | т | 0,0028 |
| 12 |  | Дрантя [719,77 грн/т * 0,00113 т] | кг | 0,03 |
| 13 |  | Емаль [501,28 грн/т * 1,26 т] | т | 0,032991 |
| 14 |  | З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а [0,02] | шт | 0,105 |
| 15 |  | Кільце КО-6 [249,21 грн/т * 0,5 т] | шт | 86,0 |
| 16 |  | Кільце стінове КС.10.3 [249,21 грн/т * 0,2 т] | шт | 23,0 |
| 17 |  | Кільце стінове КС.10.6 [249,21 грн/т * 0,4 т] | шт | 13,0 |
| 18 |  | Кільце стінове КС.10.9 [249,21 грн/т * 0,6 т] | шт | 36,0 |
| 19 |  | Кільце стінове КС.15.6 [249,21 грн/т * 0,67 т] | шт | 4,0 |
| 20 |  | Кільце стінове КС.15.9 [249,21 грн/т * 1,0 т] | шт | 4,0 |
| 21 |  | Кільце ущільнююче для труби Е2-к d-250 | м | 54,0 |
| 22 |  | Кільце ущільнююче для труби Е2-к d-300 | м | 14,0 |
| 23 |  | Кільце ущільнююче для труби Е2-к d-400 | м | 18,0 |
| 24 |  | Кільце ущільнююче для труби Е2-к d-500 | м | 8,0 |
| 25 |  | Камені бортові [249,21 грн/т * 0,12 т] | шт | 1 143,0 |
| 26 |  | Лак БТ-577 [361,85] | т | 0,00015 |
| 27 |  | Люк чавунний для колодязів важкий [366,96 грн/т * 0,1 т] | шт | 17,0 |
| 28 |  | Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР [366,96 грн/т * 0,122 т] | шт | 23,0 |
| 29 |  | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 [501,28 грн/т * 1,13 т] | т | 0,4032 |
| 30 |  | Мастило АМС-1 [358,98] | т | 0,00015 |
| 31 |  | Мастило універсальне контактне 39У [358,98] | т | 0,00000085 |
| 32 |  | Мастило, солідол жировий "Ж" [367,59] | т | 0,000045 |
| 33 |  | Муфта для труби Е2-к d-250 | м | 3,0 |
| 34 |  | Муфта для труби Е2-к d-300 | м | 3,0 |
| 35 |  | Муфта для труби Е2-к d-400 | м | 5,0 |
| 36 |  | Муфта для труби Е2-к d-500 | м | 2,0 |
| 37 |  | Пісок природний, рядовий [323,40 грн/т * 1,6 т] | м3 | 1 604,027 |
| 38 |  | Плакат попереджувальний [0,65] | шт | 1,5 |
| 39 |  | Плита днища ПН.10 [249,21 грн/т * 0,45 т] | шт | 36,0 |
| 40 |  | Плита днища ПН.15 [249,21 грн/т * 0,95 т] | шт | 4,0 |
| 41 |  | Плита перекриття ПП 10-2 [249,21 грн/т * 0,25 т] | шт | 36,0 |
| 42 |  | Плита перекриття ПП 15-2 [249,21 грн/т * 0,68 т] | шт | 4,0 |
| 43 |  | Плити бетонні тротуарні фігурні тактильні [332,84 грн/т * 0,15 т] | м2 | 16,8 |
| 44 |  | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] [332,84 грн/т * 0,15 т] | м2 | 640,71 |
| 45 |  | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] [332,84 грн/т * 0,17 т] | м2 | 3 622,87 |
| 46 |  | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [332,84 грн/т * 1,12 т] | т | 0,00432 |
| 47 |  | Поребрик [249,21 грн/т * 0,04 т] | шт | 448,0 |
| 48 |  | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [424,39 грн/т * 1,01 т] | т | 0,6272 |
| 49 |  | Розчин азбоцементний [361,26 грн/т * 2,2 т] | м3 | 0,38412 |
| 50 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [361,26 грн/т * 2,2 т] | м3 | 1,4208 |
| 51 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [361,26 грн/т * 2,2 т] | м3 | 1,17142 |
| 52 |  | Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А [501,28 грн/т * 1,26 т] | т | 0,0005746 |
| 53 |  | Рядно [501,28 грн/т * 0,0003 т] | м2 | 12,348 |
| 54 |  | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-4, переріз 4х35 мм2 [366,96 грн/т * 0,503 т] | 1000м | 0,0505 |
| 55 |  | Стояки залiзобетоннi СВ95-2 [321,19 грн/т * 0,75 т] | шт | 2,0 |
| 56 |  | Стояки металеві дорзнаків [332,84 грн/т * 0,00425 т] | шт | 17,0 |
| 57 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі [361,26 грн/т * 2,4 т] | м3 | 0,51 |
| 58 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [361,26 грн/т * 2,4 т] | м3 | 98,5048 |
| 59 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [361,26 грн/т * 2,4 т] | м3 | 14,28 |
| 60 |  | Труби поліетиленові d-250 (SN-8) | м | 187,86 |
| 61 |  | Труби поліетиленові d-300 (SN-8) | м | 169,68 |
| 62 |  | Труби поліетиленові d-400 (SN-8) | м | 236,34 |
| 63 |  | Труби поліетиленові d-500 (SN-8) | м | 96,96 |
| 64 |  | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна [501,28 грн/т * 1,11 т] | т | 0,0009554 |
| 65 |  | Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 [501,28 грн/т * 1,11 т] | т | 0,0006 |
| 66 |  | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [332,84 грн/т * 1,12 т] | т | 0,002632 |
| 67 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [332,84 грн/т * 1,12 т] | т | 0,011724 |
| 68 |  | Цементно-піщана суміш [323,40 грн/т * 1,6 т] | м3 | 227,0051 |
| 69 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 [429,93 грн/т * 1,5 т] | м3 | 0,036866 |
| 70 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 [429,93 грн/т * 1,5 т] | м3 | 0,00069 |
| 71 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше [429,93 грн/т * 1,6 т] | м3 | 93,744 |
| 72 |  | Щебенево-піщана суміш [429,93 грн/т * 1,6 т] | м3 | 1 129,905 |
| 73 |  | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [403,34 грн/т * 0,014 т] | м2 | 6,272 |
| 74 |  | Щитки дорзнаків [332,84 грн/т * 0,008 т] | шт | 26,0 |

З огляду на об’єми робіт, учасник повинен провести обстеження фактичного стану об’єкта/-ів для коректного формування своєї пропозиції. Для підтвердження надається звіт про проведення технічного обстеження об’єктів та ознайомлення учасника з обсягами робіт, який має бути підписаний  учасником та замовником.