# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ремонтування електричних двигунів,

код 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтування електричних двигунів | послуга | 1 |

Опис: послуга надається з метою відновлення працездатності електричних двигунів, що експлуатуються на установках метрополітену міста Києва.

1. Місце надання послуги: територія Виконавця.

2. Склад та обсяг надання послуги:

| № з/п | Перелік двигунів (тип, марка) | Характеристика двигуна | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електродвигун 4АМ200 L2У3 | 37 кВт, 2940 об/хв. | 1 |
| 2. | Електродвигун АОП2-91-8 | 40 кВт, 740 об/хв. | 2 |
| 3. | Електродвигун 4АМУ225М2У2 | 55 кВт, 2940 об/хв. | 3 |
| 4. | Електродвигун 4АМУ250S2У2 | 75 кВт, 2960 об/хв. | 2 |
| 5. | Електродвигун 4АМ250І2У2 | 75 кВт, 2960 об/хв. | 1 |
|  | Всього |  | 9 |

3. Послуга включає:

-	діагностику електродвигуна;

-	перемотку статора електродвигуна;

-	заміну підшипників;

-	просочування лаком;

-	приварювання відбитих лап електродвигунів (за необхідності);

-	виготовлення кожуха вентилятора електродвигуна (за необхідності);

-	виготовлення клемної кришки електродвигуна (за необхідності);

-	відновлення посадкового місця під підшипник у підшипниковому щиті запресовуванням металевої втулки (за необхідності);

-	відновлення посадкового місця під підшипник у підшипниковому щиті металокерамізатором _______ (BELZONA 1111 або еквівалент. Зазначається учасником марка, тип металокерамізатора) (за необхідності);

-	ремонт посадкового місця підшипника з наплавкою валу ротора електродвигуна                   (за необхідності);

-	виготовлення клемника (за необхідності);

-	виготовлення крилатки обдуву електродвигуна від 30 кВт до 75 кВт (за необхідності).

4. Умови надання послуги:

4.1. Послуга надається за письмовою заявкою Замовника.

4.2. Послуга надається технічними засобами Виконавця.

4.3. Транспортування електродвигунів для надання послуги та повернення їх у зворотному напрямку здійснюється за рахунок Виконавця.

4.4. Вартість витратних матеріалів, запасних частин та комплектуючих входить до вартості послуги.

4.5. Витратні матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються під час надання послуги, є новими, раніше не використовуваними.

4.6. Технічні та експлуатаційні характеристики електродвигунів після надання послуги відповідають паспортним даним.

4.7. Необхідність проведення додаткових робіт визначається Замовником відповідно до дефектного акта, який Виконавець складає спільно із Замовником та надає після проведення діагностики електродвигунів.

5. Гарантійні зобов’язання:

5.1. Гарантія якості наданих послуг становить ______ місяців з дати підписання Акта приймання-передачі наданих послуг.

Примітка: учасником зазначається гарантія якості наданих послуг, яка повинна бути       не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює (містить) сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, а також укладання договору та підготовки технічної специфікації, що є невід’ємною частиною договору.

2. Інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючою(ими) та повинна(і) враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховується(ються)                         (не зазначається(ються)).