Додаток № 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Трубка насосу (НК 024:2023:61657 Набір для введення лікарських засобів до інфузійної помпи з електроживленням, багаторазового використання); Трубка пацієнта, 250 см (НК 024:2023: 35833 Набір для введення лікарських засобів для інфузійного насоса з електроживленням, одноразового використання); Катетер підключичний кв3 (НК 024:2023: 46864 Підключичний катетер); Наконечник для кухля Есмарха (НК 024:2023: 11583 Наконечник для клізми) (Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали).

| № | Найменування товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Код НК 024:2023 | Медико-технічні вимоги | Од. вим. | Кіль-кість | Відповідність з посиланням на пункт (сторінку) в документі(ах) відповідності (декларації (сертифікати) відповідності, та/або сертифікати (паспорти) якості та/або інструкції з використання тощо, що чинні на момент подання) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка насосу (номенклатура: 33141624-0 - Набори для введення лікарських засобів) |  | 61657 Набір для введення лікарських засобів до інфузійної помпи з електроживленням, багаторазового використання | Призначена для внутрішньовенного введення контрастних речовин і фізіологічних розчинів під час дослідження КТ/МРТ, з’єднуючи інжектор з трубкою пацієнта. Наявність канюлі для під’єднання NaCl з бактеріальним фільтром. Наявність двох канюль для під’єднання флаконів з контрастною рідиною з бактеріальним фільтром. Наявність фільтру дрібних часток. Наявність датчику тиску для контролю швидкості рідини. | шт | 10 |  |
| 2 | Трубка пацієнта, 250 см (номенклатура: 33141624-0 - Набори для введення лікарських засобів) |  | 35833 Набір для введення лікарських засобів для інфузійного насоса з електроживленням, одноразового використання | Призначена для внутрішньовенного введення контрастних речовин і фізіологічних розчинів під час дослідження КТ/МРТ, з’єднуючи трубку насоса з пацієнтом. Довжина 250 см. Наявність двох зворотних клапанів потоку рідини. | шт | 360 |  |
| 3 | Катетер підключичний кв3 (номенклатура: 33141624-0 - Набори для введення лікарських засобів) |  | 46864 Підключичний катетер | Діаметр: 2,0 х 1,4 мм / F6. Довжина: 200 мм. | шт | 100 |  |
| 4 | Наконечник для кухля Есмарха (номенклатура: 33141600-6 - Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти) |  | 11583 Наконечник для клізми | Матеріал: полівінілхлорид Розмір: 8,0 х 165 мм; Стерильний, Індивідуальна упаковка | шт | 800 |  |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ :

Для підтвердження відповідності вимогам до предмета закупівлі Учасник у складі пропозиції повинен надати:

1. Сертифікатами якості виробника та/або сертифікатом відповідності.

2. Декларацією про відповідність або документом, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Настанови з експлуатації, або інструкції, або технічний опис чи технічні умови, або програми застосування, або інші документи українською мовою.

4.  З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та недопущення до участі у відкритих торгах недобросовісних учасників, у складі пропозиції , Учасник повинен надати оригінал авторизаційного/гарантійного листа виробника або його офіційного представництва/філії виробника (якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або дилера/дистриб’ютора, повноваження яких повинні бути підтверджені відповідними документами (доручення, тощо), щодо підтвердження можливості постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником. Авторизаційний/гарантійний  лист повинен містити назву Учасника торгів, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, перелік та кількість товару, на який надається авторизаційний/гарантійний лист.

* Усі посилання в технічному завданні (технічній специфікації) тендерної документації на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент» та застосовується до кожного посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника.