Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422

по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська область

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

1. Загальна частина:

1.1. Мета проведення робіт: Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.2. Місцезнаходження: Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.3. Предмет закупівлі: Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

1.4. Дані про розробника проекту: ФОП КУРІННИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, шифр проєкту 18138-ТМ.

1.5. Вид будівництва: Капітальний ремонт.

1.6. Джерело фінансування: Бюджетні кошти.

2. Обсяг робіт:

2.1. Обсяг будівельних робіт з капітального ремонту теплових мереж Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область зазначений у «Відомості обсягів робіт».

2.2. Ознайомитися з проєктною документацією «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» Учасник має можливість за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Квітки Цісик, 9, каб. 14.

3. Вимоги до якості виконання робіт:

3.1. Підрядник повинен виконати обсяг робіт згідно з:

3.1.1. Проєктною документацією, затвердженою Замовником;

3.1.2. Нормативною документацією, а саме:

- ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж»;

- Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461;

- ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

- Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491;

- Правилами пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 30.12.2014  № 1417;

- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)»;

- Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 27.03.2007 № 62;

- Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892;

- Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333;

- Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства
соціальної політики України від 19.01.2018  № 62;

- ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зі Змінами № 1, № 2 та № 3;

- Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4.

3.2. Будівельні роботи мають відповідати сучасним вимогам щодо технології виконання робіт.

4. Вимоги до розрахунку вартості робіт:

4.1. Кошторисна документація вартості будівництва повинна бути розроблена відповідно до «Відомості обсягів робіт», згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 зі Змінами № 1,2,3 (далі-Настанова) і надана в електронному вигляді у форматі інформаційного блоку даних (ІБД) і форматах xlsx або docx.

4.2. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- Договірну ціну;

- Локальні кошториси;

- Підсумкову відомість ресурсів;

- Розрахунок загальновиробничих витрат;

- Розрахунок адміністративних витрат;

- Розрахунок прибутку;

- Розрахунки інших витрат Учасника (в разі необхідності);

- Інформаційну Модель Договірної Ціни (*IMD).

5. Вимоги до Учасника:

5.1. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати оригінал або завірену копію чинної ліцензії та оригінал або завірену копію дозвільного документа на виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах, тощо), а також на земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій та на зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.

5.2. Учасник надає чинний сертифікат на систему управління щодо протидії корупції ISO 37001:2016 та/або ДСТУ ISO 37001:2018

5.3. Учасник надає чинний сертифікат на систему управління якістю ISO 9001:2015 та/або ДСТУ ISO 9001:2018

5.4. Учасник надає чинний сертифікат на систему екологічного управління ISO 14001:2015 та/або ДСТУ ISO 14001:2015

5.5 Учасник надає чинний сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ISO 45001:2018 та/або ДСТУ ISO 45001:2019

5.6. Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника щодо дотримання заходів із захисту довкілля із зазначенням цих заходів. Для підтвердження застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт, учасником надається копія чинного договору, укладеного між Учасником та підприємством, яке здійснює експлуатацію полігону, для захоронення ТПВ, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт на спеціально відведених місцях чи на об’єктах поводження з відходами, дійсний на строк виконання робіт.

6. Термін виконання робіт:

Роботи виконуються згідно з Графіком виконання робіт, але не пізніше 15 жовтня 2024 року.

7. Гарантійний строк:

7.1. Гарантійний строк на виконані роботи** повинен становити десять років від дати підписання Замовником та Підрядником Акту готовності об’єкту до експлуатації.

** «Гарантійний строк на виконані роботи» – це період часу, протягом якого Підрядник гарантує досягнення об’єктом будівництва визначених у проектній документації показників та можливість експлуатації об’єкта, і несе відповідальність за дефекти, виявлені в цей період. «Гарантійний строк на виконані роботи» поширюється на все, що становить результат роботи, якщо інше не встановлено договором та Тендерною документацією.

7.2. Гарантійний строк на обладнання** встановлюється згідно з гарантійними зобов’язаннями заводів-виробників відповідного обладнання, але у будь-якому разі становлять не менше 24 місяців з дати підписання Сторонами Акта готовності об’єкта до експлуатації, а у разі е підписання такого Акта – з дати підписання Сторонами останнього Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за Договором.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від 
ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська область

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | будівельні роботи |  |  |
|  | Згідно КНУ "Вказівки по застосуванню ресурсних елементних норм на будівельні роботи (п.2.6 та дод.Б1, п.8 (в)) "Вказівки щодо застосування РЕКН" до норм витрат труда робітників-будівельників, машиністів та часу експлуатації машин та механізмів застосовано k умов виконання робіт=1,06 |  |  |
|  | Застосування коефіцієнту зумовлено проведенням робіт у безпосередній близькості від житлових будинків та зелених насаджень, що зберігаються; неможливістю складування будівельних матеріалів на буд. майданчику- монтаж ведеться з коліс |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (нерухомі опори) | т | 4,7651 |
| 2 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 4,7651 |
| 3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 13,68 |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 32,832 |
| 5 | Перевезення сміття до 30 км | т | 32,832 |
|  | Розділ №2. Нерухома опора, що розміщується в теплових камерах МАХ шириною 2,5 м |  |  |
| 6 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,7737 |
| 7 | Сталь швелерна | т | 0,6465 |
| 8 | Сталь кутова | т | 0,1518 |
| 9 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,7737 |
| 10 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів, бетон класу С12/15 | м3 | 1,02 |
|  | Розділ №3. Нерухома опора, що розміщується в теплових камерах МАХ шириною 4 м |  |  |
| 11 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 3,9033 |
| 12 | Сталь швелерна | т | 3,573 |
| 13 | Сталь кутова | т | 0,4554 |
| 14 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 3,9033 |
| 15 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів, бетон класу С12/15 | м3 | 3,06 |
|  | Розділ №4. Нерухома опора, що розміщується в лотках |  |  |
| 16 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,2784 |
| 17 | Сталь швелерна | т | 1,1376 |
| 18 | Сталь кутова | т | 0,1824 |
| 19 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 1,2784 |
| 20 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм, бетон класу С12/15 | м3 | 9,6 |
| 21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,8744 |
| 22 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 179,92 |
| 23 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | м2 | 179,92 |
|  | теплові мережі |  |  |
|  | Згідно КНУ "Вказівки по застосуванню ресурсних елементних норм на будівельні роботи (п.2.6 та дод.Б1, п.8 (в)) "Вказівки щодо застосування РЕКН" до норм витрат труда робітників-будівельників, машиністів та часу експлуатації машин та механізмів застосовано k умов виконання робіт=1,06 |  |  |
|  | Застосування коефіцієнту зумовлено проведенням робіт у безпосередній близькості від житлових будинків та зелених насаджень, що зберігаються; неможливістю складування будівельних матеріалів на буд. майданчику- монтаж ведеться з коліс |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 22,3 |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 100,064 |
| 3 | (Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином (зі збереженням) | м2 | 40 |
| 4 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (зі збереженням) | шт | 382 |
| 5 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття камер площею до 5 м2 (41шт зі збереженням) | шт | 59 |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити (лотки разом з плитами перекриття -150шт) | м3 | 288,36 |
| 7 | Очищення лотків від сміття | м3 | 100 |
| 8 | Водовідлив з камер | м3 | 16 |
| 9 | Очищення камер від сміття | м3 | 13 |
| 10 | (Демонтаж) Установлення люка | шт | 53 |
|  | Демонтаж труб виконати разом з запірною арматурою |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1, 6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |
| 12 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1, 6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |
| 13 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1, 6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 160 |
| 14 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1, 6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 100 |
| 15 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 276 |
| 16 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 300 мм | м | 2700 |
| 17 | (Демонтаж) Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм | м | 40 |
| 18 | (Демонтаж) Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 300 мм | шт | 40 |
| 19 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 872,432 |
| 20 | Перевезення сміття до 30 км | т | 872,432 |
| 21 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 206,663 |
|  | Розділ №2. Земляні роботи |  |  |
| 22 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 4947,05 |
| 23 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 136 |
| 24 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 4947,05 |
| 25 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 136 |
| 26 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см | шт | 8 |
| 27 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см | шт | 7 |
| 28 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см | шт | 5 |
| 29 | Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см | шт | 11 |
|  | Розділ №3. Теплові мережі |  |  |
|  | *лотки |  |  |
| 30 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 288,36 |
| 31 | Лоток для тепломереж Л16-3/2 (2980x1840x1030h) | шт | 150 |
| 32 | Плита перекриття для тепломереж П15-8 (2990х1840х120h) | шт | 150 |
| 33 | Укладання плит перекриття лотків площею до 5 м2 (раніше демонтовані) | шт | 382 |
| 34 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 2412 |
|  | *теплова камера |  |  |
| 35 | Укладання плит перекриття камери площею до 5 м2 (раніше демонтовані) | шт | 41 |
| 36 | Укладання плит перекриття камери площею до 5 м2 | шт | 18 |
| 37 | Плити перекриття телокамери ПО-4 2300х1500х200 | шт | 15 |
| 38 | Плити перекриття телокамери ПО-1 2300х2000х200 | шт | 3 |
| 39 | Установлення люка | шт | 53 |
| 40 | Люк чавунний легкий типу "Л" з запірним пристоєм для колодязів | шт | 50 |
| 41 | Люк чавунний важкий типу "Т" з запірним пристоєм для колодязів | шт | 3 |
|  | Розділ №4. Прокладання трубопроводів |  |  |
| 42 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 100 - 150 мм | т | 0,28 |
| 43 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 160 |
| 44 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм | м | 160 |
| 45 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 40 |
| 46 | Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 100 |
| 47 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 100 |
| 48 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 20 |
| 49 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х8-108х6 мм | шт | 2 |
| 50 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм | т | 0,0408 |
| 51 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |
| 52 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 5 мм | м | 80 |
| 53 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм | шт | 13 |
| 54 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |
| 55 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 80 |
| 56 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 16 |
| 57 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 200 - 300 мм | т | 0,3122 |
| 58 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 276 |
| 59 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 8 мм | м | 276 |
| 60 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 20 |
| 61 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 300 мм | м | 2700 |
| 62 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм | м | 40 |
| 63 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 325 мм, товщина стiнки 8 мм | м | 2700 |
| 64 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 38 |
| 65 | Відводи гнуті під кутом 45 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 6 |
| 66 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 300х200 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 325х10-219х8 мм | шт | 2 |
| 67 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 300 мм | шт | 40 |
| 68 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 300 мм | шт | 4 |
| 69 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 300 мм | шт | 8 |
| 70 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду300, Ру1, 6МПа з ручним редуктором (з комплектом монтажних частин) | шт | 4 |
| 71 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 100 мм для гарячої води та пари | комплект | 5 |
| 72 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 32 |
|  | *засувка ф100 -11шт передбачено КБ22-36-3 |  |  |
| 73 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду100, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 16 |
| 74 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 200 мм для гарячої води та пари | комплект | 6 |
| 75 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 12 |
| 76 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду200, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 6 |
| 77 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 150 мм для гарячої води та пари | комплект | 8 |
| 78 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 16 |
| 79 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду150, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 8 |
| 80 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари | комплект | 8 |
| 81 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 16 |
| 82 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду80, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 8 |
| 83 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів | шт | 20 |
| 84 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 20 |
| 85 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм (4шт для зливу) | шт | 12 |
| 86 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду50, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 12 |
| 87 | Кран муфтовий Ду32 | шт | 8 |
| 88 | Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |
| 89 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 57 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |
| 90 | Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |
| 91 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 89 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |
| 92 | Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 160 |
| 93 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 108 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 160 |
| 94 | Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 100 |
| 95 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 159 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 100 |
| 96 | Ізоляція трубопроводів діаметром 219 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 276 |
| 97 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 219 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 276 |
| 98 | Ізоляція трубопроводів діаметром 325 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 2700 |
| 99 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 325 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 2700 |
| 100 | Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні, товщина 80 мм | м3 | 389,66 |
| 101 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | м2 | 5429,15 |
| 102 | Дрiт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1, 25мм | т | 0,50804 |
| 103 | Улаштування контрольної трубки | шт | 6 |
| 104 | Труба сталева ф57х3,5 (Ду50) L=2м | м | 12 |
| 105 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно- гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | м | 12 |
| 106 | Ковер малий зварний на контрольній трубці | шт | 6 |
| 107 | Залізобетонна подушка під ковер | шт | 6 |
| 108 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (зварні шви) | м2 | 31 |
| 109 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021/за 2 рази (зварні шви) | м2 | 31 |
|  | *монтаж враховано в прокладінні трубопроводу опори пофарбовані |  |  |
| 110 | Опора рухомі для труб 325 Т14.22 | шт | 270 |
| 111 | Опорні подушки ОП-2 | шт | 270 |
| 112 | Опора рухомі для труб 219 Т14.16 | шт | 22 |
| 113 | Опорні подушки ОП-2 | шт | 22 |
| 114 | Опора нерухома Т5.07 для труб ф300 | шт | 40 |
|  | ****Ремонт теплової камери |  |  |
| 115 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі | м2 | 690 |
| 116 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 150 |
| 117 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 | м3 | 18,4 |
| 118 | Бетон С8/10 | м3 | 19,136 |
| 119 | Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином | м шва | 500 |
| 120 | Заповнення горизонтальних швів стінових панелей цементним розчином | м шва | 90 |
| 121 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 7,3 |
| 122 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 2935 |
|  | ****** |  |  |
| 123 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 4,8 |
| 124 | Суміш щебенево-піщана С7 | м3 | 5,856 |
| 125 | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином (раніше демонтована) | м2 | 40 |
| 126 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 85,04 |
| 127 | Суміш щебенево-піщана С7 | м3 | 103,75 |
| 128 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 257,7 |
| 129 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27- 26-1 - 27-26-4 | м2 | -257,7 |
| 130 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 41,77 |
| 131 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 10,224 |
| 132 | Суміш щебенево-піщана С7 | м3 | 12,47 |
| 133 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 85,2 |
| 134 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 10,36 |

** «Гарантійним строком на обладнання є строк, протягом якого Учасник зобов’язаний безкоштовно усунути всі неполадки та дефекти обладнання».

* У ВІДОМІСТЯХ ОБСЯГІВ РОБІТ за об'єктом «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ містить посилання на конкретну марку, оскільки капітальний ремонт теплових мереж виконується відповідно до проєкту «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» розробником проєкту ФОП КУРІННИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.