|  | ДОДАТОК 2 |
| --- | --- |

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 03410000-7  Деревина (брус, дошка, рейка)Дошка/брус обрізана

2.	Закупівля продукції здійснюється: за кошти державного бюджету .

Специфікація:

| № | Назва | Товщина, мм. | Ширина мм. | Довжина м. | Обєм м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошка / брус обрізана | 30 | 100 | 4,5 | 120 |
| 2 | Дошка / брус обрізана | 50 | 150 | 4,5 | 70 |
| 3 | Дошка / брус обрізана | 100 | 100 | 4,5 | 26 |

*   Необхідно вказати точне найменування продукції, що планується до постачання у відповідності з накладною або іншим первинним документом, що використовується учасником.

3.	Характеристики продукції, умови поставки та вимоги до продукції, що закуповується:

|  | Рік виготовлення | Не раніше ніж 2023 |
| --- | --- | --- |
|  | Термін придатності | Не вимагається |
|  | Вимоги до пиломатеріалу | пиломатеріал не торцьований допускається тупий обзел 7-14 градусів загального об’єму пиломатеріалу, відхилення по ширині : +/- 3см , по довжині -4/+20, не корована. |
|  | Строк поставки Товар повинен бути поставлений Покупцю для здійснення процедури його приймання в строк до зазначеної дати (включно) | Протягом 30 днів з дати укладення договору. |
|  | Місце поставки товару | в/м 161 м. Київ |
|  | Необхідність та вимоги до відбирання при визначенні якості поставленого товару зразків (проб) | Не вимагається. |
|  | Гарантійний строк (не менше) та гарантійні вимоги | Не вимагається. |
|  | Строк і порядок встановлення Покупцем недоліків поставленого Постачальником товару, які не могли бути виявлені при нормальному його прийманні, та пред’явлення Покупцем Постачальникові претензій у зв’язку з недоліками поставленого товару | На протязі 4 місяців від дати постачання Покупець може видати Постачальнику вимогу про усунення невідповідностей. Вимога повинна бути виконана протягом 30 календарних днів. В разі невиконання вимоги, Покупець ініціює претензійно-позовну процедуру згідно законодавства України. |
|  | Вантажно-розвантажувальні роботи | Завантажувальні роботи виконуються Постачальником. Розвантажувальні роботи виконуються Покупцем. |
|  | Страхування товару | Не вимагається |

4.	Умови оплати – оплата за поставлений товар здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Постачальника за фактом поставки, протягом 10 робочих днів.

Посада ______________________________________ ініціали та прізвище

(М.П. (за наявністю), підпис уповноваженої особи)