Додаток 4

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

«Код за ДК 021:2015 – –  03410000-7 – деревина (03411000-4 – деревина хвойних порід)»

| № з/п | Найменування | Кіль-кість | Опис (каталожний номер, ДСТУ, ТУ, тощо) | Найменування, технічні характеристики запропонованого товару Учасником, ВИРОБНИК, КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дошка обрізна, цільна, суха (сосна) 50*150*4000-6000 | 1,5 м3 | Клас якості – С ДСТУ EN 1313-1:2010 Тип перерізу профілю – прямокутний Порода – сосна Тип – суха Вид – цільна Вид обробки – обрізна Обробка – не стругана Ширина – 150 мм Товщина – 50 мм Довжина – 4000-6000 мм Вологість – не більше 40% |  |
| 2 | Дошка обрізна, цільна, суха (сосна) 25*150*4000-6000 | 2 м3 | Клас якості – С ДСТУ EN 1313-1:2010 Тип перерізу профілю – прямокутний Порода – сосна Тип – суха Вид – цільна Вид обробки – обрізна Обробка – не стругана Ширина – 150 мм Товщина – 25 мм Довжина – 4000-6000 мм Вологість – не більше 40% |  |
| 3 | Дошка обрізна, цільна, суха (сосна) 25*100*4000-6000 | 1 м3 | Клас якості – С ДСТУ EN 1313-1:2010 Тип перерізу профілю – прямокутний Порода – сосна Тип – суха Вид – цільна Вид обробки – обрізна Обробка – не стругана Ширина – 100 мм Товщина – 25 мм Довжина – 4000-6000 мм Вологість – не більше 40% |  |
| 4 | Дошка обрізна, цільна, суха (сосна) 25*120*4000-6000 | 6 м3 | Клас якості – С ДСТУ EN 1313-1:2010 Тип перерізу профілю – прямокутний Порода – сосна Тип – суха Вид – цільна Вид обробки – обрізна Обробка – не стругана Ширина – 120 мм Товщина – 25 мм Довжина – 4000-6000 мм Вологість – не більше 40% |  |

1. Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля.

2. Учасник гарантує надання, при поставці партій Товару, завірених копій документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження, сертифікатів відповідності, паспортів якості (заводських посвідчень) або інших відповідних документів, передбачених законодавством для товарів даного виду.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.**

**своїм  підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.