Додаток 6

до тендерної

документації

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з встановлення джерела резервного живлення

в КНП «Новороздільська міська лікарня»

(ДК 021:2015:45310000-3 Електромонтажні роботи)

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 2,1 |  |
| 2 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 2,1 |  |
| 3 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50 | м3 | 5,04 |  |
| 4 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 6 |  |
| 5 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | м3 | 0,11 |  |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 7 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,25 |  |
| 8 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | м2 | 2,25 |  |
| 9 | Установлення дверних полотен протипожежних | шт | 1 |  |
| 10 | Навантаження сміття вручну | т | 8,5 |  |
| 11 | Перевезення сміття до 7 км | т | 8,5 |  |
|  | Загально-будівельні роботи |  |  |  |
| 12 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 9,5 |  |
| 13 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 30 мм) | м2 | 9,5 |  |
| 14 | Залізнення поверхні | м2 | 9,5 |  |
| 15 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм (для охолодження системи). | т | 0,02309 |  |
| 16 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм (для охолодження системи). | т | 0,02309 |  |
| 17 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм | шт | 2 |  |
| 18 | Монтаж системи витяжки димових газів із труби Ду125 з підключенням до існуючої димової труби | т | 0,120465 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125 мм | шт | 2 |  |
| 20 | Закріплення дизель генератора до підлоги саморозжимними болтами М 16 | шт | 6 |  |
| 21 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3 (для палива генератора) | шт | 1 |  |
| 22 | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 064 т | шт | 1 |  |
| 23 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | т | 0,32 |  |
| 24 | Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5 м2 [крім покрівлі] | м2 | 10,88 |  |
| 25 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм (обвязка ємності трубопроводами для подачі палива до генератора) | т | 0,032064 |  |
| 26 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32мм (обвязка ємності трубопроводами для подачі палива до генератора) | т | 0,032064 |  |
| 27 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм | шт | 4 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | 1. Кабельні лінії |  |  |  |
|  | траншея |  |  |  |
| 28 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 1,65 |  |
| 29 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | м3 | 86,8 |  |
| 30 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 197 |  |
| 31 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | м | 90 |  |
| 32 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг | м | 270 |  |
| 33 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 90 |  |
| 34 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 450 |  |
| 35 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 24 |  |
| 36 | Укладання трубопроводів із труб "Ізопрофлекс", "Ізопрофлекс-А", тип труби: | м | 330 |  |
| 37 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 87,84 |  |
| 38 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 138 |  |
| 39 | Монтаж кронштейнів | шт | 17 |  |
| 40 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 45 |  |
| 41 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 10 |  |
| 42 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2 | м | 14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 6 |  |
| 44 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2 | жил | 16 |  |
| 45 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 | жил | 20 |  |
|  | 2.ДЕС |  |  |  |
| 46 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 5 т | т | 1,685 |  |
| 47 | Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикання на резерв від ДЕС | пристрій | 1 |  |
| 48 | Монтаж шин заземленння | м шин | 1 |  |
| 49 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | шт | 1 |  |
| 50 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 23 |  |
|  | 3. Щитове обладнання ШАФИ 1ПР |  |  |  |
| 51 | Монтаж шафи автоматичного вводу | шт | 1 |  |
|  | МОНТАЖ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ШАФИ 1ШАВР (НОВИЙ КОРПУС) |  |  |  |
| 52 | Монтаж шафи автоматичного вводу | шт | 1 |  |
|  | МОНТАЖ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ШАФИ 3 ШАВР (ПРАЛЬНЯ/КОТЕЛЬНЯ). |  |  |  |
| 53 | Монтаж шафи автоматичного вводу | шт | 1 |  |
|  | Випробування (пусконалагоджувальні роботи). |  |  |  |
| 54 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | Фаз-ня | 3 |  |
| 55 | Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 2 шт [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | Приєдн. | 1 |  |
| 56 | Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | шт | 2 |  |
| 57 | Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 1000 А, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | шт | 1 |  |
| 58 | Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | Пристр. | 1 |  |
| 59 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | Лінія | 3 |  |
| 60 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | Вимір. | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | Вимір. | 1 |  |
| 62 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | _точ. | 50 |  |