Додаток 4

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

          - Вугілля кам’яне марки Г (0-100) згідно коду CPV за  ДК 021:2015- 09110000-3 – Тверде паливо

В місцях де технічні вимоги містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз «або еквівалент».

# ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

# предмета закупівлі та вимоги щодо надання документів учасниками

# для підтвердження такої відповідності

- Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі.

  - Замовник закуповує: Вугілля кам’яне марки Г (0-100) згідно коду CPV за ДК 021:2015- 09110000-3 – Тверде паливо, у кількості 67 тон.

  - Показники якості:

Якісні характеристики Товару, згідно сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик щодо якісних показників вугілля за відповідною маркою. Показники якості, що характеризують безпечність вугілля, повинні відповідати вимогам, передбаченим діючим ДСТУ.

| Найменування показників | Значення показників | Найменування показників |
| --- | --- | --- |
| Загальна волога на робочий стан палива, Wrt, % | не більше 12 | Загальна волога на робочий стан палива, Wrt, % |
| Зольність на сухий стан палива, Ad, % | не більше 20,0 | Зольність на сухий стан палива, Ad, % |

  - Умовами цієї закупівлі передбачається необхідність застосування заходів щодо безпеки та охорони довкілля, що визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Законом України «Про відходи».

  - На вугілля або кожну партію вугілля, що буде постачатись, постачальник повинен надати посвідченням про якість, видане компетентною лабораторією, яке підтверджує якість вугілля.

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозиції скановані копії з оригіналу сертифікату(ів) генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, закупівлю якого здійснює замовник. Вказаний(і) сертифікат(и) повинен бути чинним станом на дату подання тендерних пропозицій цієї закупівлі.

Відвантаження вугілля повинно проводитися зі складу, щоб у вугілля не потрапляло сміття, земля, каміння і волога, що негативно вплине на якість і масу вугілля, про що надати гарантійний лист.

___________________________________________________________________________

(Посада, ім’я, прізвище, підпис керівника або уповноваженої особи учасника)