Додаток 2

Технічна специфікація

(Код ДК 021:2015 – 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків)

(Код НК 024:2019 – 36546 – Лазер, діод)

| № п/п | Загальні характеристики | Наявність/відповідність або фактичне значення параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Довжина хвилі робочого випромінювання | 1470 нм |
| 2 | Довжина хвилі лазера-пілота | 660 нм |
| 3 | Вихідна потужність лазерного випромінювання в режимах «НОРМА», «ІМПУЛЬС» та «ПЕРІОД» | від 1,0 Вт до 12,0 Вт |
| 4 | Вихідна потужність лазерного випромінювання в режимах ««ПЕРІОД» | від 1,0 Вт до 10,0 Вт |
| 5 | Вихідна потужність лазера-пілота | від 0,5 до 5,0 мВт |
| 6 | Час випромінювання | (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10) сек 1 % та НЕПР (безперервне) в режимі «НОРМА» |
| 7 | Сумарна контрольована доза випромінювання | (0…9999,9) Дж |
| 8 | Споживана потужність | не більше 600 Вт |
| 9 | Оптична щільність окулярів лазерних захисних | не менше 4 Бел |
| 10 | Габаритні розміри лазерно-оптичного модуля | не більше 280×390×170 мм |
| 11 | Габаритні розміри виносної педалі для включення високоінтенсивного випромінювання | не більше 140×130×135 мм |
| 12 | Маса апарату (брутто) | не більше 11 кг |
| 13 | Довжина кабелю виносної педалі | не менше 2000 мм |
| 14 | Довжина мережевого шнура | не менше 2000 мм |
| 15 | Комплектація: лазерно-оптичний модуль 1470 нм 12,0 Вт – 1шт.; світловод SMA-905 (довжина гнучкої ділянки 2,5 м, діаметр волокна 600/920 мкм) – 2 шт.; світловод SMA-905-SMA-905 (довжина гнучкої ділянки 2 м, діаметр волокна 300/330 мкм) – 1 шт насадка оториноларингологічна (ОЛ1) – 1 шт.; насадка фокусуюча (ФО – 1 шт.; окуляри лазерні захисні (для лікаря) – 1 шт.; окуляри лазерні захисні (для пацієнта) – 1 шт.; різак для світловодів – 1 шт.; стрипер для світловодів – 1 шт.; ножна педаль управління – 1 шт.; знімний ключ – 2 шт.; інструкція з експлуатації – 1 шт. | Наявність |
| 16 | Гарантія на апарат від виробника | не менше 36 місяців |

Додаткові вимоги

- Постгарантійне сервісне обслуговування фірма-виробник має забезпечувати протягом усього терміну експлуатації апарату.

- На підтвердження технічних вимог Учасник повинен надати копії інструкції з використання запропонованого товару на українській чи російській мовах.

-    Учасник закупівлі має обов’язково надати оригінал гарантійного листа від виробника запропонованого товару, який засвідчує факт відносин між учасником і виробником та підтверджує можливість поставки товару, який є предметом цієї закупівлі та пропонується учасником, у кількості та в терміни, визначені замовником та повинен включати: повну назву учасника, номер оголошення закупівлі, а також назву предмету закупівлі, згідно оголошення.

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент»