Додаток № 1

до тендерної документації

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

(технічна специфікація)

Наведені нижче вимоги є обов’язковими для предмету закупівлі: ДК 021:2015 — 39710000-2 Електричні побутові прилади (Кондиціонери) (далі – Товар).

1. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції інформацію про відповідність запропонованого Товару необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі, у формі заповненої таблиці специфікації пропонованого Товару вимогам Замовника за наведеною нище формою:

| № | Вимоги | Пропонується учасником (заповнити учаснику) із посиланням на сторінку інструктивного документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість кондиціонерів | 11 штук |  |
| 2 | Виробник | вказати |  |
| 3 | Модель | вказати |  |
| 4 | Країна походження товару | вказати |  |
| 5 | Тип розташування | настінний |  |
| 6 | Режим роботи | Автоматичний режим, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря |  |
| 7 | Площа обслуговування | Від 10 кв.м – 2шт. Від 20 кв.м. – 4шт Від 25 кв.м. – 3шт Від 30 кв.м. – 1шт Від 40 кв.м. – 1шт |  |
| 8 | Тип конлиционера | Спліт-система |  |
| 9 | Тип компресора | інверторний |  |
| 10 | Діапазон зовнішньої робочої температури | Від -15 до +50 градусів по Цельсію |  |
| 11 | Гарантійний термін | не менше 2 років з дати встановлення (монтажу) |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну  марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону та Особливостей, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником проводиться закупівля такого товару.

2. Товар має бути новим, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

3. Товар повинен мати інструкцію з експлуатації або керівництво по експлуатації або настанови з експлуатації чи інший інструктивний документ, який подається у складі тендерної пропозиції.

4. З метою отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та строки, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні, або дилера чи дистриб’ютора, що підтверджує можливість поставки запропонованого товару у необхідній кількості, необхідної якості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника закупівлі, із посиланням на номер оголошення, предмет закупівлі та повну назву Замовника.

5. Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про наявність сервісного центру в Україні із зазначенням місцезнаходження.

6. Поставка Товару здійснюється із його встановленням (монтажем).

7. Строк поставки/встановлення Товару: до 30.11.2023 року.

Поставка товару (в т. ч. транспортування, встановлення (монтаж), вантажно-розвантажувальні роботи) здійснюється транспортом і силами Учасника, вартість чого включається в ціну тендерної пропозиції.

8. Місце поставки/встановлення Товару: за адресою Замовника : 56101, м. Баштанка, вул. Полтавська, 41.