# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Технічне обслуговування та ремонт радіостанцій «МOTOROLA», код 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування  телекомунікаційного обладнання» за  ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Технічне обслуговування та ремонт радіостанцій «MOTOROLA» | послуга | 1 |

Опис: послуга надається з метою періодичної перевірки основних технічних характеристик приймально-передавального тракту та ремонту несправних радіостанцій.

1. Склад та обсяг послуги:

| № з/п | Найменування | Кількість радіостанцій, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технічне обслуговування радіостанцій (тестування). | 38 |
| 2. | Ремонт радіостанцій І категорії складності (без заміни електронних та механічних компонентів). | 27 |
| 3. | Ремонт радіостанцій ІІ категорії складності (з заміною електронних та механічних компонентів). | 30 |
| 4. | Ремонт радіостанцій ІІІ категорії складності (з заміною електронних, механічних компонентів та мікрозбірок). | 21 |
|  | Всього: | 116 |

1.1. Технічне обслуговування (тестування) включає вимірювання основних технічних характеристик приймально-передавального тракту радіостанцій, а саме:

–  діапазону частот;

–  вихідної потужності (на еквіваленті навантаження 50 Ом);

– максимальної девіації (при 25 кГц);

– спотворення звуку;

– похибки частоти;

– чутливості (при 12 dB SINAD EIA/20 dB SINAD ETS);

– вибірковості по сусідньому каналу (при 25 кГц);

– фону та шуму (при 25 кГц).

Результати вимірювань оформлюються у вигляді протоколу та надаються Замовнику.

1.2. Обсяг ремонту радіостанцій І категорії складності включає:

– технічне обслуговування (тестування);

– налаштування радіостанцій;

– програмування радіостанцій;

– налаштування окремих систем та електричних кіл радіостанцій;

– усунення механічних пошкоджень радіостанцій;

– усунення пошкоджень електричних схем радіостанцій (крім електронних компонентів).

1.3. Обсяг ремонту радіостанцій ІІ категорії складності включає обсяг ремонту І категорії складності та додатково заміну електронних та механічних  компонентів за виключенням інтегральних мікросхем та мікрозбірок.

1.4. Обсяг ремонту радіостанцій ІІІ категорії складності включає обсяг ремонту  ІІ категорії складності та додатково заміну електронних компонентів включно з інтегральними мікросхемами та мікрозбірками.

2. Місце надання послуги: територія Виконавця.

3. Умови надання послуги:

3.1. Послуга надається Виконавцем на підставі письмових замовлень Замовника.

3.2. Транспортування радіостанцій з території Замовника до місця надання послуги та повернення їх Замовнику після проведення ремонту здійснюється за рахунок Виконавця.

3.3. Під час транспортування радіостанцій до місця надання послуги та в зворотньому напрямку, Виконавцем забезпечується їх захист від механічних пошкоджень та забруднень.

3.4. Перед початком виконання ремонту радіостанцій (І-ІІІ категорії складності), Виконавець складає та погоджує з Замовником дефектний акт в двох примірниках, один з яких надає Замовнику.

3.5. Послуга надається технічними засобами Виконавця.

3.6. Вартість електронних та механічних компонентів  входить до вартості послуги.

3.7. Електронні та механічні компоненти, що застосовуються під час надання послуги є новими, раніше не використовуваними.

4. Гарантійні зобов’язання:

4.1. Гарантія якості наданої послуги становить ______ місяців з дати підписання Акта приймання-передачі наданих послуг.

Примітка:  Учасником зазначається гарантія якості наданої послуги, яка повинна бути не менше 6 (шести) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

- Дана технічна специфікація встановлює (містить) сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується Учасником під час підготовки тендерної пропозиції, а також укладання договору та підготовки технічної специфікації до договору, що є його невід’ємною частиною (додатком).

- Інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючою(ими) та повинна(і) враховуватись Учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації Учасника та/або під час укладання договору – не враховується(ються) (не зазначається(ються)).