ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП «Південноукраїнська АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного інженера

із ядерної і радіаційної безпеки

_____________ О. АРВАНІНОВ

«___»__________ 2022 р.

Технічна специфікація до предмета закупівлі

«Проведення аналізу, перегляду та узгодження з МОЗ України документа РГ.0.0026.0035 «Контрольні рівні викиду і скиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і доз опромінення персоналу категорії «А» ВП «Південноукраїнська АЕС»

ТСдоПЗ(п).23.0026.0123 – 2022

ПОГОДЖЕНО	РОЗРОБЛЕНО

Начальник ВТС 	Начальник ЛЗД ЦРБ

_____________ Д. МІТЮШЕВ 	_____________ А. ГРИШАН

«___» _________ 2022 р.	 «___» _________ 2021 р

Начальник ЦРБ 	Провідний інженер-радіолог ЛЗД ЦРБ

____________ В. БОЯРІЩЕВ	____________ В. ЗАВОРОТНЯ

«___» ________ 2022 р. 	«___» ________ 2022 р

Зміст

|  | Стор. |
| --- | --- |
| Терміни та визначення……………………………………………………..... | 3 |
| Символи, скорочення та позначення……………………………………….. | 3 |
| 1. Загальні положення........…………………………......…………………..... | 4 |
| 1.1 Повна назва послуг……………………………………………………….. | 4 |
| 1.2 Підстави для надання послуги…………………………………………… | 4 |
| 1.3 Строк надання послуг…………………………………………………….. | 4 |
| 1.4 Виконавець………………………………………………………………... | 4 |
| 2. Мета та коротка характеристика послуги..…………………………….. | 4 |
| 2.1 Мета послуг………………………………………………………………. | 4 |
| 2.2 Необхідність надання послуг……………………………………………. | 4 |
| 3. Повний опис послуги……...……………………………………………... | 4 |
| 3.1 Загальний опис проблеми………………………………………………... | 4 |
| 3.2 Вихідні дані для надання послуг………………………………………... | 5 |
| 3.3 Кінцева мета надання послуг……………………………………………. | 5 |
| 4 Технічні та якісні характеристики послуги………………………………. | 5 |
| 4.1 Основні вимоги до надання послуг……………………………………... | 5 |
| 4.2 Основні етапи надання послуг…………………………………………... | 5 |
| 5. Вимоги щодо надання супровідної документації..…………………….. | 6 |
| 5.1 Основні вимоги до документів………………………………………….. | 6 |
| 5.2 Строк надання послуг і перелік звітної документації…………………. | 6 |
| 5.3 Вимоги до звітних документів………………………………………….. | 6 |

Терміни та визначення

| Доза річна ефективна | Сума ефективної дози зовнішнього опромінення протягом року та очікуваної ефективної дози внутрішнього опромінення, що сформована надходженням радіонуклідів на протязі одного року. Період, за який розраховується очікувана доза внутрішнього опромінення, складає: - для референтного віку «Дорослий» - 50 років; - для інших референтних віків - інтервал часу між моментом надходження (як правило, використовується значення референтного віку - таблиця Д.2.3 НРБУ-97) та віком 70 років. |
| --- | --- |
| Технічна специфікація | Документ, що розробляється на продукцію імпортного виробництва, на яку не розробляються технічні умови. Технічна специфікація встановлює технічні вимоги, яким має відповідати продукція (СОУ НАЕК 042) |
| Газо-аерозольний викид (викид)– | Надходження в атмосферу радіоактивних речовин з технологічних контурів та систем вентиляції підприємства (НРБУ-97). |
| Контрольні рівні | Радіаційно-гігієнічні регламенти першої групи, числові значення яких встановлюються виходячи з фактично досягнутого на даному радіаційно-ядерному об’єкті або території рівня радіаційного благополуччя. Величина КР встановлюється керівництвом установи за узгодженням з органами Державного санітарно- епідеміологічного нагляду з метою обмеження опромінення персоналу та/або населення нижче значень лімітів доз, а також для проведення радіаційно-дозиметричного контролю (НРБУ-97). |
| Рідинний скид (скид). | Надходження зі стічними водами в навколишнє середовище (за межі проммайданчика) радіоактивних речовин, що утворилися чи застосовуються на підприємстві (НРБУ-97). |

Символи, скорочення та позначення

| АЕС | атомна електрична станція |
| --- | --- |
| ВП АЕС | відокремлений підрозділ АЕС |
| ДП | державне підприємство |
| НАЕК | національна атомна енергогенеруюча компанія |
| СОУ | стандарт організацій України |
| РБ | радіаційна безпека |

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.	Повна назва послуг:

«Проведення аналізу, перегляду та узгодження з МОЗ України документа РГ.0.0026.0035 «Контрольні рівні викиду і скиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і доз опромінення персоналу категорії «А» ВП «Південноукраїнська АЕС».

1.2.	Підстави для надання послуги:

- Вимоги підрозділу 5.7 «Опромінення населення (категорія В)» «Норм радіаційної безпеки України» (НРБУ-97);

- Вимоги СОУ НАЕК 025:2013 «Забезпечення радіаційної безпеки. Контрольні рівні радіаційних параметрів на атомних станціях (радіаційно-гігієнічні регламенти I групи). Правила встановлення».

1.3.	Строк надання послуг: з дати укладення договору до 20.12.2022 р.

1.4.	Виконавець:

Визначається на підставі Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі».

2.	МЕТА ТА КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГИ

2.1.	Мета послуг

Метою послуг є перерахунок контрольних рівнів викиду і скиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і доз опромінення персоналу категорії «А» ВП «Південноукраїнська АЕС» (далі по тексту - КР), а також супровід їх узгодження в МОЗ України.

2.2.	Необхідність надання послуг

Згідно з вимогами п.5.7 «Норм радіаційної безпеки України», на радіаційно-ядерному об'єкті повинні бути встановлені КР радіаційної безпеки. Експлуатація ВП ПАЕС без встановлених КР РБ є порушенням вимог діючих правил та норм по РБ.

3.	ПОВНИЙ ОПИС ПОСЛУГИ

3.1.	Загальний опис проблеми

На сьогоднішній день КР впливу ВП ПАЕС на навколишнє середовище і персонал АЕС категорії «А» встановлені документом РГ.0.0026.0035 «Контрольні рівні викиду і скиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і доз опромінення персоналу категорії «А» ВП «Південноукраїнська АЕС», який погоджений МОЗ України і підлягає перегляду в 2022 р.

Числові значення КР для даного документа розраховуються відповідно до вимог документа СОУ НАЕК 025:2013 «Забезпечення радіаційної безпеки. Контрольні рівні радіаційних параметрів на атомних станціях (радіаційно-гігієнічні регламенти I групи). Правила встановлення».

У зв’язку з відсутністю у ВП ПАЕС програмного забезпечення для розрахунку КР, атестованого МОЗ України, розрахунок КР може виконати спеціалізована організація, яка має атестоване ПЗ для розрахунку КР.

3.2.	Вихідні дані для надання послуг

Вихідними даними для надання послуг є статистичні дані (з 2016 р. по 2021 р. включно) про:

- газо-аерозольний викид і рідинний скид радіонуклідів ВП «Південноукраїнська АЕС» (відповідно до переліків радіонуклідів, наведених у СОУ НАЕК 025:2013);

- індивідуальні ефективні дози опромінення персоналу ВП «Південноукраїнська АЕС».

3.3.	Кінцева мета надання послуг

Кінцевою метою надання послуг вважається отримання ЗАМОВНИКОМ оригіналу погодженого МОЗ України документа РГ.0.0026.0035 «Контрольні рівні викиду і скиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і доз опромінення персоналу категорії «А» ВП «Південноукраїнська АЕС».

4.	ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ

4.1.	Основні вимоги до надання послуг

4.1.1.	Розрахунок КР повинен відповідати вимогам таких нормативних документів:

- «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ 97);

- СОУ НАЕК 025:2013 «Забезпечення радіаційної безпеки. Контрольні рівні радіаційних параметрів на атомних станціях (радіаційно-гігієнічні регламенти I групи). Правила встановлення».

4.2.	Основні етапи надання послуг

4.2.1.	ЗАМОВНИК протягом 15 днів з моменту виникнення зобов’язань за Договором про надання послуг надає ВИКОНАВЦЮ в електронному вигляді вихідні дані, зазначені в п.3.2 цього документа.

4.2.2.	ВИКОНАВЕЦЬ передає ЗАМОВНИКУ проект розробленого документа РГ.0.0026.0035 та технічний звіт, що обґрунтовує КР ВП ПАЕС, не пізніше ніж через 4 місяці з дати підписання Договору обома Сторонами та надання ЗАМОВНИКОМ вихідних даних, вказаних у п.3.2 цього документа.

4.2.3.	ЗАМОВНИК розглядає, уточнює за необхідністю у ВИКОНАВЦЯ отримані КР, погоджує КР у ВП ПАЕС та ДП «НАЕК «Енергоатом» і направляє їх на розгляд Міністерства охорони здоров’я України з відповідними супровідними документами.

4.2.4.	ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує технічний супровід процедур погодження КР ВП ПАЕС у Міністерстві охорони здоров’я України.

5.	ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1.	Основні вимоги до документів

5.1.1.	Оформлення остаточної редакції КР повинне відповідати вимогам 
СТП 3.0031.006-2017 «Управління документацією. Загальні вимоги до текстових документів».

5.1.2.	КР повинні бути викладені української мовою.

5.2.	Строк надання послуг і перелік звітної документації

| № | Найменування послуг | Строк надання послуг | Форма звітності |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення аналізу, перегляду та узгодження з МОЗ України документа РГ.0.0026.0035 «Контрольні рівні викиду і скиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і доз опромінення персоналу категорії «А» ВП «Південноукраїнська АЕС» | - з дати укладення договору до 20.12.2022 р. | 1. Документ РГ.0.0026.0035 «Контрольні рівні викиду і скиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і доз опромінення персоналу категорії «А» ВП «Південноукраїнська АЕС». 2. Технічний звіт. 3. Акт здачі-приймання наданих послуг. |

5.3	Вимоги до звітних документів

Звітна документація, вказана в п.5.2 цього документа, готується і надається ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ у кількості:

- документ РГ.0.0026.0035 «Контрольні рівні викиду і скиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і доз опромінення персоналу категорії «А» ВП «Південноукраїнська АЕС», узгоджений з МОЗ України – в 3 примірниках (для ЗАМОВНИКА);

- технічний звіт – в 1 примірнику (для ЗАМОВНИКА);

- акт здачі-приймання наданих послуг – у 3-х (трьох) примірниках: 1 (один) – Виконавцеві, 2 (два) – Замовнику.