# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ланцюги, ланки, код 44540000-7 «Ланцюги» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ** | Од. вим. | Кіл-ть | Виробник товару*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ланцюг ПР-12,7-18,2-1 | ДСТУ ГОСТ 13568:2006 (ИСО 606-94) (ISO 606:1994, NEQ) | пог. м | 7,4 | *** | **** |
| 2 | Ланцюг ПР-15,875-23 |  | пог. м | 50 | *** | **** |
| 3 | Ланцюг ПР-19,05-31,8 |  | пог. м | 100 | *** | **** |
| 4 | Ланцюг ПР-25,4-60 |  | пог. м | 136 | *** | **** |
| 5 | Ланцюг 2ПР-50,8-453,6 |  | пог. м | 14 | *** | **** |
| 6 | Ланка з’єднувальна С-ПР-12,7-18,2-2 |  | шт | 6 | *** | **** |
| 7 | Ланка з’єднувальна С-ПР-15,875-23 |  | шт | 50 | *** | **** |
| 8 | Ланка з’єднувальна С-ПР-19,05-31,8 |  | шт | 50 | *** | **** |
| 9 | Ланка з’єднувальна С-ПР-25,4-60 |  | шт | 50 | *** | **** |
| 10 | Ланка перехідна П-ПР-12,7-18,2 |  | шт | 6 | *** | **** |
| 11 | Ланка з’єднувальна С-2ПР-50,8-453,6 |  | шт | 4 | *** | **** |
| 12 | Ланка перехідна П-2ПР-50,8-453,6 |  | шт | 4 | *** | **** |
|  | Всього: | пог. м | 307,4 |  |  |
|  |  | шт | 170 |  |  |

Примітка: ДСТУ ГОСТ 13568:2006 (ИСО 606-94) (ISO 606:1994, NEQ) Ланцюги приводні роликові та втулкові. Загальні технічні умови.

Опис:

- товар (за позицією 1) призначений для приводу редуктора слідкуючої системи ескалатора, що експлуатується на метрополітені міста Києва;

- товар (за позиціями 2, 3, 4) призначений для механізмів переміщення полотна металоконструкцій, що експлуатуються на метрополітені міста Києва;

- товар (за позицією 5) призначений для приводу головного валу ескалатора, що експлуатується на метрополітені міста Києва;

- товар (за позиціями 6, 7, 8, 9, 11) призначений для з’єднування ланцюгів, що експлуатуються на метрополітені міста Києва;

- товар (за позицією 10, 12) призначений для перехідного з’єднування ланцюгів, що експлуатуються на метрополітені міста Києва.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. За позиціями 1-5:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Позиція 1 | Позиція 2 | Позиція 3 | Позиція 4 | Позиція 5 |
| 1. | Тип | приводний роликовий однорядний | приводний роликовий дворядний |
| 2. | Крок, мм | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 50,8 |
| 3. | Руйнівне навантаження, кН | 18,2 | 23 | 31,8 | 60 | 453,6 |

1.2. За позиціями 6-12:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Позиція 6 | Позиція 7 | Позиція 8 | Позиція 9 | Позиція 10 | Позиція 11 | Позиція 12 |
| 1. | Тип | з’єднувальна | перехідна | з’єднувальна | перехідна |
| 2. | Крок ланцюга, мм | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 12,7 | 50,8 | 50,8 |
| 3. | Руйнівне навантаження, кН | 18,2 | 23 | 31,8 | 60 | 18,2 | 453,6 | 453,6 |

2. Товар постачається за заявкою Замовника, в якій вказується:

- за позиціями 1-5 – найменування і довжина ланцюга (відрізків ланцюга);

- за позиціями 6-12 – найменування і кількість ланок.

3. Умови поставки:

3.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим _________ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

3.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

3.3. Тара: ___________ (чітко зазначається учасником вид тари, що буде використовуватися для пакування товару: ящики або інший вид тари).

3.4. Зміст, місце розташування та спосіб нанесення маркування відповідно до вимог конструкторської документації на тару.

3.5. Товар (партія товару) супроводжується:

3.5.1. Документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару за позиціями 1-12 (на кожен типорозмір) - _________ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, формуляр, етикетка).

3.5.2. Документом(ами) виробника щодо випробувань на руйнівне навантаження товару за позиціями 1-12 (на кожну позицію): ____________ (зазначається учасником вид документа (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: протокол, акт, висновок).

4. Гарантійний строк експлуатації товару становить:

4.1. За позиціями 1-5 _______ місяців з дати введення товару Замовником в експлуатацію, за умови дотримання умов зберігання та експлуатації товару.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк, який повинен бути не менше 12 місяців.

У разі, якщо гарантійний строк на товар за окремими позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців.

4.2. За позиціями 6-12 _______ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк, який повинен бути не менше 12 місяців.

У разі, якщо гарантійний строк на товар за окремими позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати встановленим Замовником в технічній специфікації).

Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - або еквівалент. Під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником на інший(і) чинний(і) в Україні нормативний(і) документ(и), ніж зазначений в технічній специфікації Замовника, але у будь-якому разі сфера застосування нормативного(их) документа(ів), зазначеного(их) в технічній специфікації учасника повинна поширюватись на товар, що пропонується до постачання;

*** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).