Додаток 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

І. Специфікація та технічні вимоги до Знищувачі паперу, код за ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

Орієнтована вартість 264 000,00 грн.

Закупівля проводиться по 2210.

| Характеристики Якщо вказані марки вважати «або еквівалент» | Кількість | Гарантія Не менше |
| --- | --- | --- |
| Знищувачі паперу класом секретності не нижче 5 , з технічними характеристиками не гірше: Тип різання Перехресний Розмір фрагментів, мм, не більше 1,9x10 Рівень секретності DIN 66399 5 Знищує за один раз, аркушів 70 г/м², не менше 17 Знищує за один раз, аркушів 80 г/м², не менше 14 Швидкість, мм/сек не менше 50 Ширина різу, мм 230 Приймає скоби та скріпки Так Знищення пластикових карток Так Знищення CD-дисків Так Об’єм кошика, літрів, не менше 35 Режим "роботи" / "відпочиває", хв 20/30 Реверс Автоматичний Автостоп при переповненому кошику Так Блокування роботи при відкритих дверцятах Так Індикатор переповненого кошика Так Рівень шуму, Дб, не більше 54 Потужність, Вт 300 Гарантія, не менше 36 місяців Учасник надає авторизаційний лист від виробника або ексклюзивного дистриб’ютора в Україні з зазначенням замовника та ідентифікатора закупівлі. | 15 шт | 36 міс |

ІІ. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

1.  При наданні технічних характеристик, Учасник складає порівняльну таблицю запропонованого товару з вимогами Замовника.

2. Товар повинен бути новим.

3. Гарантійні талони повинні бути обов’язково заповненні відповіднім чином. У разі порушення цієї вимоги Постачальником, Замовник може ініціювати розірвання договору, та відмови від прийняття  товару.

4. Для забезпечення безперебійної роботи ГУНП в Херсонській області, Учасник торгів повинен гарантувати безперебійну роботу усього обладнання протягом гарантійного терміну. У разі поломки, будь якого  обладнання (яке буде постачати Переможець торгів)  раніше встановленого гарантійного терміну, що сталось не з вини Замовника, Переможець повинен власними силами та за власний кошт здійснити ремонт або заміну комп’ютерної техніки протягом 2 (днів). На період ремонту, Постачальник зобов’язаний надати Замовнику еквівалентний товар з підмінного фонду. (Учасник надає гарантійний лист щодо згоди з даною вимогою, в листі обов’язково повинна бути вказана інформація щодо гарантійного терміну кожного комплектуючого: корпусу, системної плати, модуля пам’яті, жорсткого диску, процесору).

5. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

6. Доставка та розвантаження товару безпосередньо в складське приміщення Замовника виконується постачальником за власний рахунок!!! (надати гарантійний лист – щодо згоди з даною вимогою).

Найменування товару, яке пропонується Учасником, вказується зі ступенем деталізації, необхідним для його ідентифікації та перевірки технічних характеристик на офіційному сайті виробника (виробник, модель, артикул).

ІІІ. Інші вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен поставлятися Постачальником за заявкою Замовника на протязі трьох робочих днів після отримання ним від Замовника заявки на поставку обладнання.

2. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником по факту поставки комп’ютерного обладнання з відстрочкою платежу до 60 днів.

Підпис уповноваженої особи.________________________________

М.П.  (за наявності)