Додаток 2

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі

«код ДК 021:2015- 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуги по технічному обслуговуванню та частковому ремонту рентгенодіагностичного обладнання)»

Порядок та правила проведення технічного обслуговування рентгенодіагностичного обладнання

Метою технічного обслуговування є проведення регламентованих робіт, визначених виробником обладнання, для попередження виникнення несправностей та продовження терміну експлуатації такого обладнання:

1.	Учасник повинен забезпечити працездатність та безперебійну роботу рентгенодіагностичного обладнання зазначеного в Таблиці 1 цього додатку (далі – Обладнання).

- Частковий ремонт і технічне обслуговування Обладнання проводиться за місцем експлуатації Обладнання на території замовника, або в спеціалізованому приміщенні, протягом 5 (п’ять) днів з моменту отримання заявки від замовника на електронну пошту надавача послуг (учасник-переможець), або в телефонному режимі.

- Технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника Обладнання.

- У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, учасник-переможець повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 3 (три) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення від замовника.

- Учасник-переможець, при проведенні робіт з технічного обслуговування та часткового ремонту Обладнання повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки та захисту навколишнього середовища.

- Учасник повинен мати діючу ліцензію на право використання джерел іонізуючого випромінювання (перелік яких зазначений в Таблиці 1 цього додатку), чого вимагає чинне законодавство від суб’єкта господарювання, при здійсненні діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання (учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копію такої ліцензії).

- До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.

- Надання послуг фіксується учасником-переможцем в журналі сервісного обслуговування.

- Гарантійний термін наданих послуг з технічного обслуговування та ремонту Обладнання, зазначеного в Таблиці 1 цього додатку, має становити не менше 4 (чотири) місяці.

На підтвердження вищезазначених вимог учасник, в складі тендерної документації, надає гарантійний лист щодо виконання умов Порядку та правил проведення технічного обслуговування рентгенодіагностичного обладнання.

Перелік рентгенодіагностичного обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню та часткового ремонту

Таблиця 1

| № п/п | Найменування обладнання | Тип/марка/виробник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс рентгенівський діагностичний | «РУМ-20М» |
| 2 | Система рентгенографічна та флюорографічна | «OPERA T90csx» |
| 3 | Комплекс рентгенівський діагностичний | «ICONOS R-100» |
| 4 | Комплекс рентгенівський діагностичний | «РУМ-20» |
| 5 | Система рентгенографічна та флюорографічна | «OPERA T90csx» |
| 6 | Апарат рентгенівський діагностичний (пересувний) | «Арман-1 8Л3» |
| 7 | Апарат рентгенівський діагностичний (пересувний) | «Арман-1 8Л3» |
| 8 | Комплекс рентгенівський діагностичний | «Clinomat» |