| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 |
| --- |
| на Автоматика котла |
| "Реконструкція системи опалення приміщень будівлі " Національна поліція України Управління поліції охорони у Львівській області на вул. Липинського.44 . адміністративний будинок літ "А-4" у м. Львові |
| № Ч.ч. . | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | Установка панелі керування | шт | 1 |
| 2 | Установлення автоматики захисту по тязі на газових проточних водонагрівачах | комплект | 2 |
| 3 | Прокладання димової труби діаметром 160 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,05 |

| 4 | Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 160х9,1мм | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Коліна з поліетилену діам. 160 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |
| 6 | Коліна з поліетилену діам. 160 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |
| 7 | Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |