Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Інвертор; акумулятори для інвертора» (Класифікація за ДК 021-2015 (CPV) 31150000-2 — Баласти для розрядних ламп чи трубок)

### Джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою 24V LPY-W-PSW-2500VA+(1800Вт)10A/20A (або еквівалент) – 9 штук

Акумулятор до джерела безперебійного живлення – 18 шт.

Тип: лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою

Потужність, VA/W: 2500/1800

Форма вихідної напруги: правильна синусоїда

Діапазон вхідної напруги, V: 140-275

Вихідна напруга, V: 220±10%

Номінальна напруга АКБ, V: 24

Частотний діапазон, Hz: 50/60

Час перемикання, мс: 4-6

Струм заряду від мережі, A: 10/20

Кількість фаз: 1

Кількість виходів: 2

Тип індикації: LCD

Тип під'єднання до мережі: євровилка

Тип під'єднання навантаження до ДБЖ: євророзетка

Тип під'єднання батареї до ДБЖ: клеми

Функція стабілізації напруги AVR: є

Захист: від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей

Робоча температура, °C: 0 ~ +40

Матеріал корпусу: метал

Встановлення: настінна

Колір: чорний

Довжина, мм: 270

Ширина, мм: 170

Висота, мм: 330

Гарантія, міс: 24

В складі тендерної  пропозиції учасник подає авторизаційний листі від виробника зазначеної продукції, на право реалізації зазначеного товару.