Додаток № 2

Подається окремо, як невід’ємна частина

до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

Технічні, якісні та кількісні характеристики

до предмету закупівлі:

Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу

(ДК 021:2015. 44210000-5 Конструкції та їх частини)

Збірна залізобетонна спеціальна споруда, що складається із окремих взаємозв’язаних частин, що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних конструкцій (виробів) та можливістю додавання окремих елементів з метою збільшення площі укриття.

Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту повинні бути виготовлені не раніше 2023 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяців з дати підписання видаткової накладної, про що Учасник надає окремий гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

Швидкоспоруджувана захисна споруда повинна мати рельєфну архітектурну 3D поверхню.

Конструкція має складатися з 5 ланок, розмір кожної ланки, габаритні розміри (Д*Ш*В) не менше 1150*3550*2450 та не більше 1250*3650*2550мм (Д*Ш*В).

Ширина по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2900 мм., не більше 3100 мм.

Споруда за захисними властивостями повинна витримувати вибух із надлишковим тиском не меншим або рівним 500 кПа згідно з ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони», Додаток 1 та підтверджуватися звітом.

Кількість швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу – 1 штука.

Вміст приміщення укриття має забезпечити одночасне перебування 20 осіб (надати відповідне підтвердження).

Споруда повинна бути повністю вироблена із залізобетону та передбачати окреме розташування, повинна мати два тамбури на вхід/вихід. Тамбур не рахується в площу споруди при розрахунку місткості. Залізобетонні елементи виконані із важкого бетону класу не нижче С32/40 з додаванням полімерів що підвищують рівень пожежної безпеки та морозостійкості та полімерної фібри. Основне армування виконується з арматури класу не нижче А500С, не менше ніж у дві сітки. Облаштована вхідними дверима, базовим освітленням; лавами для сидіння. Електричне оснащення захисної споруди повинно відповідати НПАОП 40.1-1.32-01. Модульна споруда повинна бути обладнана написом «Тимчасове укриття» з позначенням входів.

Основні задачі, які має виконувати швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу це захист населення від таких небезпечних чинників надзвичайних ситуацій:

- дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;

- негативного впливу від інших будівель, споруд, інженерних мереж, руйнування(аварії) може призвести до травмування або загибелі населення, що підлягає укриттю.

Учасник визначає ціну на Товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортування, навантажування, розвантаження, монтаж, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

Тендерна пропозиція Учасника повинна містити наступні документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації:

Технічна специфікація, складена учасником за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

- Паспорт модульної залізобетонної споруди;

- Технічні умови на модульну залізобетонну споруду (перевірені на відповідність законодавству України та внесені до бази даних «Технічні умови України») або робочі креслення, що пройшли відповідну експертизу та затвердження;

- Звіт щодо розрахункової оцінки живучості залізобетонних конструкції модульної залізобетонної споруди;

- Сертифікат відповідності модульної залізобетонної споруди;

- У разі якщо учасник не є виробником, надати гарантійний лист від виробника товару щодо гарантій постачання товару учаснику для виконання зобов’язань за результатами цих відкритих торгів.

- План захисної споруди (креслення);

- Схема електрозабезпечення;

- Фотографічні матеріали вже розміщених споруд (не менше 3 споруд);

- Фотографічні матеріали виконаних попереджувальних позначень.

Доставка товару та розвантаження здійснюється за рахунок Учасника.

Монтаж захисної споруди, а саме: монтаж укриття ,встановлення лав для сидіння, освітлення, чеканка стиків здійснюється за рахунок Учасника.