Додаток 2

Технічна специфікація

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник низькотемпературний ХНТ-30 | шт | 1 |

.

| Медико – технічні вимоги | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- |
| Корисний об'єм ( літрів ) | 28 |
| Діапазон регулювання температури °С | -60 - -86 |
| Температура навколишнього середовища °С | Від +16 до +32 |
| Вологість навколишнього середовища,% | Від 45% до 80% |
| Час виходу незавантаженого холодильника на заданий температурний режим ( на довше ) хв | 190 |
| Напруга електричної мережі змінного однофазного струму / частота | 220-240 В/50 Гц |
| Споживана потужність (не більше), Вт | 450 Вт |
| Габаритні розміри, мм не більше | Довжина - 550 Ширина - 800 Висота - 735 |
| Вага нетто ( не більше ) кг | 75 |
| Форм-фактор | Скриня |
| Внутрішня камера із харчової нержавіючої сталі | Так |
| Холодоагент ( суміш зелених газів ) | Так |
| Номінальне добове споживання електроенергії ( не більше ) при навколишній температурі +23°С кВт×г | 3,9 |
| Дискретність регулювання температури °С | 1 |
| Звукова та світлова сигналізація небезпечного відхилення температури від заданої | Наявність |
| Можливість підключення віддаленої сигналізації ( наявність «сухого контакту» | Наявність |
| Цифровий, енергонезалежний контролер | Наявність |
| Колеса для зручності транспортування | Так |
| Сертифікат та декларація відповідності Технічному регламенту ( постанова КМУ 1077, 1067 від 16.12.2015р ) | Наявність |

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим.

Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

2. Поставка та введення в експлуатацію обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде поставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), чи іншого уповноваженого на це виробником (з документальним підтвердженням такого), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цього оголошення, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника спрощеної закупівлі. Гарантійний лист повинен включати дату та номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

Примітка *Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент*».

* Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника. На підтвердження відповідності еквіваленту запропонованого Учасником, останній повинен надати гарантійний лист від виробника еквівалентного товару про те, що такий товар повністю відповідає товару зазначеного Замовником у медико-технічних вимогах.