Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# Предмет закупівлі: Швейне обладнання «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів»

| № п/п | Найменування | Технічні характеристики | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промислова швейна машина | Тип машини 1-голкова машина човникового стібка Тип матеріалів Легкі-середні Тип голки DBx1 (тонка колба) Кількість ниток 2 Довжина стібка до 5 мм Висота підйому лапки 5-13 мм Максимальна швидкість 5000 об/хв LED підсвітка голкової зони ✔ Потужність двигуна 550W Мережа 220V Доводчик стібка ✔ Позиціонер голки ✔ Швейний стіл 120х55 см | 10 шт |
| 2 | Промисловий високошвидкісний 4-нитковий оверлок | Автоматичні функції Позиціонер голки Додаткові функції Швидке регулювання зубів по висоті ✔ Технічні характеристики Тип машини Високошвидкісний 4-нитковий оверлок з швидким регулюванням зубчастої рейки по висоті Тип матеріалів - легкі, середні, середньо-важкі Тип голки DCx27 Кількість голок 2 Кількість ниток 4 Довжина стібка 4.6 мм Ширина обметування 6 мм Міжголкова відстань 2 мм Величина диференціала 0.7-2 Висота підйому лапки 5.5 мм Максимальна швидкість 6500 об/хв LED підсвітка голкової зони ✔ Потужність двигуна 550W Мережа 220V Швейний стіл 120х55 см | 2 шт |
| 3 | Промислова машина для пришивання ґудзиків | Висота підйому лапки 9мм Діаметр гудзика 10-28 мм Кількість голок 1 Кількість ниток 1 Система змащування Крапельна Тип голки TQx1 TQx7 Тип машини Механічна гудзікова машина з вбудованим сервомотором та автоматичним підйомником лапки Тип приводу Вбудований сервомотор Максимальна швидкість 1500 об/хв LED підсвітка ✓ Мережа 220V Автоматичні функції Автоматична обрізка ниток ✓ Автоматичний підйомник лапки ✓ Позиціонер голки ✓ | 1 шт |
| 4 | Промислова петельная машина | Висота підйому лапки 12 мм Довжина ножа прорубування 1/4"-1 3/4" Довжина петі 40 мм Кількість голок 1 Кількість ниток 2 Система змащування Автоматичний, масляний насос Тип голки DPx5 Тип приводу Прямий Потужність двигуна 450 W Максимальна швидкість 3600 об/хв LED підсвітка ✓ Мережа 220В Автоматичні функції Автоматична обрізка ниток ✓ Автоматичний підйомник лапки ✓ Позиціонер голки ✓ | 1 шт |
| 5 | Прес для фіксації металофурнітури | Кількість ударних голів (пуансон) 3 Тип машини 3-х позиційний електромеханічний прес для фіксації металофурнітури з електронним керуванням Тип приводу серводвигун Додаткові функції лічильник ударів кнопка обнулення лічильника включення / вимикання LED підсвічування включення / вимикання лазерної указки ручний покроковий проворот двигуна для налаштування висоти матриці | 1 шт |
| 6 | Вертикальний розкрійний ніж | Тип машини Вертикальний шабельний ніж Розмір леза 10" Потужність двигуна 850W Максимальна висота підйому лапки до 210 мм Максимальна швидкість 3300 об/хв Мережа 220V | 1 шт |
| 7 | Розкрійний ніж дисковий | Діаметр ножа 110 мм Максимальна висота настилу 32 мм Тип машини дисковий розкрійний ніж з вбудованим серводвигуном Тип приводу вбудований серводвигун Потужність двигуна 250 W Максимальна швидкість 1400 об/хв LED підсвітка ✓ Мережа 220 V | 1 шт |
| 8 | Парогенератор з праскою | Об’єм бойлера 2 л Робочий тиск 3,5 Бар Потужність нагрівального елементу 1000 W Мережа 220V | 2 шт |
| 9 | Промисловий прасувальний стіл | Розмір столу 72,5 x 112 см Тип машини Прасувальний стіл з підігрівом поверхні, вакуумним відсмоктуванням та рукавом Конструкція столу Прямокутний стіл з рукавом Рукав ✓ Розмір рукава 14х60х8.5 см Вакуумна турбіна 0,37 Kw Вакуумний потік 2200 м³/год Мережа 220V Додаткові функції Регулювання температури столу (термостат) ✓ Підставка під парогенератор ✓ тип фіксації покриття робочої поверхні - металева рама по периметру з двома фіксаторами | 2 шт |
| 10 | Промислова закріпочна машина | Інтерфейс внесення програм USB Висота підйому лапки 13 мм Діаметр гудзика 8-30 мм Кількість голок 1 Кількість ниток 1 Напівсуха голова ✓ Робоче поле 40х30 мм Тип голки DPX5 Тип матеріалів легкі та середні Тип машини Електронна закріпочна машина з робочому полем 40х30 мм. машина переналаштовується на машину для пришивання гудзиків плоских Тип приводу Вбудований сервомотор Тип човника вертикальний качаючийся Максимальна швидкість 3200 об/хв LED підсвітка ✓ Мережа 220V | 1 шт |
| 11 | Промислова швейна машина, безпосадочна | Автоматичні функції Розмір столу 55 x 105 см Автоматична обрізка ниток✓ Електронне регулювання довжини стібка Регулювання довжини стібка на панелі керування Програмована автоматична закріпка✓ Автоматичний підйомник лапки✓ Доводчик стібка✓ Позиціонер голки✓ Технічні характеристики Виліт рукава300 мм Клампер для зашивання хвостиків нитки✓ Тип машини 1-голкова промислова швейна машина, безпосадочна, з напівсухою головою, та автоматичними функціями, для легких і середніх матеріалів Тип піддона Закритий масляний картер Тип матеріалів Легкі і середні Тип голки DBX1 (тонка колба) Кількість голок 1 Кількість ниток 2 Довжина стібка 4.5 мм Висота підйому лапки 5-13 мм Додаткове просування матеріалів Голковий транспортер (безпосадочна машина) Максимальна швидкість 4000 об/мин LED підсвітка голкової зони ✓1 Кількість ниток 2 Довжина стібка 4.5 мм Висота підйому лапки 5-13 мм Додаткове просування матеріалів Голковий транспортер (безпосадочна машина) Максимальна швидкість 4000 об/мин LED підсвітка голкової зони ✓ | 1 шт |

# Технічні та якісні характеристики:

1. Запропонований товар має відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

2. Якість товару має відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо для товарів даного типу. Товар має бути новим та таким, що не був у використанні, про що учасник надає відповідний лист у складі тендерної пропозиції.

3.Учасник має здійснити за власний рахунок транспортування (доставку) запропонованого товару за адресою замовника та включає дані витрати у вартість своєї пропозиції.

4.У разі виявлення Замовником дефектів товару, учасник зобов’язаний усунути їх за власний рахунок або замінити на якісний товар.

5. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

# 6. Строк поставки Товару: до 30 березня 2024 року.

7. Місце поставки Товару: 31356, Хмельницька область, Хмельницький район, село Райківці, вул. Паркова, буд. 9.

Розділ 2.